Kraft auf stromdurchflossenen Leiter, Induktion 1. Art und Hall-Effekt sind verwandte Effekte

| Induktion 1. Art – durch Bewegen eines Leiters | Kraft auf stromdurchflossenen Leiter | Hall-Effekt |
| --- | --- | --- |

Kraft auf stromdurchflossenen Leiter, Induktion 1. Art und Hall-Effekt sind verwandte Effekte

| Induktion 1. Art – durch Bewegen eines Leiters | Kraft auf stromdurchflossenen Leiter | Hall-Effekt |
| --- | --- | --- |
| Ursache: Elektronen im Draht können den Draht nicht verlassen, bewegt sich der Leiter müssen sie sich mitbewegen Vermittlung: Man braucht ein Magnetfeld Wirkung: Durch die Lorentzkraft werden die Ladungen verschoben zwischen den linken und rechten Ende entsteht eine Spannung | Ursache: Elektronen bewegen sich wegen der angeschlossenen Stromquelle Vermittlung: Man braucht ein Magnetfeld Wirkung: Auf jedes Elektron wirkt die Lorentzkraft. Die Summe aller Lorentzkräfte ist die Kraft auf den Leiter dadurch wird der Leiter bewegt | Ursache: Elektronen bewegen sich wegen der angeschlossenen Stromquelle Vermittlung: Man braucht ein Magnetfeld Wirkung: Durch die Lorentzkraft kommt es zu einer Ladungstrennung zwischen dem oberen und unteren Ende entsteht eine Spannung |