## Slide 1: Getting Started STM32CubeIDE
Mit STM32L152RET

## Slide 2: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Die Entwicklungsumgebung kann bei ST kostenlos heruntergeladen werden

## Slide 3: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Nach der Installation fragt die Entwicklungsumgebung nach einem „Workspace“. Der Workspace ist ein Ordner, der zum Speichern der Projekte verwendet wird. Mit „Browse…“ kann ein gewünschter Ordner erstellt und angegeben werden. Dann Launch …

## Slide 4: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Wer weitere Informationen braucht klickt auf die Quick-Links

## Slide 5: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Wir starten ein neues STM32 Projekt

## Slide 6: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Der Target Selector wird initialisiert
Das dauert etwas.

## Slide 7: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Wir wählen: Board Selector für unser Board

## Slide 8: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Wir geben die Bezeichnung unseres Boards: NUCLEO-L152RE
ein

## Slide 9: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
In der Board List ist nur noch unser Board aufgeführt

## Slide 10: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Markieren und auf Next klicken

## Slide 11: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Projektname angeben

## Slide 12: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Target Language: C
(geht auch mit Assembler)

## Slide 13: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Binary Type: Executable

## Slide 14: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Target Project Type:
STM32Cube

## Slide 15: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Finish anklicken

## Slide 16: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Yes

## Slide 17: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Yes
Ansicht zur Konfiguration des Mikrocontrollers

## Slide 18: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Das Device Configuration Tool wird initialisiert

## Slide 19: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Das Device Configuration Tool

## Slide 20: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Mit Pinout & Configuration können wir die Ports des Mikrokontrollers nach Wunsch konfigurieren

## Slide 21: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Die Leuchtdioden sind an PC0..PC7 angeschlossen. Wir konfigurieren PC0..PC7 als Output

## Slide 22: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Das Anschlussbeinchen PC0 anklicken und …

## Slide 23: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
GPIO_Output auswählen

## Slide 24: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Ebenso mit PC1 .. PC7

## Slide 25: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Hier

## Slide 26: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
hier

## Slide 27: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Und hier

## Slide 28: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Tasten sind an
PA1, PA6 und PA10 angeschlossen

## Slide 29: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Alle als GPIO_Input einstellen
(Eingabetaster)

## Slide 30: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Hier

## Slide 31: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Hier

## Slide 32: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Und hier

## Slide 33: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Die Eingabeschalterchen sind an PB0..PB7 angeschlossen

## Slide 34: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Alle als GPIO_Input konfigurieren

## Slide 35: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Hier

## Slide 36: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Und hier

## Slide 37: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
System -> GPIO auswählen

## Slide 38: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Die Pionout Mode Configuration aufklappen

## Slide 39: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Unsere Taster und Schalter liefern bei Betätigung eine „1“

## Slide 40: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Und bei Nichtbetätigung

## Slide 41: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Und bei Nichtbetätigung leider nichts!!

## Slide 42: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Zum Glück können wir festlegen, was „nichts“ sein soll

## Slide 43: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
PA1 (ist eine Taste) markieren

## Slide 44: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Bei GPIO Pull-up/Pul…

## Slide 45: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Pull-down auswählen

## Slide 46: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Pull-down auswählen

## Slide 47: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Pull-down: Nichts = „0“
(Pull-up wäre „1)

## Slide 48: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Ebenso bei:
PA6, PA10, PB0..PB7

## Slide 49: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Ebenso bei:
PA6, PA10, PB0..PB7

## Slide 50: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Was bleibt noch zu tun?

## Slide 51: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Der Systemtakt des Mikrocontrollers muss noch eingestellt werden.
Klick auf:
Clock Configuration

## Slide 52: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Der Mikrocontroller hat viele Möglichkeiten den Systemtakt ein zu stellen

## Slide 53: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Ausgewählt wurde der 16 MHz interne Taktgenerator
(HSI High Speed Internal)

## Slide 54: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Mal 6 geteilt durch 3 ergibt den Systemtakt 32MHz

## Slide 55: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
allerdings

## Slide 56: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Ist der sehr ungenau. Geht aber.

## Slide 57: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Besser ist der extern Eingespeiste Takt von 8 MHz (HSE High Speed External

## Slide 58: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Also HSE auswählen

## Slide 59: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Jetzt stimmt der Systemtakt nicht mehr (16 statt 32 MHz)

## Slide 60: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Also ändern auf x12:
8MHz x 12 /3 =32MHz

## Slide 61: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Alles erledigt.
Diese Einstellungen sind nur einmal erforderlich und sind im File .ioc gespeichert.

## Slide 62: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Die Konfiguration wird jetzt in das Programm übertragen mit…

## Slide 63: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Dem Device Configuration Code Generation Tool

## Slide 64: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Einfach anklicken

## Slide 65: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Der Code wird erzeugt

## Slide 66: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Aber wo ist er zu finden?

## Slide 67: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Unter Core/Src
Main.c ist das Haupt-C-Programm

## Slide 68: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Vorlagedateien für Assembler finden sich in Moodle:

## Slide 69: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Konfiguration.ioc:
Die Konfiguration von eben

## Slide 70: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
mainasm.s:
Das Hauptprogramm in Assembler

## Slide 71: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
regs.s:
Registerdefinitionen für Assembler

## Slide 72: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
regs.s und mainasm.s herunterladen und in den src-Ordner des Projekts kopieren

## Slide 73: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
mainasm als C-Operation deklarieren bei USER CODE BEGIN Includes

## Slide 74: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
mainasm() aufrufen in USER CODE BEGIN 2

## Slide 75: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Das erste Assemblerprogramm:
Blinkt LED an PC0

## Slide 76: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Debug-Button klicken um das Programm zu übersetzen und auf den Mikrocontroller zu laden

## Slide 77: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Wir wählen STM32 Cortex-M C/C++ Aplication

## Slide 78: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Das Projekt wird übersetzt

## Slide 79: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Die launch configuration stimmt so, also weiter mit OK

## Slide 80: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Alle Files speichern: OK

## Slide 81: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Eclipse wechselt in die Debug-Perspektive Switch

## Slide 82: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Die Debug-Perspektive

## Slide 83: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Programm starten mit: Resume |>
Und …

## Slide 84: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Die LED blinkt

## Slide 85: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Mit Suspend kann das Programm angehalten werden

## Slide 86: Getting Started STM32CubeIDE mit STM32L152RET
Mit terminate kann das Programm beendet, und in die Ausgangsperspektive zurück gewechselt werden