## Slide 1: Timeout
Eieruhr
Hallo, ich bin Mik, Dein
Mikrocontroller

## Slide 2: Timeout
Eieruhr
Timeout
(Oneshot, Singleshot)
Bereitstellung
Aus dem Schrank holen
Deklaration: Timeout meinTO;
Zeit einstellen
Drehen bis gewünschte Zeit angezeigt wird
meinTO.attach(&isr,zeit);
Zeit abgelaufen
Läuten
Die Operation void isr()
wird ausgeführt
In der Zwischenzeit
Hausarbeiten
Hauptprogramm
Endlosschleife
Der Timeout ist nichts weiter als eine Software-Eieruhr

## Slide 3: Timeout
Eieruhr
Timeout
(Oneshot, Singleshot)
Bei ereignis() wird die Eieruhr gestartet mit:
meinTO.attach(&isr,10);

## Slide 4: Timeout
Eieruhr
Timeout
(Oneshot, Singleshot)
Nach Ablauf von 10 Sekunden wir Unterprogramm isr() aufgerufen

## Slide 5: Timeout
Eieruhr
Timeout
(Oneshot, Singleshot)
Timeout deklarieren
(bereitstellen)
Timeout meinTO;
void isr(){
exits();
zustand=Z1;
z1entry();
}
void ereignis(){
zustand=Z2;
meinTO.attach(&isr,10);
entryAktivitaet();
}

## Slide 6: Timeout
Eieruhr
Timeout
(Oneshot, Singleshot)
Callback-Operation schreiben
Timeout meinTO;
void isr(){
exits();
zustand=Z1;
z1entry();
}
void ereignis(){
zustand=Z2;
meinTO.attach(&isr,10);
entryAktivitaet();
}

## Slide 7: Timeout
Eieruhr
Timeout
(Oneshot, Singleshot)
Timeout starten
Timeout meinTO;
void isr(){
exits();
zustand=Z1;
z1entry();
}
void ereignis(){
zustand=Z2;
meinTO.attach(&isr,10);
entryAktivitaet();
}

## Slide 8: Timeout
Eieruhr
Timeout
(Oneshot, Singleshot)
Alternativ auch mit Zeitangabe in Mikrosekunden
Timeout meinTO;
void isr(){
exits();
zustand=Z1;
z1entry();
}
void ereignis(){
zustand=Z2;
meinTO.attach_us(&isr,10);
entryAktivitaet();
}