## Slide 1: Der Datentyp char*
char array
char x[16];
0x24
`A`
255
0b10101100

## Slide 2: Der Datentyp char*
Das Problem:
int read (int address, char * data, int length,
bool repeated = false )
int write(int address, const char * data, int length,
bool repeated = false )
Die i2c-Befehle benötigen Parameter des Typs char*?!

## Slide 3: Der Datentyp char*
Die Lösung:
char daten[5]={1,2,3,4,5};
i2c.write(device, daten,5,false)

## Slide 4: Der Datentyp char*
Die Lösung:
int x=123456;
i2c.write(device, (char*)&x,sizeof(x),false)

## Slide 5: Der Datentyp char*
Die Lösung:
float x=123456;
i2c.write(device, (char*)&x,sizeof(x),false)

## Slide 6: Der Datentyp char*
Die Lösung:
struct s
{ int i=123456;
float j=0.8765;
} x;
i2c.write(device, (char*)&x,sizeof(x),false)

## Slide 7: Der Datentyp char*
char ist der kleinste Datentyp mit lediglich 8 Bit können Zahlen von 0 bis 255 oder ASCII-Zeichen gespeichert werden
Grunddatentypen in C STM32:
char x; // 1 Byte, Wertebereich 0..255 oder ASCII-Zeichen ‘a’, ‘b’
int y; // 4 Byte, Wertebereich -2147483648..2147483647
float z; // 4 Byte, Wertebereich +- 2127

## Slide 8: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
0x34
17
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
Die beiden Arrrays liegen hier im RAM des Mikrocontrollers

## Slide 9: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
0x34
17
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
Die beiden Arrrays liegen hier im RAM des Mikrocontrollers

## Slide 10: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
0x34
17
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
Die nächste Variable im Speicher ist char* z.
Aber welche Daten beinhaltet sie?
z:

## Slide 11: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=t;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
0x34
17
0x00
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
Jetzt speichert z die Speicheradresse des Arrays t
z:
z

## Slide 12: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=t;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
0x34
17
0x00
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
Jetzt speichert z die Speicheradresse des Arrays t
z:
z

## Slide 13: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=t;
z[1]=’o’;
‘H’
‘o’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
0x34
17
0x00
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
Anstatt: t[1]=’o’; kann jetzt auch: z[1]=’o’; geschrieben werden denn z=t.
z:
z

## Slide 14: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=t;
z[1]=’o’;
‘H’
‘o’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
0x34
17
0x00
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
Anstatt: t[1]=’o’; kann jetzt auch: z[1]=’o’; geschrieben werden denn z=t.
z:
z

## Slide 15: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=w;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
0x34
17
0x05
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
Jetzt speichert z die Speicheradresse des Arrays w,
bzw. des chars mit dem Wert 1
z:
z

## Slide 16: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=w;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
0x34
17
0x05
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
Jetzt speichert z die Speicheradresse des Arrays w,
bzw. des chars mit dem Wert 1
z:
z

## Slide 17: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=w;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
0x34
17
0x05
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z ist ein Zeiger auf Speicherplätze mit char
z:
z

## Slide 18: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=w;
z[2]=123;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
123
17
0x05
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z[2]=123; ist äquivalent zu
w[2]=123;
da z=w
z:
z

## Slide 19: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=w;
z[2]=123;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
123
17
0x05
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z:
z
Erkenntnisse:
char speichert eine 8-Bitvariable oder ein Zeichen
char* bezeichnet die Adresse im Speicher einer char-Variablen
Das kann auch die Speicheradresse eines Arrays sein

## Slide 20: Der Datentyp char*
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
123
17
0x00
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z:
z
char* als Parameter
void VtoA(char* z, int anz)
{ for(int i=0;i<anz;i++)
{ if(z[i]=='e'||z[i]=='i'||z[i]=='o'||z[i]=='u')
{ z[i]='a';
}
}
}
void main(void)
{
char t[5]=”Hallo”;
VtoA(t, 5);
}

## Slide 21: Der Datentyp char*
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
123
17
0x00
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z:
z
char* z wird wie ein normales Array verwendet
void VtoA(char* z, int anz)
{ for(int i=0;i<anz;i++)
{ if(z[i]=='e'||z[i]=='i'||z[i]=='o'||z[i]=='u')
{ z[i]='a';
}
}
}
void main(void)
{
char t[5]=”Hallo”;
VtoA(t, 5);
}

## Slide 22: Der Datentyp char*
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘a’
1
0b10101100
123
17
0x00
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z:
z
Die Anzahl anz der Arrayfelder wird als Wert übergeben
void VtoA(char* z, int anz)
{ for(int i=0;i<anz;i++)
{ if(z[i]=='e'||z[i]=='i'||z[i]=='o'||z[i]=='u')
{ z[i]='a';
}
}
}
void main(void)
{
char t[5]=”Hallo”;
VtoA(t, 5);
}

## Slide 23: Der Datentyp char*
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘a’
1
0b10101100
123
17
0x00
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z:
z
Vom Array selbst wird nur die Adresse übergeben
void VtoA(char* z, int anz)
{ for(int i=0;i<anz;i++)
{ if(z[i]=='e'||z[i]=='i'||z[i]=='o'||z[i]=='u')
{ z[i]='a';
}
}
}
void main(void)
{
char t[5]=”Hallo”;
VtoA(t, 5);
}

## Slide 24: Der Datentyp char*
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘a’
1
0b10101100
123
17
0x00
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z:
z
Die Anweisungen der Operation arbeiten direkt mit dem Original!
Eine Return-Anweisung ist überflüssig!
void VtoA(char* z, int anz)
{ for(int i=0;i<anz;i++)
{ if(z[i]=='e'||z[i]=='i'||z[i]=='o'||z[i]=='u')
{ z[i]='a';
}
}
}
void main(void)
{
char t[5]=”Hallo”;
VtoA(t, 5);
}

## Slide 25: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
x:
Ein char-Aray
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc:
char xc[4]={123, 0, 0, 0};
int x=123;

## Slide 26: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
x:
z
Eine int-Variable
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc:
char xc[4]={123, 0, 0, 0};
int x=123;

## Slide 27: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
x:
z
Ergibt im Speicher die identisch Bytefolge
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc:
char xc[4]={123, 0, 0, 0};
int x=123;

## Slide 28: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
x:
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc:
char xc[4]={123, 0, 0, 0};
int x=123;
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char *)&x;
Die Bytefolge kann beides gleichzeitig sein

## Slide 29: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char*)&x;
Was bedeutet das denn?

## Slide 30: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char*)&x;
x=123 Wert der Variablen
x=123

## Slide 31: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char*)&x;
&x=0x20000000
Speicheradresse der Variablen x
x=123
&x= 0x20000000

## Slide 32: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char*)&x;
(char*)&x=0x20000000
Speicheradresse des char-Arrays
x=123
&x= 0x20000000
(char*)&x=0x20000000
Adresse des char-Arrays

## Slide 33: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
float x=123.345;
char* xc=(char*)&x;
Das geht auch mit:
float x;
und allen anderen Datentypen, auch mit structs
x=123
&x= 0x20000000
(char*)&x=0x20000000
Adresse des char-Arrays

## Slide 34: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char*)&x;
Char-Array xc und int Variable x belegen den selben Speicherplatz. Änderungen wirken sich deshalb doppelt aus
x=123
&x= 0x20000000
(char*)&x=0x20000000
Adresse des char-Arrays
xc[0]=200; bewirkt dass x=200 wird!!!!

## Slide 35: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char *)&x;
Ganz schön, aber wozu ist das gut?

## Slide 36: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char *)&x;
Die I2C-write-Operation möchte als Daten ein char-Array!
int write ( int address,char * data,
int length,
bool repeated = false
)

## Slide 37: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char *)&x;
int write ( int address,char * data,
int length,
bool repeated = false
)
Übertragen werden soll aber die int-Variable int x;

## Slide 38: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char *)&x;
i2c.write(deviceadr,
(char*)&x,
sizeof(x),
false);
int write ( int address,char * data,
int length,
bool repeated = false
)
Die Lösung: x einfach als char-Array übertragen

## Slide 39: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
int x=123;
char* xc=(char *)&x;
i2c.write(deviceadr,
(char*)&x,
sizeof(x),
false);
int write ( int address,char * data,
int length,
bool repeated = false
)
Die Anzahl der Bytes (length) kann mittels der Operation sizeof() ermittelt werden.

## Slide 40: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
float x=123.23e-6;
char* xc=(char *)&x;
i2c.write(deviceadr,
(char*)&x,
sizeof(x),
false);
int write ( int address,char * data,
int length,
bool repeated = false
)
float ändert nichts!!!
Der Ausgangsdatentyp ist egal

## Slide 41: Der Datentyp char*
123
0
0
0
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
xc, x:
float x=123.23e-6;
char* xc=(char *)&x;
i2c.read(deviceadr,
(char*)&x,
sizeof(x),
false);
int read ( int address,char * data,
int length,
bool repeated = false
)
Beim read-Befehl geht es genauso

## Slide 42: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=w;
z[2]=123;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
123
17
0x05
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z:
z
Erkenntnisse:
char speichert eine 8-Bitvariable oder ein Zeichen
char* bezeichnet die Adresse im Speicher einer char-Variablen
Das kann auch die Speicheradresse eines Arrays sein

## Slide 43: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=w;
z[2]=123;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
123
17
0x05
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z:
z
Erkenntnisse:
char speichert eine 8-Bitvariable oder ein Zeichen
char* bezeichnet die Adresse im Speicher einer char-Variablen
Das kann auch die Speicheradresse eines Arrays sein
char* als Formalparameter: void op(char* x) benötigt als Aktualparameter ein char-Array:
char t[5]=”Hallo”; op(t);

## Slide 44: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=w;
z[2]=123;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
123
17
0x05
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z:
z
Erkenntnisse:
char speichert eine 8-Bitvariable oder ein Zeichen
char* bezeichnet die Adresse im Speicher einer char-Variablen
Das kann auch die Speicheradresse eines Arrays sein
char* als Formalparameter: void op(char* x) benötigt als Aktualparameter ein char-Array:
char t[5]=”Hallo”; op(t);
Alle Variablen belegen Bytes und sind deshalb auch char-Arrays: (char*)&Variable

## Slide 45: Der Datentyp char*
Zwei Arrays:
char t[5]=”Hallo”;
char w[4]={1,0b10101100,0x34,17};
char* z;
z=w;
z[2]=123;
‘H’
‘a’
‘l’
‘l’
‘o’
1
0b10101100
123
17
0x05
0x00
0x00
0x20
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x0000000A
0x2000000B
0x2000000C
t:
w:
z:
z
Erkenntnisse:
char speichert eine 8-Bitvariable oder ein Zeichen
char* bezeichnet die Adresse im Speicher einer char-Variablen
Das kann auch die Speicheradresse eines Arrays sein
char* als Formalparameter: void op(char* x) benötigt als Aktualparameter ein char-Array:
char t[5]=”Hallo”; op(t);
Alle Variablen belegen Bytes und sind deshalb auch char-Arrays: (char*)&Variable
Deshalb auch möglich: int x; op((char*)&x);