## Slide 1: I2C Inter-Integrated Circuit
Smalltalk auf der Leiterplatte
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…

## Slide 2: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
Z.B.
Realtime Clock
EEPROM
…
Luftdrucksensor

## Slide 3: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
Nur 2 Leitungen verbinden den Mikrocontroller mit vielen anderen „Modulen“ auf der Leiterplatte

## Slide 4: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
SDA: Serial Data
Bidirektionale Datenleitung mit Pullup.

## Slide 5: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
SDA: Serial Data
Damit kann immer nur in eine Richtung übertragen werden => Halbduplex

## Slide 6: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
SCL: Serial Clock
Die Datenübertragung erfolgt taktsynchron.

## Slide 7: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
SCL: Serial Clock
Bei SCL steigende Flanke wird immer das nächste Bit bei SDA ausgegeben
D
„1“
„1“

## Slide 8: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
SCL: Serial Clock
Bei SCL steigende Flanke wird immer das nächste Bit bei SDA ausgegeben. SDA wird z.B. „1“
D
„1“
„1“
„1“
„1“

## Slide 9: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
SCL: Serial Clock
Bei SCL fallende Flanke wird immer das nächste Bit bei SDA übernommen.
D
„1“
„1“
„1“
„1“

## Slide 10: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
SCL: Serial Clock
Bei SCL fallende Flanke wird immer das nächste Bit bei SDA übernommen.
D
„1“
„1“
„1“
„1“
„1“

## Slide 11: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
Jeder Slave verfügt über eine 7 stellige Adresse. Die Adresse kann oft beim Slave eingestellt werden.
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??

## Slide 12: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
Eine Datenübertragung läuft folgendermaßen ab
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??

## Slide 13: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
Am Anfang sind SCL und SDA beide „1“
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“

## Slide 14: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
Der Master schaltet SDA auf „0“ während SCL=1 => Start (-Condition)
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“

## Slide 15: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
Mit den folgenden 8 Takten überträgt der Master die 7Bit-Adresse und das Schreib-Lese-Bit
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“
7Bit Adresse
R/W

## Slide 16: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
Mit den folgenden 8 Takten überträgt der Master die 7Bit-Adresse und das Schreib-Lese-Bit
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“
1101000
0

## Slide 17: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
Der Slave mit der selben Adresse bestätigt den Empfang indem er beim folgenden Takt bei SDA eine 0 ausgibt.
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“
1101000
0

## Slide 18: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“
1101000
0
8 Bit Daten
8 Bit Daten
Die Datenübertragung endet mit einer Stop (-Condition): Bei SCL=1 wird SDA auf 1 gelegt

## Slide 19: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“
1101000
0
8 Bit Daten
8 Bit Daten
Im Programm:
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[2]={0,0x56};
I2c.write(RTC,daten,2,0);

## Slide 20: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“
1101000
0
8 Bit Daten
8 Bit Daten
Geräteadresse definieren
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[2]={0,0x56};
I2c.write(RTC,daten,2,0);

## Slide 21: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“
1101000
0
8 Bit Daten
8 Bit Daten
I2C-Schnittstelle deklarieren
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[2]={0,0x56};
I2c.write(RTC,daten,2,0);

## Slide 22: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“
1101000
0
8 Bit Daten
8 Bit Daten
Ein Datenarray
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[2]={0,0x56};
I2c.write(RTC,daten,2,0);

## Slide 23: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“
1101000
0
8 Bit Daten
8 Bit Daten
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[2]={0,0x56};
I2c.write(RTC,daten,2,0);
Daten vom Master zum Slave übertragen

## Slide 24: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C
Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C
Slave
SDA
SCL
I2C
Slave
SDA
SCL
…
0xD0
0xA0
Realtime Clock
EEPROM
Luftdrucksensor
0x??
„1“
„1“
1101000
0
8 Bit Daten
8 Bit Daten
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[2]={0,0x56};
I2c.write(RTC,daten,2,0);
I2c.read(RTC,daten,2,0);
Daten vom Slave zum Master übertragen

## Slide 25: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
Ein typischer Slave …
Realtime Clock Geräteadresse 0xD0
00
Sekunde
Adressregister:
01
Minute
02
Stunde
03
Wochentag
04
Tag
05
Monat
06
Jahr
Adresse
Daten

## Slide 26: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
Realtime Clock, Geräteadresse 0xD0
00
Sekunde
Adressregister:
01
Minute
02
Stunde
03
Wochentag
04
Tag
05
Monat
06
Jahr
Adresse
Daten
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[9]={0,0,0x56,0x20,0x00,0x19,0x08,0x20};
I2c.write(RTC,daten,8,0);
Zuerst muss die Uhr gestellt werden:
20.56 Uhr und 0 Sekunden
19.08.20 Montag

## Slide 27: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
Realtime Clock, Geräteadresse 0xD0
00
0
Adressregister:
0
01
0x56
02
0x20
03
0x00
04
0x19
05
0x08
06
0x20
Adresse
Daten
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[9]={0,0,0x56,0x20,0x00,0x19,0x08,0x20};
I2c.write(RTC,daten,8,0);
Zuerst muss die Uhr gestellt werden:
20.56 Uhr und 0 Sekunden
19.08.20 Montag

## Slide 28: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
Realtime Clock, Geräteadresse 0xD0
00
0
Adressregister:
0
01
0x56
02
0x20
03
0x00
04
0x19
05
0x08
06
0x20
Adresse
Daten
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[9]={0,0,0x56,0x20,0x00,0x19,0x08,0x20};
I2c.write(RTC,daten,8,0);
daten[0] = Adresse im Speicher
Daten[1..7] = Speicherinhalte

## Slide 29: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
Realtime Clock, Geräteadresse 0xD0
00
2
Adressregister:
0
01
0x11
02
0x23
03
0x01
04
0x20
05
0x08
06
0x20
Adresse
Daten
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[9]={0,0,0x56,0x20,0x00,0x19,0x08,0x20};
Daten[0]=0; //Adresse festlegen
I2c.write(RTC,daten,1,1); //Adresse senden
I2c.read(RTC,daten,7,0); //Daten auslesen
Uhrzeit und Datum auslesen:
daten[9]={2,0x11,0x23,0x01,0x20,0x08,0x20,0x20};

## Slide 30: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
Realtime Clock, Geräteadresse 0xD0
00
2
Adressregister:
0x03
01
0x11
02
0x23
03
0x01
04
0x20
05
0x08
06
0x20
Adresse
Daten
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[9]={0,0,0x56,0x20,0x00,0x19,0x08,0x20};
Daten[0]=0x03; //Adresse festlegen
I2c.write(RTC,daten,1,1); //Adresse senden
I2c.read(RTC,daten,4,0); //Daten auslesen
Nur Wochentag und Datum auslesen:
daten[9]={0x01,0x20,0x08,0x20,…};

## Slide 31: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
Realtime Clock, Geräteadresse 0xD0
00
2
Adressregister:
0x03
01
0x11
02
0x23
03
0x01
04
0x20
05
0x08
06
0x20
Adresse
Daten
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[9]={0,0,0x56,0x20,0x00,0x19,0x08,0x20};
Daten[0]=0x03; //Adresse festlegen
I2c.write(RTC,daten,1,1); //Adresse senden
I2c.read(RTC,daten,4,0); //Daten auslesen
Beim Lesen muss bei der RTC zuerst die Speicheradresse eingetragen werden

## Slide 32: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
Realtime Clock, Geräteadresse 0xD0
00
2
Adressregister:
0x03
01
0x11
02
0x23
03
0x01
04
0x20
05
0x08
06
0x20
Adresse
Daten
#define RTC 0xD0 //Geräteadresse
I2C i2c(PB_11,PB_10); //SDA, SCL
char daten[9]={0,0,0x56,0x20,0x00,0x19,0x08,0x20};
Daten[0]=0x03; //Adresse festlegen
I2c.write(RTC,daten,1,1); //Adresse senden
I2c.read(RTC,daten,4,0); //Daten auslesen
Die letzte 1 zeigt an, dass der Befehl noch nicht zuende ist.

## Slide 33: I2C Inter-Integrated Circuit
Mikrocontroller
I2C
Master
I2C Slave
SCL
SDA
SCL
SDA
Realtime Clock, Geräteadresse 0xD0
00
2
Adressregister:
0x03
01
0x11
02
0x23
03
0x01
04
0x20
05
0x08
06
0x20
Adresse
Daten
I2C-Schnittstelle in kürze:
Seriell
Master-Slave
Bis 127 Slaves
Bis 3,4 Mbit/s
Halbduplex
2-Draht-Bus: SDA und SCL
Start – Geräteadresse – Daten – Stop
Acknowledge