## Slide 1: PWM Puls Weiten Modulation
Die wichtigste Erfindung seit dem Rad
pulsewidth
period
t
0
1
pin

## Slide 2: PWM Puls Weiten Modulation
Wenn die Lampe eingeschaltet ist, ist sie zu hell!
Es geht nur aus oder ein
Mikrocontroller
PC_6
„0“
Mikrocontroller
PC_6
„1“
Aus
Ein

## Slide 3: PWM Puls Weiten Modulation
Widerstand dazwischen schalten.
Nachteil: Bei großen Verbrauchern viel Verlustwärme
Mikrocontroller
PC_6
„1“
Wärme

## Slide 4: PWM Puls Weiten Modulation
Die Lösung: Mik schaltet die Lampe ganz schnell ein und aus. 10000mal pro Sekunde, da kommt das Auge nicht mit
Mikrocontroller
PC_6
„1“

## Slide 5: PWM Puls Weiten Modulation
Der Schalter bleibt kalt
=> Hoher Wirkungsgrad
Mikrocontroller
PC_6
„1“

## Slide 6: PWM Puls Weiten Modulation
Lange Ein, kurz Aus => Hell
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein

## Slide 7: PWM Puls Weiten Modulation
50% Ein, 50% Aus => mittlere Helligkeit
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein

## Slide 8: PWM Puls Weiten Modulation
Kurz Ein, lang Aus => ziemlich dunkel
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein

## Slide 9: PWM Puls Weiten Modulation
Die Pulsweite wird verändert
Mikrocontroller
PC_6
Periode T fest
Pulsweite Ton variabel => Modulation
1
0
Zeit t
Definition: Tastgrad g=ton / T

## Slide 10: PWM Puls Weiten Modulation
Der Tastgrad entspricht dem Mittelwert
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
t
100µs
200µs
0µs
0,0
0,5
1,0
10µs
Periode T=100µs
Pulswidth Ton=10µs
g
=0,1
0,1
Relativer Mittelwert von PC_6

## Slide 11: PWM Puls Weiten Modulation
Kurz Ein, lang Aus => ziemlich dunkel
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
t
100µs
200µs
0µs
0,0
0,5
1,0
10µs
Periode T=100µs
Pulswidth Ton=20µs
g
=0,2
0,2
Relativer Mittelwert von PC_6

## Slide 12: PWM Puls Weiten Modulation
Kurz Ein, lang Aus => ziemlich dunkel
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
t
100µs
200µs
0µs
0,0
0,5
1,0
10µs
Periode T=100µs
Pulswidth Ton=30µs
g
=0,3
0,3
Relativer Mittelwert von PC_6

## Slide 13: PWM Puls Weiten Modulation
Kurz Ein, lang Aus => ziemlich dunkel
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
t
100µs
200µs
0µs
0,0
0,5
1,0
10µs
Periode T=100µs
Pulswidth Ton=40µs
g
=0,4
0,4
Relativer Mittelwert von PC_6

## Slide 14: PWM Puls Weiten Modulation
Kurz Ein, lang Aus => ziemlich dunkel
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
t
100µs
200µs
0µs
0,0
0,5
1,0
10µs
Periode T=100µs
Pulswidth Ton=50µs
g
=0,5
0,5
Relativer Mittelwert von PC_6

## Slide 15: PWM Puls Weiten Modulation
Kurz Ein, lang Aus => ziemlich dunkel
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
t
100µs
200µs
0µs
0,0
0,5
1,0
10µs
Periode T=100µs
Pulswidth Ton=60µs
g
=0,6
0,6
Relativer Mittelwert von PC_6

## Slide 16: PWM Puls Weiten Modulation
Kurz Ein, lang Aus => ziemlich dunkel
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
t
100µs
200µs
0µs
0,0
0,5
1,0
10µs
Periode T=100µs
Pulswidth Ton=70µs
g
=0,7
0,7
Relativer Mittelwert von PC_6

## Slide 17: PWM Puls Weiten Modulation
Kurz Ein, lang Aus => ziemlich dunkel
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
t
100µs
200µs
0µs
0,0
0,5
1,0
10µs
Periode T=100µs
Pulswidth Ton=80µs
g
=0,8
0,8
Relativer Mittelwert von PC_6

## Slide 18: PWM Puls Weiten Modulation
Kurz Ein, lang Aus => ziemlich dunkel
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
t
100µs
200µs
0µs
0,0
0,5
1,0
10µs
Periode T=100µs
Pulswidth Ton=90µs
g
=0,9
0,9
Relativer Mittelwert von PC_6

## Slide 19: PWM Puls Weiten Modulation
Kurz Ein, lang Aus => ziemlich dunkel
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
t
100µs
200µs
0µs
0,0
0,5
1,0
10µs
Periode T=100µs
Pulswidth Ton=100µs
g
=1,0
1,0
Relativer Mittelwert von PC_6

## Slide 20: PWM Puls Weiten Modulation
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
PwmOut licht(PC_6);
AnalogIn ain(PA_0);
int main()
{
licht.period_us(100);
while (true) {
licht=ain;
}
}
PC_6 wird als PwmOut mit Namen „licht“ deklariert
pulsewidth
period
t
0
1
pin

## Slide 21: PWM Puls Weiten Modulation
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
PwmOut licht(PC_6);
AnalogIn ain(PA_0);
int main()
{
licht.period_us(100);
while (true) {
licht=ain;
}
}
PWM-Periode initialisieren
pulsewidth
period
t
0
1
pin

## Slide 22: PWM Puls Weiten Modulation
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
PwmOut licht(PC_6);
AnalogIn ain(PA_0);
int main()
{
licht.period_us(100);
while (true) {
licht=ain;
}
}
PWM-Periode initialisieren:
Alternativ möglich:
licht.period(WertInSekunden);
licht.period_ms(WertInMilliSekunden);
pulsewidth
period
t
0
1
pin

## Slide 23: PWM Puls Weiten Modulation
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
PwmOut licht(PC_6);
AnalogIn ain(PA_0);
int main()
{
licht.period_us(100);
while (true) {
licht=ain;
}
}
Tastgrad einstellen,
Hier vom Analogeingang
pulsewidth
period
t
0
1
pin

## Slide 24: PWM Puls Weiten Modulation
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
PwmOut licht(PC_6);
AnalogIn ain(PA_0);
int main()
{
licht.period_us(100);
while (true) {
licht=ain;
}
}
Tastgrad einstellen:
Alternativ möglich:
licht.write(ain);
pulsewidth
period
t
0
1
pin

## Slide 25: PWM Puls Weiten Modulation
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
PwmOut licht(PC_6);
AnalogIn ain(PA_0);
int main()
{
licht.period_us(100);
while (true) {
licht.pulsewidth_us(50);
}
}
Auch eine direkte Einstellung der Impulsweite ist möglich!
pulsewidth
period
t
0
1
pin

## Slide 26: PWM Puls Weiten Modulation
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
PwmOut licht(PC_6);
AnalogIn ain(PA_0);
int main()
{
licht.period_us(100);
while (true) {
licht.pulsewidth_us(50);
}
}
Alternativ:
licht.pulsewidth_ms(WertInMillisekunden);
licht.pulsewidth(WertInSekunden);
pulsewidth
period
t
0
1
pin

## Slide 27: PWM Puls Weiten Modulation
Mikrocontroller
PC_6
Aus
Ein
pulsewidth
period
t
0
1
pin
Zusammenfassung:
PWM bedeutet Puls Weiten Modulation
Bei PWM werden Rechtecksignale erzeugt
Die Frequenz (Periode) ist fest eingestellt
Die Pulsweite wird variiert
Dadurch kann der Mittelwert der Ausgangsspannung verändert werden
Vorteil: Quasianaloge Ausgabe mit einfachsten Mitteln
Vorteil: Dabei entstehen kaum Energieverluste
Für:
  Helligkeitssteuerung
  Motordrehzahl
  Energieübertragung