## Slide 1: SPI Serial Peripheral Interface
Smalltalk auf der Leiterplatte

## Slide 2: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Nur 4 Leitungen verbinden den Mikrocontroller mit einem anderen „Modul“ auf der Leiterplatte
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS

## Slide 3: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Z.B.
Display
LAN-Modul
E/A-Baugruppe
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS

## Slide 4: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
Daten
MOSI:
Master
Out
Slave
In

## Slide 5: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
Daten
MISO:
Master
In
Slave
Out

## Slide 6: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
SCLK:
Serial
CLocK

## Slide 7: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
Bei jeder steigender oder fallenden Flanke wird ein Bit übertragen

## Slide 8: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
SS:
Slave
Select

## Slide 9: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
Mit einem Low-Signal kann ein Slave ausgewählt werden

## Slide 10: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
Für SS kann ein beliebiger DigitalOut-Port verwendet werden

## Slide 11: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Wie können umfangreiche Daten über nur 4 Verbindungen übertragen werden?
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS

## Slide 12: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Bit für Bit nacheinander =
seriell
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
1 1 0 1 0 0 1 0
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 13: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
0b01001011 = 0x4B
wird vom Mikrocontroller zum „slave“ geschickt
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 14: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Das höchstwertige Bit (B7) wird zuerst gesendet
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 15: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Gleichzeitig wird 0b10010110 = 0x96 vom Slave zum Master (MC) geschickt
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 16: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Das höchstwertige Bit (B7) wird zuerst gesendet
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 17: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Bei jeder steigenden Flanke des Takts wird ein Bit übertragen
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 18: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Deshalb nennt man die Datenübertragung (takt-) synchron
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 19: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Da in beide Richtungen gleichzeitig übertragen wird, spricht man von: Vollduplex
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 20: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Programmierung:
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
int main()
{
while(true)
{
}
}

## Slide 21: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
SPI slave(PB_15,PB_14,PB_13);
int main()
{
while(true)
{
}
}
Deklaration:
SPI name(MOSI,MISO,SCLK);

## Slide 22: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
SPI slave(PB_15,PB_14,PB_13);
int main()
{
while(true)
{
}
}
Deklaration:
SPI name(MOSI,MISO,SCLK);
Mögliche Werte für MOSI, MISO und SCLK:
 | MOSI | MISO | SCLK
SPI2 | PB_15 | PB_14 | PB_13
SPI1 | PB_5 (D4) | PB_4 (D5) | PB_3 (D3)
SPI1 | PA_7 (D11) | PA_6 (D12) | PA_5 (D13)

## Slide 23: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
SPI slave(PB_15,PB_14,PB_13);
int main()
{
slave.format(8);
while(true)
{
}
}
name.format(Bitzahl);
Die Bitzahl kann 8 oder 16 sein

## Slide 24: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
SPI slave(PB_15,PB_14,PB_13);
int main()
{ int antwort,sendedaten;
slave.format(8);
while(true)
{
sendedaten=0x4B;
antwort=slave.write(sendedaten);
}
}
int antwort=name.write(sendedaten);
Schickt die sendedaten zum slave und empfängt gleichzeitig eine Antwort vom Slave.

## Slide 25: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
SPI slave(PB_15,PB_14,PB_13);
DigitalOut SS(PB_12);
int main()
{ int antwort,sendedaten;
slave.format(8);
while(true)
{
sendedaten=0x4B;
antwort=slave.write(sendedaten);
}
}
Ein DigitalOut für den Slave-Select

## Slide 26: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
SPI slave(PB_15,PB_14,PB_13);
DigitalOut SS(PB_12);
int main()
{ int antwort,sendedaten;
slave.format(8);
while(true)
{
sendedaten=0x4B;
SS=0;
antwort=slave.write(sendedaten);
SS=1;
}
}
Vorher SS auf 0,
Nachher SS auf 1

## Slide 27: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Zusätzliche Einstellmöglichkeiten entsprechend der Spezifikation des Slaves
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 28: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Übertragungsfrequenz:
slave.frequency(100000); //f in Hz
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0
T=10 µs
T=1/f=1/100000

## Slide 29: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Polarität des Taktsignals:
slave.format(8,0bXY);
Mit X=0 Polarität Highaktiv
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 30: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Polarität des Taktsignals:
slave.format(8,0bXY);
Mit X=1 Polarität Lowaktiv
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 31: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Abtastflanke:
slave.format(8,0bXY);
Mit Y=0 abtasten bei der 1. Flanke
Es muss immer in Bitmitte abgetastet werden
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 32: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave
Abtastflanke :
slave.format(8,0bXY);
Mit Y=1 abtasten bei der 2. Flanke
Es muss immer in Bitmitte abgetastet werden
MOSI
MISO
SCLK
SS
MOSI
MISO
SCLK
SS
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 33: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave1
Mehrere Slaves:
MOSI, MISO und SCLK parallel an alle Slaves, jeder Slave mit eigenem Slave-Select (SS1 .. SS3)
MOSI
MISO
SCLK
SS1
MOSI
MISO
SCLK
SS
SPI
Slave2
MOSI
MISO
SCLK
SS
SPI
Slave3
MOSI
MISO
SCLK
SS
SS2
SS3

## Slide 34: SPI Serial Peripheral Interface
Mikrocontroller
SPI
Master
SPI
Slave1
MOSI
MISO
SCLK
SS1
MOSI
MISO
SCLK
SS
SPI
Slave2
MOSI
MISO
SCLK
SS
SPI
Slave3
MOSI
MISO
SCLK
SS
SS2
SS3
Zusammenfassung
4-Leiter-Bus
  MOSI: Daten senden
  MISO: Daten empfangen
  SCLK: Takt
  SS: Slave Select
Vollduplex
Master-Slave
(Takt-)Synchron
Standard-Taktfrequenz: 1MHz (einstellbar)
High- oder Lowaktiver Takt einstellbar
1. oder 2. Taktflanke einstellbar