## Slide 1: Ausgang konfigurieren
PushPull oder OpenDrain?
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: Ausgang konfigurieren
Vereinfachter Aufbau eines Digitalausgangs
0
1
PB_0
ODR
Mikrocontroller
0
Lampe

## Slide 3: Ausgang konfigurieren
DigitalOut lampe(PB_0);
Konfiguriert den Port PB_0 als Digitalausgang mit 2 Schaltern
0
1
PB_0
ODR
Mikrocontroller
0
Lampe

## Slide 4: Ausgang konfigurieren
Man nennt das auch PushPull:
Schiebe und Ziehe
Nach 0 und nach 1
0
1
PB_0
ODR
Mikrocontroller
0
Lampe
PushPull

## Slide 5: Ausgang konfigurieren
Bei lampe=0; ist der untere Schalter geschlossen.
0
1
PB_0
ODR
Mikrocontroller
0
Lampe
0
PushPull

## Slide 6: Ausgang konfigurieren
Der Port wird mit 0 (=GND) verbunden, die Lampe ist aus.
0
1
PB_0
ODR
Mikrocontroller
0
Lampe
0
PushPull

## Slide 7: Ausgang konfigurieren
0
1
PB_0
ODR
Mikrocontroller
0
Lampe
1
Bei lampe=1; ist der obere Schalter geschlossen.
PushPull

## Slide 8: Ausgang konfigurieren
0
1
PB_0
ODR
Mikrocontroller
0
Lampe
1
Der Port wird mit 1 (=3,3V) verbunden, die Lampe ist eingeschaltet.
PushPull

## Slide 9: Ausgang konfigurieren
DigitalOut lampe(PB_0);
Lampe.mode(OpenDrain)
Konfiguriert den Port PB_0 als Digitalausgang mit 1 Schaltern
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller
0
Lampe
OpenDrain

## Slide 10: Ausgang konfigurieren
Wie kann die Lampe jetzt noch eingeschaltet werden?
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller
0
Lampe
OpenDrain

## Slide 11: Ausgang konfigurieren
Die Lampe muss umverdrahtet werden.
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller
1
Lampe
OpenDrain
0

## Slide 12: Ausgang konfigurieren
Die Lampe muss umverdrahtet werden.
lampe=0; schaltet die Lampe ein.
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller
1
Lampe
OpenDrain
0

## Slide 13: Ausgang konfigurieren
Bei lampe=1; ist der untere Schalter offen und die Lampe aus
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller
1
Lampe
OpenDrain
1

## Slide 14: Ausgang konfigurieren
Wozu kann das gut sein?
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller
1
Lampe
OpenDrain
1

## Slide 15: Ausgang konfigurieren
Ein Port der gleichzeitig sowohl Ausgang als auch Eingang ist
OpenDrain
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller
1
IDR
PB_0
DigitalInOut se0InOut(PB_0);
se0InOut.output();
se0InOut.mode(OpenDrain);

## Slide 16: Ausgang konfigurieren
Bidirektionale Kommunikation mit einer Leitung!!
OpenDrain
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller
1
IDR
PB_0
0
PB_1
ODR
Mikrocontroller
1
IDR
PB_1

## Slide 17: Ausgang konfigurieren
Eine 0 wird von Mikrocontroller 1 zu Mikrocontroller 2 übertragen
OpenDrain
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller 1
1
IDR
PB_0
0
PB_1
ODR
Mikrocontroller 2
1
IDR
PB_1
0
0
se0InOut=0;
int x=se1InOut;
//x==0
0

## Slide 18: Ausgang konfigurieren
OpenDrain
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller 1
1
IDR
PB_0
0
PB_1
ODR
Mikrocontroller 2
1
IDR
PB_1
1
1
se0InOut=1;
int x=se1InOut;
//x==1
Eine 1 wird von Mikrocontroller 1 zu Mikrocontroller 2 übertragen
1

## Slide 19: Ausgang konfigurieren
Eine 0 wird von Mikrocontroller 2 zu Mikrocontroller 1 übertragen
OpenDrain
0
PB_1
ODR
Mikrocontroller 2
1
IDR
PB_1
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller 1
1
IDR
PB_0
0
0
se1InOut=0;
int x=se0InOut;
//x==0
0

## Slide 20: Ausgang konfigurieren
OpenDrain
0
PB_1
ODR
Mikrocontroller 2
1
IDR
PB_1
0
PB_0
ODR
Mikrocontroller 1
1
IDR
PB_0
1
1
se1InOut=1;
int x=se1InOut;
//x==1
Eine 1 wird von Mikrocontroller 2 zu Mikrocontroller 1 übertragen
1