## Slide 1: Töne Erzeugen
Kammerton A 440Hz

## Slide 2: Töne Erzeugen
Prinzip:
PC_0
STM32
Der Mikrocontroller erzeugt rechteckförmige Spannung an PC_0. Diese wird im Lautsprechen in Schall umgesetzt.
A

## Slide 3: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
Als Periode bezeichnet man eine Low- und eine High-Phase
Periode
Low
High
Periodendauer T
A=!A;
A=!A;
A=!A;
Die Rechteckspannung an Ausgang A (PC_0) wird erzeugt, indem A zyklisch komplementiert wird: 1 -> 0 -> 1 -> 0 -> ….

## Slide 4: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
Die Anzahl der Perioden pro Sekunde bezeichnet man als Frequenz f in Hz (Hertz)
1 Sekunde
440 Perioden = Frequenz 440Hz
1000 Hz = 1kHz (Kilohertz)
1000000 Hz = 1 MHz (Megaherz)
Der Oszillator im Mikrocontroller hat 32 MHz = 32000000 Hz = 32000000 Perioden pro Sekunde

## Slide 5: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
1 Sekunde
440 Perioden = Frequenz 440Hz
Dreisatz:
440 Perioden ≡ 1s
1 Periode ≡ 1s / 440 = 0,00227272s
Formel:
Periodendauer T = 1/f

## Slide 6: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
Kurze Zeiten werden oft in ms (Millisekunden)
oder µs (Mikrosekunden) angegeben
0,00227272s = 2,27272 ms = 2272,72 µs
Periode
Low
High
Periodendauer
T= 0,00227272s
A=!A;
A=!A;
A=!A;
Die Rechteckspannung an Ausgang A (PC_0) wird erzeugt, indem A zyklisch komplementiert wird: 1 -> 0 -> 1 -> 0 -> ….
1 s = 1000ms = 1000000µs

## Slide 7: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
Kurze Zeiten werden oft in ms (Millisekunden)
oder µs (Mikrosekunden) angegeben
0,00227272s = 2,27272 ms = 2272,72 µs
Periode
Low
High
Periodendauer
T= 0,00227272s
A=!A;
A=!A;
A=!A;
A muss 2 mal in einer Periode
umgeschaltet (komplementiert) werden.
1 s = 1000ms = 1000000µs
½ Periode
½ Periode
High=
T/2
Low=
T/2
T/2 = 0,001136s = 1,136ms =1136 µs

## Slide 8: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
A=!A;
A=!A
High=
T/2
Low=
T/2
T/2 = 0,001136s = 1,136ms =1136 µs
1 MHz
CEN
&
UIF
TH0
CNT
Zählerfrequenz:
32MHz / (PSC+1) = 1MHz
Zähltakt:
TCNT=1 µs
Mit TIM6->PSC=31

## Slide 9: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
A=!A;
A=!A;
High=
T/2
Low=
T/2
T/2 = 0,001136s = 1,136ms =1136 µs
1 MHz
CEN
&
UIF
TH0
CNT
Zähltakt:
TCNT=1 µs
Wie kann der Timer eine Zeit von 1136µs erzeugen?

## Slide 10: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
A=!A;
A=!A;
High=
T/2
Low=
T/2
T/2 = 0,001136s = 1,136ms =1136 µs
1 MHz
CEN
&
UIF
TH0
CNT
Zähltakt:
TMZ=1 µs
In 1136µs passen
1136 Takte

## Slide 11: Töne Erzeugen
Zusammenfassung:
Alle 1136 Takte muss Port A (PC_0) komplementiert werden, damit die richtige Frequenz erzeugt wird.
Das Timerregister CNT bildet einen 16 Bit Aufwärtszähler.
Der Zähler benötigt für einen 16Bit Durchlauf 216 Takte = 65536 Takte.
Das ist viel zu lange!!!!

## Slide 12: Töne Erzeugen
0
65535
A=!A;
65536Takte = 65536 * 1µs =
65536 µs = 65,536ms
65536 Takte = 65536 * 1µs =
65536 µs = 65,536ms
Periodendauer T = 131072 µs = 131,072 ms f=1/T = 7,629 Hz
Die Periodendauer ist zu lang und muss verkürzt werden!!!
A=!A;
A=!A;

## Slide 13: Töne Erzeugen
0
65535
A=!A;
A=!A;
A=!A
65536Takte = 65536 * 1µs =
65536 µs = 65,536ms
65536 Takte = 65536 * 1µs =
65536 µs = 65,536ms
Periodendauer T = 131072 µs = 131,072 ms f=1/T = 7,629 Hz
Die Periodendauer ist zu lang und muss verkürzt werden!!!
Idee: Wenn der Zähler nicht bei 65535 endet, dann ist die Zeit schneller um

## Slide 14: Töne Erzeugen
Periodendauer T = 2272 µs = 2,272ms f=1/T = 440Hz
A=!A;
A=!A;
A=!A;
A=!A;
A=!A;
0
65535
1136
=470h
Autoreload-Register ARR mit 1135 laden verkürzt den Zeitraum
1136 Takte =
1136 * 1µs =
1136 µs
1136 MZ =
1136 * 1µs =
1136 µs

## Slide 15: Töne Erzeugen
Zusammenfassung:
Alle 1136 Takte muss Port PC0 komplementiert werden, damit die richtige Frequenz erzeugt wird.
Das Timerregister CNT bildet einen 16 Bit Aufwärtszähler.
Der Zähler benötigt für einen 16Bit Durchlauf 216 Takte = 65536 Takte
Das ist viel zu lange!!!!
Deshalb verkürzen wir die Zeit, indem wir das Autoreload-Register ARR von TIM6 mit dem Wert 1135 laden

## Slide 16: Töne Erzeugen
Rechenbeispiel:
Gewünschtes Intervall zwischen 2 Überläufen = 25ms
25ms sind bei Zählerperiode=1µs: 25000µs / 1µs = 25000
Autoreloadwert: ARR= 24999
TIM6->ARR=24999;
TIM6->PSC=31;

## Slide 17: Töne Erzeugen
void initTimer(void)
{
RCC->APB1ENR=0b10000; //Aktivieren der Taktversorgung des Timers
TIM6->PSC=31; //Zeitbasis = 1µs
TIM6->ARR=1135; //Wartezeit =1136µs
TIM6->CNT=0; //startet bei 0
TIM6->SR=0; //Bit0: UIF=0
TIM6->CR1=1; //Bit0: CEN=1 gestartet
}

## Slide 18: Töne Erzeugen
int main()
{
DigitalOut A(PC_0); //Digitalausgang A := PC_0
initTimer(); //Timer initialisieren
while (true) { //Endlosschleife
if (TIM6->SR!=0) //Bit 0 im Statusregister SR: UIF = 1
{
TIM6->SR=0; //Bit 0 im Statusregister SR: UIF:=0 setzen
A=!A; //Ausgang A (PC_0) komplementieren
}
}
}