## Slide 1: Töne Erzeugen
Kammerton A 440Hz

## Slide 2: Töne Erzeugen
Prinzip:
PC_0
STM32
Der Mikrocontroller erzeugt rechteckförmige Spannung an PC_0. Diese wird im Lautsprechen in Schall umgesetzt.
A

## Slide 3: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
Als Periode bezeichnet man eine Low- und eine High-Phase
Periode
Low
High
Periodendauer T
A=!A;
A=!A;
Die Rechteckspannung an PC_0 wird erzeugt, indem PC_0 zyklisch komplementiert wird: 1 -> 0 -> 1 -> 0 -> ….

## Slide 4: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
Die Anzahl der Perioden pro Sekunde bezeichnet man als Frequenz f in Hz (Hertz)
1 Sekunde
440 Perioden = Frequenz 440Hz
1000 Hz = 1kHz (Kilohertz)
1000000 Hz = 1 MHz (Megaherz)
Der STM32L152 arbeitet mit 32 MHz = 32000000 Hz = 32000000 Perioden pro Sekunde

## Slide 5: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
1 Sekunde
440 Perioden = Frequenz 440Hz
Dreisatz:
440 Perioden ≡ 1s
1 Periode ≡ 1s / 440 = 0,00227272s
Formel:
Periodendauer T = 1/f

## Slide 6: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
Kurze Zeiten werden oft in ms (Millisekunden)
oder µs (Mikrosekunden) angegeben
0,00227272s = 2,27272 ms = 2272,72 µs
Periode
Low
High
Periodendauer
T= 0,00227272s
1 s = 1000ms = 1000000µs
A=!A
A=!A
Die Rechteckspannung an PC_0 wird erzeugt, indem PC_0 zyklisch komplementiert wird: 1 -> 0 -> 1 -> 0 -> ….

## Slide 7: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
Kurze Zeiten werden oft in ms (Millisekunden)
oder µs (Mikrosekunden) angegeben
0,00227272s = 2,27272 ms = 2272,72 µs
Periode
Low
High
Periodendauer
T= 0,00227272s
A=!A
A=!A
PC_0 muss 2 mal in einer Periode
umgeschaltet (komplementiert) werden.
1 s = 1000ms = 1000000µs
½ Periode
½ Periode
High=
T/2
Low=
T/2
T/2 = 0,001136s = 1,136ms =1136 µs

## Slide 8: Töne Erzeugen
Im Mikrocontroller:
A=!A;
A=!A;
High=
T/2
Low=
T/2
T/2 = 0,001136s = 1,136ms =1136 µs
Prozessortakt:
TP=1/32MHz =
1/32000000Hz =
31,25 ns
Prozessortakt:
TP=31,25ns
Q D
1
16
16
TIMx->ARR
TIMx->CNT
CTR DIV 16
EQ CMP
TIMxPSC
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4
Reset
Enable

## Slide 9: Töne Erzeugen
Q D
1
16
16
TIMx->ARR
TIMx->CNT
CTR DIV 16
EQ CMP
TIMxPSC
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4
Reset
Enable
Im Mikrocontroller:
A=!A;
A=!A
High=
T/2
Low=
T/2
T/2 = 0,001136s = 1,136ms =1136 µs
Wie kann der Timer eine Zeit von 1136µs erzeugen?
Prozessortakt:
TP=31,25ns

## Slide 10: Töne Erzeugen
Q D
1
16
16
TIMx->ARR
TIMx->CNT
CTR DIV 16
EQ CMP
TIMxPSC
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4
Reset
Enable
Im Mikrocontroller:
A=!A;
A=!A;
High=
T/2
Low=
T/2
T/2 = 0,001136s = 1,136ms =1136 µs
Prescaler: 31
Prozessortakt:
TP=31,25ns
fC=fP/(PSC+1)=1MHz
TC=1/fC=1
TC=1
ARR = 1135

## Slide 11: Töne Erzeugen
Zusammenfassung:
Alle 1136 µs muss Port PC_0 komplementiert werden, damit die richtige Frequenz erzeugt wird.
Dazu muss der Timer alle 1136µs einen Interrupt auslösen.

## Slide 12: Töne Erzeugen
Periodendauer T = 2272 µs = 2,272ms f=1/T = 440Hz
A=!A;
A=!A;
A=!A;
A=!A;
A=!A;
0
65535
1136
=470h
Autoreload-Register ARR mit 1135
1136 Takte =
1136 * 1µs =
1136 µs
1136 Takte =
1136 * 1µs =
1136 µs
Interrupt
Interrupt
Interrupt
Interrupt
Interrupt

## Slide 13: Töne Erzeugen
Zusammenfassung:
Alle 1136µs muss Port PC_0 komplementiert werden, damit die richtige Frequenz erzeugt wird.
Dazu muss der Timer alle 1136µs einen Interrupt auslösen.
Deshalb verkürzen wir die Zeit, indem wir das Autoreload-Register ARR von TIM6 mit dem Wert 1135 laden

## Slide 14: Töne Erzeugen
Rechenbeispiel:
Gewünschtes Intervall zwischen 2 Überläufen = 25ms
25ms sind bei Zählerperiode=1µs: 25000µs / 1µs = 25000
Autoreloadwert: ARR= 24999
TIM6->ARR=24999;
TIM6->PSC=31;

## Slide 15: Töne Erzeugen
void TIM6_Init(void)
{
RCC->APB1ENR|=0b10000; //Clock Enable
TIM6->PSC=31; //Prescaler 32MHz/32=1MHz
TIM6->ARR=1135; //Autoreload 1136* 1µs = 1136µs
TIM6->DIER=1; //UIE = 1 (Update Interrupt Enable)
TIM6->SR=0; //UIF =0 (Update Interrupt Flag)
TIM6->CR1=1; //CEN=1 (Counter Enable)
/* TIM6_IRQn interrupt configuration */
NVIC_SetVector(TIM6_IRQn, (uint32_t)&TIM6_IRQHandler);
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM6_IRQn);
}
ISR für TIM6
Freigabe Timer0 Interrupt
(Einzelfreigabe)

## Slide 16: Töne Erzeugen
DigitalOut A(PC_0);
void TIM6_IRQHandler(void)
{
A=!A;
TIM6->SR=0; //clear Update Interrupt Flag
HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(TIM6_IRQn);
}
Aufgabe: Programmieren Sie das Beispiel nach. Testen Sie verschiedene Töne.