## Slide 1: Ports zyklisch abfragen Polling
Wie kann der Mikrocontroller auf Eingaben reagieren?
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2
Immer wenn die Taste gedrückt wird soll GPIOC um 1 hochgezählt werden
1
0
PA_1
Taste
PC_0 PC_1 PC_2 PC_3 PC_4 PC_5 PC_6
PC_7

## Slide 3
Die Taste wurde an PA_1 angeschlossen

## Slide 4
1
0
PA_1
Taste
PC_0 PC_1 PC_2 PC_3 PC_4 PC_5 PC_6
PC_7
PA_1 wurde als Input mit Pulldown konfiguriert
DigitalIn Taste(PA_1);
Taste.mode(PullDown); PortOut pc(PortC,0xFF);

## Slide 5
1
0
PA_1
Taste
PC_0 PC_1 PC_2 PC_3 PC_4 PC_5 PC_6
PC_7
Deshalb ist PA_1 schwach mit 0 verbunden. Wenn die Taste nicht gedrückt wird ist PA_1=0
0
=0

## Slide 6
Die gedrückte Taste verbindet PA_1 mit 1 => PA_1=1
1
0
PA_1
Taste gedrückt
PC_0 PC_1 PC_2 PC_3 PC_4 PC_5 PC_6
PC_7
=1

## Slide 7
Solange die Taste offen ist, läuft einfach die Endlosschleife
1
0
PA_1
Taste
PC_0 PC_1 PC_2 PC_3 PC_4 PC_5 PC_6
PC_7
=0
PA_1=1?
nein
while(1) //Endlosschleife
ja

## Slide 8
Die if-Verzweigung verzweigt zu
pc++; //Zählen
PC_0 wird 1
1
0
PA_1
Taste gedrückt
PC_0 PC_1 PC_2 PC_3 PC_4 PC_5 PC_6
PC_7
=1
PA_1=1?
nein
while(1) //Endlosschleife
ja
pc++

## Slide 9
While-Schleife: Warten solange die Taste gedrückt bleibt, um Mehrfachzählungen zu vermeiden.
1
0
PA_1
Taste gedrückt
PC_0 PC_1 PC_2 PC_3 PC_4 PC_5 PC_6
PC_7
=1
PA_1=1?
nein
while(1) //Endlosschleife
ja
pc++
PA_1=1?

## Slide 10
Taste offen => Rückkehr in die Endlosschleife
1
0
PA_1
Taste
PC_0 PC_1 PC_2 PC_3 PC_4 PC_5 PC_6
PC_7
=0
PA_1=1?
nein
while(1) //Endlosschleife
ja
pc++
PA_1=1?
nein

## Slide 11
nein
1
0
PA_1
Taste
PC_0 PC_1 PC_2 PC_3 PC_4 PC_5 PC_6
PC_7
=0
PA1=1?
nein
while(1) //Endlosschleife
ja
ja
GPIOC->ODR++
PA1=1?
Int main()
{
DigitalIn Taste(PA_1);
Taste.mode(PullDown);
PortOut pc(PortC,0xFF);
while (1)
{
//Polling = Taste zyklisch abfragen
if (Taste==1)
{
pc++;
while(Taste==1){}
}
}
}
So sieht das dann im Programm aus