## Slide 1: Interrupt
Reagieren auf unerwartete Ereignisse

## Slide 2: Interrupt
Der µController muss schnell und unmittelbar jederzeit bereit sein auf folgende Ereignisse zu reagieren:
Not-Aus-Taster
Lichtschranke
Andere Signale mit höchster Priorität

## Slide 3: Interrupt
Funktionsprinzip:

## Slide 4: Interrupt
Funktionsprinzip:

## Slide 5: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm

## Slide 6: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm

## Slide 7: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt

## Slide 8: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PA_1, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.
Ereignisse sind immer Veränderungen am Port,
z.B. Der Port geht von 0 nach 1 oder von 1 nach 0. Bei Tastendruck geht PA_1 von 0 nach 1
PA_1

## Slide 9: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PA_1, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.
PA_1
Hauptprogramm wird
sofort unterbrochen

## Slide 10: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Ein spezielles Unterprogram, die sogenannte Interrupt Service Routine kurz ISR bzw. Callback wird automatisch gestartet und führt die programmierten Instruktionen aus.
PA_1
Hauptprogramm wird
sofort unterbrochen
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PA_1, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.

## Slide 11: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Ein spezielles Unterprogram, die sogenannte Interrupt Service Routine kurz ISR ISR bzw. Callback wird automatisch gestartet und führt die programmierten Instruktionen aus.
PA_1
Hauptprogramm wird
sofort unterbrochen
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PA_1, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.
Sobald die ISR (Callback) vollständig ausgeführt wurde, erfolgt der Rücksprung ins Hauptprogramm

## Slide 12: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Ein spezielles Unterprogram, die sogenannte Interrupt Service Routine kurz ISR ISR bzw. Callback wird automatisch gestartet und führt die programmierten Instruktionen aus.
PA_1
Hauptprogramm wird
sofort unterbrochen
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PA_1, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.
Das Hauptprogramm wird an der Stelle fortgesetzt an der es unterbrochen wurde.

## Slide 13: Interrupt
Voraussetzungen:
Einen Port als InterruptIn deklarieren: InterruptIn taste(PA_1);
Bei unserem Mikrocontrollerboard wird noch ein PullDown benötigt: taste.mode(PullDown); (Das hat was mit der Taste, nicht aber mit dem Interrupt zu tun)
Interrupt Service Routine zuweisen: taste.rise(&Name_des_Unterprogramms); für steigende Flanke an PA_1 oder taste.fall(&Name_des_Unterprogramms); für fallende Flanke an PA_1 oder beides
Den Interrupt freigeben: taste.enable_irq(); Macht den Interrupt scharf.
Die Interrupt Service Routine schreiben. Es handelt sich um ein ganz normales Unterprogramm.

## Slide 14: Interrupt
Programmbeispiel:
DigitalOut led(PC_0);
InterruptIn taste1(PA_1);
void taste1ISRrise(void)
{ led=1; }
void taste1ISRfall(void)
{ led=0; }
int main()
{
taste1.mode(PullDown);
taste1.rise(&taste1ISRrise);
taste1.fall(&taste1ISRfall);
taste1.enable_irq();
while (true) {
}
}
PA_1 als Interruptquelle mit Namen taste festlegen

## Slide 15: Interrupt
Programmbeispiel:
DigitalOut led(PC_0);
InterruptIn taste1(PA_1);
void taste1ISRrise(void)
{ led=1; }
void taste1ISRfall(void)
{ led=0; }
int main()
{
taste1.mode(PullDown);
taste1.rise(&taste1ISRrise);
taste1.fall(&taste1ISRfall);
taste1.enable_irq();
while (true) {
}
}
PA_1 als Interruptquelle mit Namen taste festlegen
Unterprogramm taste1ISRrise schaltet die led ein

## Slide 16: Interrupt
Programmbeispiel:
DigitalOut led(PC_0);
InterruptIn taste1(PA_1);
void taste1ISRrise(void)
{ led=1; }
void taste1ISRfall(void)
{ led=0; }
int main()
{
taste1.mode(PullDown);
taste1.rise(&taste1ISRrise);
taste1.fall(&taste1ISRfall);
taste1.enable_irq();
while (true) {
}
}
PA_1 als Interruptquelle mit Namen taste festlegen
Unterprogramm taste1ISRrise schaltet die led ein
Unterprogramm taste1ISRfall schaltet die led aus

## Slide 17: Interrupt
Programmbeispiel:
DigitalOut led(PC_0);
InterruptIn taste1(PA_1);
void taste1ISRrise(void)
{ led=1; }
void taste1ISRfall(void)
{ led=0; }
int main()
{
taste1.mode(PullDown);
taste1.rise(&taste1ISRrise);
taste1.fall(&taste1ISRfall);
taste1.enable_irq();
while (true) {
}
}
PA_1 als Interruptquelle mit Namen taste festlegen
Unterprogramm taste1ISRrise schaltet die led ein
Unterprogramm taste1ISRfall schaltet die led aus
Unsere Tasten benötigen PullDown

## Slide 18: Interrupt
Programmbeispiel:
DigitalOut led(PC_0);
InterruptIn taste1(PA_1);
void taste1ISRrise(void)
{ led=1; }
void taste1ISRfall(void)
{ led=0; }
int main()
{
taste1.mode(PullDown);
taste1.rise(&taste1ISRrise);
taste1.fall(&taste1ISRfall);
taste1.enable_irq();
while (true) {
}
}
PA_1 als Interruptquelle mit Namen taste festlegen
Unterprogramm taste1ISRrise schaltet die led ein
Unterprogramm taste1ISRfall schaltet die led aus
Unsere Tasten benötigen PullDown
Bei steigender Flanke (0->1=Tastendruck) taste1ISRrise aufrufen

## Slide 19: Interrupt
Programmbeispiel:
DigitalOut led(PC_0);
InterruptIn taste1(PA_1);
void taste1ISRrise(void)
{ led=1; }
void taste1ISRfall(void)
{ led=0; }
int main()
{
taste1.mode(PullDown);
taste1.rise(&taste1ISRrise);
taste1.fall(&taste1ISRfall);
taste1.enable_irq();
while (true) {
}
}
PA_1 als Interruptquelle mit Namen taste festlegen
Unterprogramm taste1ISRrise schaltet die led ein
Unterprogramm taste1ISRfall schaltet die led aus
Unsere Tasten benötigen PullDown
Bei steigender Flanke (0->1=Tastendruck) taste1ISRrise aufrufen
Bei fallender Flanke (1->0=losgelassen) taste1ISRfall aufrufen

## Slide 20: Interrupt
Programmbeispiel:
DigitalOut led(PC_0);
InterruptIn taste1(PA_1);
void taste1ISRrise(void)
{ led=1; }
void taste1ISRfall(void)
{ led=0; }
int main()
{
taste1.mode(PullDown);
taste1.rise(&taste1ISRrise);
taste1.fall(&taste1ISRfall);
taste1.enable_irq();
while (true) {
}
}
PA_1 als Interruptquelle mit Namen taste festlegen
Unterprogramm taste1ISRrise schaltet die led ein
Unterprogramm taste1ISRfall schaltet die led aus
Unsere Tasten benötigen PullDown
Bei steigender Flanke (0->1=Tastendruck) taste1ISRrise aufrufen
Bei fallender Flanke (1->0=losgelassen) taste1ISRfall aufrufen
Interrupt freigeben.

## Slide 21: Interrupt
Jetzt probieren wir das aus!!!