## Slide 1: Interrupts freigeben und sperren
Bitte nicht stören?
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
Ein Ereignis kann einen Interrupt auslösen.
InterruptIn meinInterrupt(PA_0)
Interrupts freigeben und sperren

## Slide 3
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
Ereignisse z. B. können sein:
Steigende Flanke an PA_1 meinInterrup.rise(&ISR);
Fallende Flanke an PA_1 meinInterrupt.fall(&ISR);
1
1
0
0
Interrupts freigeben und sperren

## Slide 4
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
Das Ereignis bewirkt, dass ein Flipflop, das sogenannte Pendingbit PRx, hier PR0 gesetzt wird.
1
Interrupts freigeben und sperren

## Slide 5
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
Damit die ISR ausgeführt wird sind weitere Voraussetzungen zu erfüllen:
1
Interrupts freigeben und sperren

## Slide 6
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
1. Ein Bit Namens MRx Maskregister x, hier MR0 muss gesetzt sein: meinInterrupt.enable_irq();
1
Interrupts freigeben und sperren

## Slide 7
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
1. Ein Bit Namens MRx Maskregister x, hier MR0 muss gesetzt sein: meinInterrupt.enable_irq();
1
Interrupts freigeben und sperren
meinInterrupt.enable_irq();

## Slide 8
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
Damit kann jeder Interrupt individuell: Freigegeben werden: meinInterrupt.enable_irq();
Oder
Gesperrt werden: meinInterrupt.disable_irq();
Man nennt das: Individuelle Freigabe
1
Interrupts freigeben und sperren
meinInterrupt.enable_irq();

## Slide 9
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
2. Globale Freigabe
Mit dem Bit PRIMASK (Priority Mask) können alle Interrupts
Gesperrt: __disable_irq();
Oder
1
Interrupts freigeben und sperren
meinInterrupt.enable_irq();
1
PRIMASK
__disable_irq();

## Slide 10
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
2. Globale Freigabe
Mit dem Bit PRIMASK (Priority Mask) können alle Interrupts
Gesperrt: __disable_irq();
Oder
Freigegeben: __enable_irq(); werden
1
Interrupts freigeben und sperren
meinInterrupt.enable_irq();
1
PRIMASK
__enable_irq();

## Slide 11
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
1
PRIMASK
&
1
Ereignis
ISR
MR1
PR1
&
1
Ereignis
ISR
MR2
PR2
Interrupts freigeben und sperren
Mit der globalen Freigabe können alle Interrupts auf einmal gesperrt werden!

## Slide 12
&
1
Ereignis
ISR
MR0
PR0
1
PRIMASK
&
1
Ereignis
ISR
MR1
PR1
&
1
Ereignis
ISR
MR2
PR2
Interrupts freigeben und sperren
Standardmäßig sind bei MBED immer alle Freigaben erteilt. D.h. Wir müssen uns um die Freigaben meist nicht kümmern.