## Slide 1: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Interrupts
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Die Lüftersteuerung einer Dunstabzugshaube soll programmiert werden
PC_0
„1“
PA_1
ta
Mikrocontroller
„1“
PA_6
tv
„1“
PA_10
tr
Stufe1
PC_1
Stufe2
PC_2
Stufe3
PC_3
Stufe4
Lüfter mit LED-Anzeige

## Slide 3: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Die Taster benötigen PullDown und sind als Interrupteingänge zu konfigurieren
PC_0
„1“
PA_1
ta
Mikrocontroller
„1“
PA_6
tv
„1“
PA_10
tr
Stufe1
PC_1
Stufe2
PC_2
Stufe3
PC_3
Stufe4
Lüfter mit LED-Anzeige

## Slide 4: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Taste ta schaltet den Lüfter ein oder aus.
ISR: void einaus()
Bei Aus werden alle Stufen ausgeschaltet.
Eingeschaltet wird immer in Stufe 1
PC_0
„1“
PA_1
ta
Mikrocontroller
„1“
PA_6
tv
„1“
PA_10
tr
Stufe1
PC_1
Stufe2
PC_2
Stufe3
PC_3
Stufe4
Lüfter mit LED-Anzeige

## Slide 5: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Taste tv schaltet den Lüfter eine Stufe hoch bis maximal Stufe 4. Wenn Stufe 4 erreicht wird bewirkt ein erneuter Druck auf Taste tv nichts mehr.
ISR: void hochschalten()
PC_0
„1“
PA_1
ta
Mikrocontroller
„1“
PA_6
tv
„1“
PA_10
tr
Stufe1
PC_1
Stufe2
PC_2
Stufe3
PC_3
Stufe4
Lüfter mit LED-Anzeige

## Slide 6: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Taste tr schaltet den Lüfter eine Stufe herunter bis minimal Stufe 1. Wenn Stufe 1 erreicht wird bewirkt ein erneuter Druck auf Taste tr nichts mehr.
ISR: void runterschalten()
PC_0
„1“
PA_1
ta
Mikrocontroller
„1“
PA_6
tv
„1“
PA_10
tr
Stufe1
PC_1
Stufe2
PC_2
Stufe3
PC_3
Stufe4
Lüfter mit LED-Anzeige

## Slide 7: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Wir entwerfen zuerst das Zustandsdiagramm des Mikrocontrollers.
PC_0
„1“
PA_1
ta
Mikrocontroller
„1“
PA_6
tv
„1“
PA_10
tr
Stufe1
PC_1
Stufe2
PC_2
Stufe3
PC_3
Stufe4
Lüfter mit LED-Anzeige

## Slide 8: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Das ist der Startzustand. Hier startet das Mikrocontrollerprogramm

## Slide 9: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Das Programm wechselt in den Zustand „Initialisieren“ in dem die Ein- und Ausgänge initialisiert werden
Initialisieren
do/ init()

## Slide 10: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Danach wechselt das Programm in den Zustand „Aus“.
Der Zustandswechsel erfolgt ohne Wächterbedingung sobald die do-Aktivität „init()“ fertig ist.
Das Programm bleibt in diesem Zustand, bis Taster ta gedückt wird.
Initialisieren
do/ init()
Aus

## Slide 11: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Taster ta gedrückt. ISR einaus() bewirkt ein Zustandswechsel nach Zustand „Stufe1“
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1

## Slide 12: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Taster tv gedrückt. ISR hochschalten() bewirkt ein Zustandswechsel nach Zustand „Stufe2“
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe2
hochschalten()

## Slide 13: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Taster tv gedrückt. ISR hochschalten() bewirkt ein Zustandswechsel nach Zustand „Stufe3“
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe2
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()

## Slide 14: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Taster tv gedrückt. ISR hochschalten() bewirkt ein Zustandswechsel nach Zustand „Stufe4“
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()

## Slide 15: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Taster tr gedrückt. ISR runterschalten() bewirkt ein Zustandswechsel nach Zustand „Stufe3“
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()

## Slide 16: Ereignisse im Zustandsdiagramm
runterschalten()
Taster tr gedrückt. ISR runterschalten() bewirkt ein Zustandswechsel nach Zustand „Stufe2“
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()

## Slide 17: Ereignisse im Zustandsdiagramm
runterschalten()
runterschalten()
Taster tr gedrückt. ISR runterschalten() bewirkt ein Zustandswechsel nach Zustand „Stufe1“
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()

## Slide 18: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
In den Zuständen Stufe1 .. Stufe4 bewirkt ein Druck aus Taste ta dass, in der ISR „einaus()“ in den Zustand „Aus“ gewechselt wird.
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()

## Slide 19: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Was ist neu:
1. Der Anfang des Zustandsdiagramms wird durch den Startzustand gekennzeichnet.
(ein ausgefüllter Kreis)
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()

## Slide 20: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Was ist neu:
2. Transitionen ohne Beschriftung werden sofort nach Beendigung der do-Aktivität durchgeführt
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()

## Slide 21: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Was ist neu:
3. Interrupts sind Ereignisse, die Zustandsänderungen bewirken können. Die Transition wird mit der entsprechenden ISR beschriftet.
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()

## Slide 22: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Im nächsten Schritt implementieren wir das Zustandsdiagramm im Mikrocontroller. Wenn wir nichts übersehen haben, wird das Programm sofort laufen!
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()

## Slide 23: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()
#include "mbed.h"
#include "platform/mbed_thread.h"
#define Stufe1 0b0001
#define Stufe2 0b0010
#define Stufe3 0b0100
#define Stufe4 0b1000
#define Aus 0b0000
PortOut zustand(PortC,0x0F);
InterruptIn ta(PA_1);
InterruptIn tv(PA_6);
InterruptIn tr(PA_10);
Zur Vereinfachung und um die Lesbarkeit des Programms zu verbessern definieren wir die Zustände

## Slide 24: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()
#include "mbed.h"
#include "platform/mbed_thread.h"
#define Stufe1 0b0001
#define Stufe2 0b0010
#define Stufe3 0b0100
#define Stufe4 0b1000
#define Aus 0b0000
PortOut zustand(PortC,0x0F);
InterruptIn ta(PA_1);
InterruptIn tv(PA_6);
InterruptIn tr(PA_10);
Passenderweise können wir die Zustände direkt auf PortC ausgeben. Der Schaltzustand von PortC repräsentiert den Zustand des Mikrocontrollers

## Slide 25: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()
void init()
{ ta.mode(PullDown);
tv.mode(PullDown);
tr.mode(PullDown);
ta.rise(&einaus);
tv.rise(&hochschalten);
tr.rise(&runterschalten);
}
int main()
{init();
zustand=Aus;
while (true) { }
}
Programmstart

## Slide 26: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()
void init()
{ ta.mode(PullDown);
tv.mode(PullDown);
tr.mode(PullDown);
ta.rise(&einaus);
tv.rise(&hochschalten);
tr.rise(&runterschalten);
}
int main()
{init();
zustand=Aus;
while (true) { }
}
Zustand „Initialisieren“

## Slide 27: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()
void init()
{ ta.mode(PullDown);
tv.mode(PullDown);
tr.mode(PullDown);
ta.rise(&einaus);
tv.rise(&hochschalten);
tr.rise(&runterschalten);
}
int main()
{init();
zustand=Aus;
while (true) { }
}
Zustand „Aus“

## Slide 28: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()
void einaus()
{
switch(zustand)
{
case Stufe1:
case Stufe2:
case Stufe3:
case Stufe4: zustand=Aus; break;
case Aus: zustand=Stufe1;break;
}
}
In der ISR immer erst den Zustand prüfen

## Slide 29: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()
void einaus()
{
switch(zustand)
{
case Stufe1:
case Stufe2:
case Stufe3:
case Stufe4: zustand=Aus; break;
case Aus: zustand=Stufe1;break;
}
}
Falls „Aus“ dann Wechsel in Zustand „Stufe1“

## Slide 30: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
Stufe2
hochschalten()
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()
void einaus()
{
switch(zustand)
{
case Stufe1:
case Stufe2:
case Stufe3:
case Stufe4: zustand=Aus; break;
case Aus: zustand=Stufe1;break;
}
}
Falls zustand= „Stufe1“ .. „Stufe4“ dann Wechsel in Zustand „Aus“

## Slide 31: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
hochschalten()
Stufe2
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()
void hochschalten()
{
switch(zustand)
{
case Stufe1: zustand=Stufe2; break;
case Stufe2: zustand=Stufe3; break;
case Stufe3: zustand=Stufe4; break;
}
}
Falls zustand=Stufe1 dann Wechsel in Stufe2 usw.

## Slide 32: Ereignisse im Zustandsdiagramm
einaus()
runterschalten()
runterschalten()
Initialisieren
do/ init()
Aus
einaus()
Stufe1
Stufe4
hochschalten()
Stufe3
hochschalten()
hochschalten()
Stufe2
runterschalten()
einaus()
einaus()
einaus()
void hochschalten()
{
switch(zustand)
{
case Stufe1: zustand=Stufe2; break;
case Stufe2: zustand=Stufe3; break;
case Stufe3: zustand=Stufe4; break;
}
}
Merke: In der ISR immer zuerst prüfen ob der passende Ausgangszustand vorliegt.
Dann den zugehörigen Zustandswechsel ausführen