## Slide 1: Register des Mikrocontrollers
Mikrocontrollerbasics
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller.

## Slide 2
R0
R1
R2
R3
Rechenwerk ALU
Codespeicher ROM
Meine Register werden hier funktionell als Körbchen dargestellt.
Aber wie werden sie realisiert?

## Slide 3
D-Flipflop
Register bestehen aus D-Flipflops.
D Q
D | Takt | Q
0 |  | 0
1 |  | 1
Taktgenerator

## Slide 4
D Q
D | Takt | Q
0 |  | 0
1 |  | 1
D-Flipflop
Taktgenerator
Bei steigender Taktflanke speichert das D-Flipflop das Signal am D-Eingang. Also D=0 - > Takt - > Q=0.
0 0

## Slide 5
D Q
D | Takt | Q
0 |  | 0
1 |  | 1
D-Flipflop
Taktgenerator
Bei steigender Taktflanke speichert das D-Flipflop das Signal am D-Eingang. Also D=1 - > Takt - > Q=1.
1 1

## Slide 6
Multiplexer
Entweder soll das Register bei einem Takt einen neuen Wert vom Datenbus DB einspeichern, oder den alten Wert behalten.
D Q
D-Flipflop
0
1
DB
S
DB | Q | S | Takt | Q
X | 0 | 0 |  | 0
X | 1 | 0 |  | 1
0 | X | 1 |  | 0
1 | X | 1 |  | 1

## Slide 7
Multiplexer
Der Multiplexer führt die Auswahl durch.
D Q
D-Flipflop
0
1
DB
S
DB | Q | S | Takt | Q
X | 0 | 0 |  | 0
X | 1 | 0 |  | 1
0 | X | 1 |  | 0
1 | X | 1 |  | 1

## Slide 8
Multiplexer
Wenn das Auswahlsignal auf 0 steht, wird Q=0 auf den D-Eingang des Flipflops zurückgeführt. Q bleibt bei Takt auf 0.
D Q
D-Flipflop
0
1
DB
S
DB | Q | S | Takt | Q
X | 0 | 0 |  | 0
X | 1 | 0 |  | 1
0 | X | 1 |  | 0
1 | X | 1 |  | 1

## Slide 9
Multiplexer
Wenn das Auswahlsignal auf 0 steht, wird Q=1 auf den D-Eingang des Flipflops zurückgeführt. Q bleibt bei Takt auf 1.
D Q
D-Flipflop
0
1
DB
S
DB | Q | S | Takt | Q
X | 0 | 0 |  | 0
X | 1 | 0 |  | 1
0 | X | 1 |  | 0
1 | X | 1 |  | 1

## Slide 10
S
DB
Multiplexer
Wenn das Auswahlsignal auf 1 steht, wird DB=0 auf den D-Eingang des Flipflops zurückgeführt. Q geht bei Takt auf 0.
D Q
D-Flipflop
0
1
DB | Q | S | Takt | Q
X | 0 | 0 |  | 0
X | 1 | 0 |  | 1
0 | X | 1 |  | 0
1 | X | 1 |  | 1

## Slide 11
S
DB
Multiplexer
Wenn das Auswahlsignal auf 1 steht, wird DB=1 auf den D-Eingang des Flipflops zurückgeführt. Q geht bei Takt auf 1.
D Q
D-Flipflop
0
1
DB | Q | S | Takt | Q
X | 0 | 0 |  | 0
X | 1 | 0 |  | 1
0 | X | 1 |  | 0
1 | X | 1 |  | 1

## Slide 12
S
DB
Multiplexer
Also S=0 alles bleibt beim Alten,
S=1 Q=DB, das Flipflops bekommt einen neuen Wert.
D Q
D-Flipflop
0
1
DB | Q | S | Takt | Q
X | 0 | 0 |  | 0
X | 1 | 0 |  | 1
0 | X | 1 |  | 0
1 | X | 1 |  | 1

## Slide 13
32 Flipflops bilden ein Register in der ARM CPU.
…
D0

## Slide 14
32 Flipflops bilden ein Register in der ARM CPU.
…
D0
D31
Register R0

## Slide 15
32 Flipflops bilden ein Register in der ARM CPU.
Alternative Darstellung:
D0
D31
Register R0

## Slide 16
Der Mikrocontroller verfügt über 16 32Bit Register.
Register R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15

## Slide 17
0
R1
R0
D Q
R2
D Q
D Q
De-
MUX
MUX
0
1
0
1
1
0
1
2
3
0
1
2
3
S
0
1
S
S
S1 S0
S1 S0
S
0
1
I
I-Data
Quell-Register
Ziel-Register
Maschinencode-Register
Datenbus
0
Befehls-
code
00 0000 xxxxx 0000 001 1
00 0001 xxxxx 0000 000 0
00 0010 xxxxx 0001 000 0
Der Maschinencode des Befehls
mov R0, #1
wird geladen.
Instructionfetch
Codespeicher ROM
Diese 16 Register tun in der CPU ihren Dienst. Auch wenn hier nur exemplarisch 3 Register dargestellt sind und von jedem auch nur 1 Flipflop.