## Slide 1: Stapel Stack
Zwischenspeicher für Variablen aller Art
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller.

## Slide 2
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller.
Register
R0
R1
R2
R3
R4
SP R13
PC R15
LR R14

## Slide 3: Stapel Stack
Im Register R0 ist die extrem wichtige Zahl 0x5555 gespeichert. Diese Zahl darf auf keinen Fall verloren gehen.
R0
0x5555

## Slide 4: Stapel Stack
Dummerweise wird das Register R0 aber für weitere Berechnungen gebraucht.
R0
0x5555

## Slide 5: Stapel Stack
0x5555 irgendwo zwischen speichern? Aber wo?
R0
0x5555
?
?
?
?

## Slide 6: Stapel Stack
Vielleicht auf dem Stapel.
R0
0x5555
?
?
?
?

## Slide 7: Stapel Stack
0x5555 wird “verschoben”.
R0
0x5555
push {R0}

## Slide 8: Stapel Stack
0x5555 wird “verschoben”.
R0
0x5555
push {R0}

## Slide 9: Stapel Stack
Die Zahl aus R0 liegt auf dem Stapel.
R0
0x5555
push {R0}

## Slide 10: Stapel Stack
R0 kann jetzt verwendet werden.
R0
0x1234
mov R0,#0x1234
0x1234

## Slide 11: Stapel Stack
Z. B. um eine Zahl in einem Unterprogramm aus zu geben.
R0
0x1234
str R0,[R1,ODR]
0x1234
GPIOC.ODR

## Slide 12: Stapel Stack
Danach kann R0 wieder zurückgeholt werden.
R0
0x1234

## Slide 13: Stapel Stack
Danach kann R0 wieder zurückgeholt werden.
R0
0x5555
pop {R0}

## Slide 14: Stapel Stack
Der Stack liegt im RAM des Microcontrollers.
R0
0x5555
RAM

## Slide 15: Stapel Stack
Es können sehr viele Registerwerte zwischengespeichert werden…
R0
0x5555
push {R0}
push {R1}
push {R14}

## Slide 16: Stapel Stack
…und wieder zurückgeholt werden. Die Reihenfolge zählt.
R0
0x5555
pop {R0}
pop {R1}
pop {R14}

## Slide 17: Stapel Stack
Es können auch mehrere Register gleichzeitig gesichert werden…
R0
0x5555
push {R0,R1,R14}

## Slide 18: Stapel Stack
…und wieder zurückgespeichert werden.
R0
0x5555
pop {R0,R1,R14}

## Slide 19: Stapel Stack
Der Programmierer muss nicht wissen, wo im RAM zwischengespeichert wird.
R0
0x1234
?

## Slide 20: Stapel Stack
Trotzdem ist der Speicherort bekannt. Im Register R13 wird immer die letzte verwendete RAM-Adresse gespeichert.
R0
0x1234
0x20014000
Stackpointer SP (Register R13)

## Slide 21: Stapel Stack
Weil R13 eine Referenz, eine Adresse speichert und, weil dies die letzte, für den Stack verwendete Adresse ist, heißt R13 auch Stackpointer SP.
R0
0x1234
0x20014000
Stackpointer SP (Register R13)

## Slide 22: Stapel Stack
R0
0x1234
0x20014000
Stackpointer SP (Register R13)
Der Stack wird verwendet für:
die Zwischenspeicherung von Registern z. B., damit Unterprogramme die Register frei verwenden können;
lokale Variablen von Unterprogrammen;
Zwischenspeichern von Rücksprungadressen, wenn das Linkregister R14 nicht ausreicht.

## Slide 23: Stapel Stack
R0
0x1234
0x20014000
Stackpointer SP (Register R13)
Tolle Sache, so ein Stack!! Einfach push und pop, und alle Registerprobleme sind erledigt.