## Slide 1: UNTERPROGRAMM
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
Aufruf und Rückkehr im Code
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller.
UP:
bx lr

## Slide 2: UNTERPROGRAMM
Aufruf und Rückkehr
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller.
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R15
R14

## Slide 3
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
08000914
PC R15
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
Die aktuelle Adresse des Programms im Codespeicher steht im Programmcounter PC R15.

## Slide 4
Das Programm startet mit main:
und führt als erstes das Unterprogramm startup durch.
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
08000914
PC R15
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>

## Slide 5
Die Adresse von GPIOC wird in R1 geladen.
Register
R0
GPIOC
R1
R2
R3
R4
R5
08000918
PC R15
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>

## Slide 6
Die Endlosschleife beginnt.
Register
R0
GPIOC
R1
R2
R3
R4
R5
0800091a
PC R15
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>

## Slide 7
R0 bekommt den Zahlenwert 0.
Register
0
R0
GPIOC
R1
R2
R3
R4
R5
0800091a
PC R15
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>

## Slide 8
Die 0 wird auf GPIOC.ODR ausgegeben.
Register
0
R0
GPIOC
R1
R2
R3
R4
R5
0800091e
PC R15
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
GPIOC.ODR

## Slide 9
Unterprogramm-
aufruf bl
Branch Linked.
Register
0
R0
GPIOC
R1
R2
R3
R4
R5
08000920
PC R15
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>

## Slide 10
Adresse der Folgeinstruktion +1
wird im Linkregister
LR (R14) eingetragen.
Register
0
R0
GPIOC
R1
R2
R3
R4
R5
08000920
R15
08000925
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>

## Slide 11
So merke ich mir, wo ich nach dem Unterprogramm weitermachen muss.
Register
0
R0
GPIOC
R1
R2
R3
R4
R5
08000920
PC R15
08000925
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>

## Slide 12
Die Verzweigung ins Unterprogramm erfolgt, indem die Adresse des Unterprogramms in den Programcounter geladen wird.
Register
0
R0
GPIOC
R1
R2
R3
R4
R5
08000908
PC R15
08000925
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>

## Slide 13
Es wird immer die Instruktion ausgeführt, auf die der Programmcounter “zeigt”.
Register
0
R0
GPIOC
R1
R2
R3
R4
R5
08000908
PC R15
08000925
LR R14
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>

## Slide 14
32000000/5
=6400000
wird in R0 eingetragen.
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
08000925
LR R14
Register
GPIOC
R1
R2
R3
R4
R5
08000908
PC R15
R0
6400000
08000925
LR R14

## Slide 15
1 wird in R2 eingetragen.
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
08000925
LR R14
Register
GPIOC
R1
1
R2
R3
R4
R5
0800090A
PC R15
R0
6400000
08000925
LR R14

## Slide 16
R0 wird auf 0 heruntergezählt.
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
08000925
LR R14
Register
GPIOC
R1
1
R2
R3
R4
R5
0800090E
PC R15
R0
6399999
08000925
LR R14

## Slide 17
Branch extended Link Register.
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
08000925
LR R14
Register
GPIOC
R1
1
R2
R3
R4
R5
08000912
PC R15
R0
0
08000925
LR R14

## Slide 18
Branch extended Link Register heißt:
Verzeige zum Linkregister.
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
08000925
LR R14
Register
GPIOC
R1
1
R2
R3
R4
R5
08000912
PC R15
R0
0
08000925
LR R14
-1

## Slide 19
Im Linkregister LR (R14) habe ich mir gemerkt wo ich weitermachen muss.
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
08000925
LR R14
Register
GPIOC
R1
1
R2
R3
R4
R5
08000912
PC R15
R0
0
08000925
LR R14
-1

## Slide 20
Die Verzweigung erfolgt so, dass einfach das Linkregistrer
LR -1 in den Programcounter PC (R15) übertragen wird.
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
08000925
LR R14
Register
GPIOC
R1
1
R2
R3
R4
R5
08000924
PC R15
R0
0
08000925
LR R14
-1

## Slide 21
Weiter gehts im Programm an der Adresse
08000924
mit
mov R0,#255.
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
08000925
LR R14
Register
GPIOC
R1
1
R2
R3
R4
R5
08000924
PC R15
R0
0
08000925
LR R14
-1

## Slide 22
Weiter gehts im Programm an der Adresse
08000924
mit
mov R0,#255.
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
08000925
LR R14
Register
GPIOC
R1
1
R2
R3
R4
R5
08000924
PC R15
R0
255
08000925
LR R14

## Slide 23
warte1s:
08000908: ldr r0, =32000000/5
0800090a: mov r2, #1
w1:
0800090e: subs r0, r0, r2
08000910: bne 0x800090e <w1>
08000912: bx lr
main:
08000914: bl 0x8001058 <startup>
08000918: ldr r1, =GPIOC
schleife:
0800091a: mov r0, #0
0800091e: strb r0, [r1, ODR]
08000920: bl 0x8000908 <warte1s>
08000924: mov r0, #255 ; 0xff
08000928: strb r0, [r1, ODR]
0800092a: bl 0x8000908 <warte1s>
0800092e: b.n 0x800091a <schleife>
08000925
LR R14
Register
GPIOC
R1
1
R2
R3
R4
R5
08000924
PC R15
R0
255
08000925
LR R14
Zusammenfassung:
Ein Unterprogramm beginnt mit einer Sprungmarke und endet mit der Instruktion bx lr.
Das Unterprogramm wird mit der Instruktion bl Sprungmarke aufgerufen.
Das Unterprogramm kann beliebig oft aufgerufen werden.
Das Register R14, das Linkregister, wird “Merker” dafür verwenden, wo es nach dem Unterprogramm weitergeht.