## Slide 1: UNTERPROGRAMM
Spaghetticode vermeiden
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller.
main:
bl UP1
bl UP2
bl UP3
UP1:
UP2:
UP3:
bx lr
bx lr
bx lr
Problem
Teilproblem
Teilproblem
Teilproblem

## Slide 2: UNTERPROGRAMM
Das Problem:
Teile, die auf Förderband 1 ankommen, müssen – sobald sie die Lichtschranke passiert haben – mit dem Schieber auf Förderband 2 verschoben werden, um weiter transportiert zu werden.
Förderband 1
Förderband 2
Lichtschranke
Schieber

## Slide 3: UNTERPROGRAMM
Die Aufgabe wird in Teilaufgaben zerlegt
=> Top-down-Design
Förderband 1
Förderband 2
Lichtschranke
Schieber
Programm:
Warten auf Lichtschranke
noch 100ms warten
Schieber aus- und wieder einfahren

## Slide 4: UNTERPROGRAMM
Der erste Programmentwurf: Im Programm stehen alle Teilaufgaben nacheinander aufgereiht.
main:
Warten auf Lichtschranke
noch 100ms warten
Schieber aus- und wieder einfahren

## Slide 5: UNTERPROGRAMM
Hilfe!! Ein Spaghetti.
main:
Warten auf Lichtschranke
noch 100ms warten
Schieber aus- und wieder einfahren

## Slide 6: UNTERPROGRAMM
Nachteile:
Das Programm wird schell unübersichtlich.
Teamwork ist nicht mehr möglich.
=> Auch das Programm muss modularisiert werden.
main:
Warten auf Lichtschranke
noch 100ms warten
Schieber aus- und wieder einfahren

## Slide 7: UNTERPROGRAMM
Die Teilaufgaben werden in Unterprogramme ausgelagert.
main:
bl lichtschranke
bl warte100ms
bl schieber
lichtschranke:
warte100ms:
schieber:
bx lr
bx lr
bx lr
Warten auf Lichtschranke
noch 100ms warten
Schieber aus- und wieder einfahren
main:
bl initialisiere
schleife:
bl lichtschranke
bl warte100ms
bl schieber
b schleife

## Slide 8: UNTERPROGRAMM
Das Hauptprogramm wird einfach und verständlich.
main:
bl lichtschranke
bl warte100ms
bl schieber
lichtschranke:
warte100ms:
schieber:
bx lr
bx lr
bx lr
Warten auf Lichtschranke
noch 100ms warten
Schieber aus- und wieder einfahren
main:
bl initialisiere
schleife:
bl lichtschranke
bl warte100ms
bl schieber
b schleife