## Slide 1: Befehlspipeline
Hallo, ich bin Mik, Dein Mikrocontroller.
Welche Ausführungszeit benötigt ein Assemblerbefehl?

## Slide 2: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
Dazu muss man wissen, wie der Mikrocontroller aufgebaut ist und wie er arbeitet.

## Slide 3: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
Es gibt Bekanntes und Neues.
Codespeicher ROM
Rechenwerk ALU
Register
Programcounter PC

## Slide 4: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
Register (Körbchen) R15 hat die Funktion eines Zählers. Er wählt den Befehl im Codespeicher mit den Adressleitungen aus.
Codespeicher ROM
Rechenwerk ALU
Register
Programcounter PC
Adressbus

## Slide 5: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
mov R0,#5
Der Codespeicher beinhaltet die Befehle, das Asssemblerprogramm.
Codespeicher ROM
Rechenwerk ALU
Register
Programcounter PC

## Slide 6: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
mov R0,#5
Codespeicher ROM
Rechenwerk ALU
Register
Programcounter PC
Befehlsbus
Aus dem Codespeicher kommen speziell Datenleitungen, der Befehlsbus mit den einzelnen Befehlen.

## Slide 7: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
mov R0,#5
Codespeicher ROM
Rechenwerk ALU
Register
Programcounter PC
Befehlsbus
Die Befehle werden in einem speziellen Körbchen, dem Befehlsregister abgelegt (gespeichert).

## Slide 8: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
mov R0,#5
Im Rechenwerk (ALU) werden die Rechenbefehle ausgeführt.
Codespeicher ROM
Rechenwerk ALU
Register
Programcounter PC
Datenbus

## Slide 9: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
mov R0,#5
Der Mikrocontroller verwendet Register (Körbchen) als Speicher für Operanten und Ergebnisse.
Codespeicher ROM
Rechenwerk ALU
Register
Programcounter PC

## Slide 10: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
mov R0,#5
Angetrieben wird das Ganze von einem Taktgenerator mit einer Frequenz f=32MHz
Und einer Periodendauer T=31,25 ns.
Codespeicher ROM
Rechenwerk ALU
Register
Programcounter PC

## Slide 11: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
mov R0,#5
Also schalten alle Register alle 31,25 ns weiter.
Codespeicher ROM
Rechenwerk ALU
Register
Programcounter PC

## Slide 12: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000000
Allerdings kommt es auf das Zusammenwirken aller Komponenten an.

## Slide 13: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000002
Holen
1.Takt
Beim ersten Takt zählt der Programcounter (Register R15) um 2 weiter. Die neue Adresse 0x80000002 liegt am Codespeicher an.

## Slide 14: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000002
mov R0, #25
Holen
Die erste Instruktion wird aus dem Codespeicher (ROM) geholt.

## Slide 15: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000002
mov R0, #25
Holen
Die Hol-Phase läuft.

## Slide 16: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000002
mov R0, #25
Holen
Über den Befehlsbus (die Datenanschlüsse D0..D31) des Codespeichers gelangt der Befehl an zu den Vorbereitungseingängen des Befehlsregisters.

## Slide 17: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000004
mov R0, #25
Holen
Holen
Dekodieren
2.Takt
Der nächste Takt 31,25ns später bewirkt 2 Dinge:

## Slide 18: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000004
mov R0, #25
Holen
Holen
Dekodieren
2.Takt
Der erste Befehl wird im Befehlsregister gespeichert.
Es beginnt die Dekodier-Phase.

## Slide 19: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000004
mov R0, #25
Holen
Holen
Dekodieren
2.Takt
Der Programcounter wird erhöht, der 2. Befehl wird geholt.

## Slide 20: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
25
32MHz
R15 0x80000004
mov R0, #25
mov R1,#50
Holen
Holen
Dekodieren

## Slide 21: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000004
mov R0, #25
mov R1,#50
25
Holen
Holen
Dekodieren
Dekodieren, 25 soll in R0 gespeichert werden.

## Slide 22: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000004
mov R0, #25
mov R1,#50
25
Holen
Holen
Dekodieren
Holen, der Befehl mov R1,#50 wird aus dem ROM geholt.

## Slide 23: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000004
mov R0, #25
mov R1,#50
25
Holen
Holen
Dekodieren
25 steht zum Einspeichern bereit.

## Slide 24: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000004
mov R0, #25
mov R1,#50
25
Holen
Holen
Dekodieren
Der 2. Befehl steht zum einspeichern im Befehlsregister bereit.

## Slide 25: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000006
mov R1,#50
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
3.Takt
Befehl ausführen und 25 in R0 eintragen.

## Slide 26: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000006
mov R1,#50
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
3.Takt
2. Befehl dekodieren, gespeichert im Befehlsregister.

## Slide 27: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000006
mov R1,#50
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
3.Takt
3. Befehl aus dem ROM holen.

## Slide 28: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
50
32MHz
R15 0x80000006
mov R1,#50
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
add R0,R1
Holen - Dekodieren - Ausführen

## Slide 29: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000006
mov R1,#50
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
add R0, R1
50
Holen - Dekodieren - Ausführen

## Slide 30: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000006
mov R1,#50
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
add R0,R1
50
Holen - Dekodieren - Ausführen

## Slide 31: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000008
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
add R0,R1
50
4. bzw. wieder 1. Takt
Holen
Dekodieren
Ausführen
Nächster Takt:
4. Befehl Holen
3. Befehl Dekodieren
2. Befehl Ausführen

## Slide 32: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000008
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
add R0,R1
50
Holen
Dekodieren
Ausführen
mov R1,#50
50
25
4. Befehl Holen
3. Befehl Dekodieren
2. Befehl Ausführen

## Slide 33: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000008
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
add R0,R1
50
Holen
Dekodieren
Ausführen
mov R1,#50
50
25
4. Befehl Holen
3. Befehl Dekodieren
2. Befehl Ausführen

## Slide 34: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000008
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
add R0,R1
50
Holen
Dekodieren
Ausführen
mov R1,#50
50 +
25
4. Befehl Holen
3. Befehl Dekodieren
2. Befehl Ausführen

## Slide 35: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
75
32MHz
R15 0x80000008
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
add R0,R1
50
Holen
Dekodieren
Ausführen
mov R1,#50
Jeder Befehl benötigt vom Holen bis zum Ausführen 3 Takte. Da aber immer 3 Befehle gleichzeitig verarbeitet werden, benötigt der Mikrocontroller effektiv pro Befehl nur einen Takt. Dies ist ein Merkmal eines RISC (Reduced Instruction Set Computer).

## Slide 36: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
75
32MHz
R15 0x80000008
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
add R0,R1
50
Holen
Dekodieren
Ausführen
mov R1,#50
Die Befehle werden nacheinander wie durch ein Rohr geschoben.
Das nennt man Pipeline.
Dekodieren
Holen
Ausführen

## Slide 37: Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x8000000A
75
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
50
5. bzw. wieder 2. Takt
Holen
Dekodieren
Ausführen
mov R1,#50
Dekodieren
Ausführen
Holen