## Slide 1
Download STM32CubeIDE 1.6.1… .zip unter www.schueler-projekte.jdsr.de Login Unterricht => TG: User: Schueler_Unterricht PWD: $Unterricht$ => Rechts: Technisches Gymnasium
=> Entwicklungsumgebung STM32 Cube IDE 1.6.1 herunterladen, ZIP-Datei entpacken und anschließend st-stm32…..exe ausführen Installation inkl. Treiber und eingesteckter Platine am USB-Port
Erstellen Sie einen Ordner workspace auf ihrem Ihrem USB-Stick F?:STM32\workspace
Starten Sie die STM32CubeIDE mit klick rechter Maustaste => Als Administrator ausführen…
5. Unter File => Switch Workspace => Other/Browse den Pfad des Workspace aktualisieren => Schule & Heim => USB-Stick!
6. Bei Änderung des workspace startet die IDE neu und dieses Auswahl Fenster erscheint. Ohne Änderung des workspace wird dies übersprungen…
7. Wir wählen Start new STM32 project

## Slide 2
8. Nun öffnet sich das Auswahlfenster für den µC => Target Selection
9. Unter Board Selector wählen wir unseren µC aus:
Nucleo-L152RE
10. Markieren und mit Next weiter…

## Slide 3
11. Nun wird ein Projektname vergeben…
WICHTIG: Projektname = Name der Übung => hier: 10_LED_an usw.
=> Dann Finish
12. Yes
13. Yes

## Slide 4
14. Nun öffnet sich das Device Configuration Tool und die µC-Pins müssen nach unseren Anforderungen konfiguriert werden! Hier => Multi-function-Shield

## Slide 5
15. Um die LED D13Arduino = LED D1Multi-function-shield schalten zu können, muss hier der richtige Portpin gewählt werden und auf Output configuriert werden.

## Slide 6
16. PA5 auf GPIO-Output setzen

## Slide 7
17. Unter Clock Configuration den Systemtak auf HSE = Quarzgenauer Systemtakt stellen
18. Dann den PLL-Multiplikator auf x12 erhöhen, damit beim SYSCLK(MHz) die 32 erscheint

## Slide 8
19. Nun mit Device Configuration Tool Code Generation den Code erzeugen lassen…
20. Dann entsteht unsere Programmierumgebung, wo die Voreinstellungen schon alle integriert wurden…
=> Yes

## Slide 9
21. Da wir in der Sprache Assembler programmieren wollen, müssen die beiden von mir gelieferten Dateien mit dem Explorer copy => paste eingebunden werden.
Im Ordner workspace\vorlagen zu finden…

## Slide 10
22. Leider kennt die Hauptroutine main.c unsere Assembler-UP noch nicht, weshalb wir dieses nun zusätzlich noch einbinden müssen
23. Und hiermit wird das Assembler-UP aufgerufen

## Slide 11
24. Nun wollen wir unser Programm testen! Mit Build-All wird das Programm vom Compiler übersetzt
Main:
Initialisierung
endlos

## Slide 12
25. Mit RUN wird das Programm auf das im USB-Port eingesteckte STM32-Board übertragen und die LED D1 geht für einige Sekunden an, oder?
OK

## Slide 13
AA: Erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen 20_LED_blink gemäß der obigen Anleitung. Erweitern Sie die mainasm.s so, dass ein Blinklicht entsteht, welches im Sekundentakt aufleuchtet…
TIPP: Nutzen Sie folgende Erklärungen von Assemblerbefehlen für Ihre Programmierung
main: | Sprungmarke (Label): Sprungmarken können beliebig benannt werden. Sie dürfen nicht mit einer Zahl oder einem Sonderzeichen beginnen. Sie dienen als Ziel von Sprungbefehlen
ldr R1,=GPIOA | Der Port (Anschluss des Mikrocontrollers) wird in R1 ausgewählt => load register
mov r0,#1000 | Move heißt bewege die Zahl 1000 in das Register (die Variable r0) Äquivalent wäre: mov R0,#0x03E8 //Hexadezimalzahl mov R0,#0b0000001111101000 //Dualzahl # bedeutet: Unmittelbare Adressierung (immediate). Was schlicht und einfach bedeutet: Jetzt kommt eine Zahl Die Zahl 1000 bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Unterprogramm wait_ms 1000ms (=1s) warten soll.
bl wait_ms | Das Unterprogramm wait_ms wird aufgerufen: bl = Branch Linked
schleife: | Noch eine Sprungmarke, diesmal für die Endlosschleife
mov R0,#0 strb R0,[R1,ODR] | Port LEDs werden auf 0 gesetzt. 0 bedeutet, dass der entsprechende Anschluss des Mikrocontrollers eine Spannung von 0V ausgibt. strb R0,[R1,ODR] gibt den Inhalt von Register R0 auf GPIOA.ODR aus, da zuvor GPIOA in R1 eingetragen wurde.
mov R0,#0x0020 strb R0,[R1,ODR] | Port LED wird auf 1 gesetzt. Das bedeutet, dass der entsprechende Anschluss des Mikrocontrollers eine Spannung von 5V ausgibt und die angeschlossene Leuchtdiode (LED D1) leuchtet
b schleife | branch = Verzweige zu. Sprungbefehl (Goto in C). Das Sprungziel ist die Sprungmarke schleife:
.end | Zeigt dem Assembler an, dass das Assemblerprogramm hier endet.
Main
Init…
GPIO mit R1 verknüpft
LED an
Wert16Bit LED1 in R0 schieben,
R0 an R1-ODR laden
Warten wait_ms
Delay…
Wert1000 = 1sec. an r0 für UP übergeben
LED aus
Wert16Bit LED1 in R0 schieben,
R0 an R1-ODR laden
Warten wait_ms
Delay…
Wert1000 = 1sec. an r0 für UP übergeben