## Slide 1: Ports zyklisch abfragen Polling
Wie kann der Mikrocontroller auf Eingaben reagieren?
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2
Immer wenn die Taste gedrückt wird soll GPIOC->ODR um 1 hochgezählt werden
1
0
PA1
Taste
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
PC7

## Slide 3
Die Taste wurde an PA1 angeschlossen
1
0
PA1
Taste
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
PC7

## Slide 4
PA1 wurde als Input mit Pulldown konfiguriert
1
0
PA1
Taste
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
PC7

## Slide 5
Deshalb ist PA1 schwach mit 0 verbunden. Wenn die Taste nicht gedrückt wird ist PA1=0
1
0
PA1
Taste
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
PC7
=0

## Slide 6
Die gedrückte Taste verbindet PA1 mit 1 => PA1=1
1
0
PA1
Taste gedrückt
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
PC7
=1

## Slide 7
Solange die Taste offen ist, läuft einfach die Endlosschleife
1
0
PA1
Taste
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
PC7
=0
PA1=1?
nein
while(1) //Endlosschleife
ja

## Slide 8
Die if-Verzweigung verzweigt zu
GPIOC->ODR++; //Zählen
PC0 wird 1
1
0
PA1
Taste gedrückt
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
PC7
=1
PA1=1?
nein
while(1) //Endlosschleife
ja
GPIOC->ODR++

## Slide 9
While-Schleife: Warten solange die Taste gedrückt bleibt, um mehrfachzählungen zu vermeiden.
1
0
PA1
Taste gedrückt
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
PC7
=1
PA1=1?
nein
while(1) //Endlosschleife
ja
GPIOC->ODR++
PA1=1?

## Slide 10
Taste offen => Rückkehr in die Endlosschleife
1
0
PA1
Taste
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
PC7
=0
PA1=1?
nein
while(1) //Endlosschleife
ja
GPIOC->ODR++
PA1=1?
nein

## Slide 11
nein
1
0
PA1
Taste
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
PC7
=0
PA1=1?
nein
while(1) //Endlosschleife
ja
ja
GPIOC->ODR++
PA1=1?
while (1)
{
//Polling = Taste zyklisch abfragen
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_1)==1)
{
GPIOC->ODR++;
while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_1)==1){}
}
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
}
So sieht das dann im Programm aus

## Slide 12
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller