## Slide 1: Getting Started with MBED
Die Entwicklungsumgebung
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: Getting Started with MBED
Der Mikrocontroller erscheint nach dem Anschließen als USB-Laufwerk

## Slide 3: Getting Started with MBED
Den Link anklicken

## Slide 4: Getting Started with MBED
Einloggen oder Registrieren.

## Slide 5: Getting Started with MBED
Zum Registrieren wird eine EMAIL-Adresse benötigt. Das kann auch eine Wegwerf-Email sein.

## Slide 6: Getting Started with MBED
Klick auf Compiler startet die Online-Entwicklungsumgebung

## Slide 7: Getting Started with MBED
Jetzt können wir mit dem ersten Projekt beginnen

## Slide 8: Getting Started with MBED
Dazu muss der richtige Mikrocontroller ausgewählt sein.
Wenn das je nicht der Fall sein sollte … anklicken

## Slide 9: Getting Started with MBED
Die richtige Hardwareplatform auswählen.

## Slide 10: Getting Started with MBED
Neues Programm anlegen mit New -> New Program

## Slide 11: Getting Started with MBED
Linksklick auf My Programs
-> New Program

## Slide 12: Getting Started with MBED
Als Vorlage wählen wir:
Mbed OS Blinky LED HelloWorld

## Slide 13: Getting Started with MBED
Der Programmname sollte aussagekräftig sein.

## Slide 14: Getting Started with MBED
Das erste Programm ist schon fertig! Nur was macht es?
Wie bringen wir es auf den Mikrocontroller?

## Slide 15: Getting Started with MBED
Ein Symbol BLINKING_RATE_MS mit dem Wert 500 wird definiert.

## Slide 16: Getting Started with MBED
Das Hauptprogramm beginnt bei
int main()

## Slide 17: Getting Started with MBED
Ein Portbit des Mikrocontrollers wird als Digitalausgang initialisiert.
Der Port bekommt den Namen led
Hinter LED1 verbirgt sich PA_5
(GPIOA Bit5)
Es wäre auch möglich: DigitalOut PC0(PC_0);
DigitalOut meinPort(PC_1);
Usw.
Also: DigitalOut Wunschname(Portbezeichnung);

## Slide 18: Getting Started with MBED
Endlosscheife: Wiederhole endlos

## Slide 19: Getting Started with MBED
Led invertieren 0 -> 1 -> 0 -> 1 -> …
500ms warten (schlafen legen)

## Slide 20: Getting Started with MBED
Compile erzeugt den Maschinencode für unseren Mikrocontroller

## Slide 21: Getting Started with MBED
Das fertig übersetzte Programm steht zum Download bereit.

## Slide 22: Getting Started with MBED
Das Programm wird im Downloadordner gespeichert. Anschließend im Downloadordner kopieren und in …

## Slide 23: Getting Started with MBED
… im Mikrocontrollerlaufwerk speichern. Dadurch wird das Programm auf dem Mikrocontroller installiert und gestartet

## Slide 24: Getting Started with MBED
Falls in den Browsereinstellungen das Mikrocontrollerlaufwerk als Downloadordner gewählt, wird erfolgt der Download direkt auf den Mikrocontroller. Das Programm wird dann direkt auf dem Mikrocontroller installiert und gestartet.

## Slide 25: Getting Started with MBED
Jetzt soll Taste PA1 auf die LED ausgegeben werden.
Digitaleingang für Taste PA1 definieren
Mode PullDown wählen (Die Taste schaltet nach 1. PullDown legt den Inaktivpegel auf 0)
In der Endlosschleife led und Taste verknüpfen

## Slide 26: Getting Started with MBED
Neu Kompilieren und fertig