## Slide 1: Analogien
Schaltwerke und Schaltnetze
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: Analogien im Zustandsdiagramm
Mit dem Signal Start leuchtet die mittlere LED Ausgleich. Erzielt Spieler A einen Punkt, wechselt die Anzeige auf LED A1. Bei einem erneuten Punkt für A werden A1 und A2 eingeschaltet (Balkenanzeige)
Bei Punkt für B wechselt die Anzeige von A1+A2 wieder auf A1. Gewonnen hat, wer zuerst 3 Punkte in Serie erzielt: Anzeige A1+A2+A3 bzw. B1+B2+B3. Mit Start kann jederzeit in den Zustand Ausgleich gewechselt werden.
„1“
A
SW: Schaltwerk
mit/ohne
Ausgangsschaltnetz
„1“
Start
„1“
B
A3
A2
A1
Ausgleich
Spielstand mit LED-Anzeige
B1
B2
B3
clk
>=1

## Slide 3: Analogien im Zustandsdiagramm
Zustandsdiagramm:
Ausgleich
0b0001000
A1
0b0010000
A2
0b0110000
A3
0b1110000
B1
0b0000100
B2
0b0000110
B3
0b0000111
A&!B&!Start
A&!B&!Start
A&!B&!Start
Start | (B&!A)
Start
Start
!Start&!A&B
!A&B&!Start
Start | (!B&A)
Start
!Start&A&!B
!A&B&!Start
!A&B&!Start
Start
Zustand
A3,A2,A1,Unentschieden, B1, B2, B3

## Slide 4: Analogien im Zustandsdiagramm
Lösung mit dem Mikrocontroller
PC_0
„1“
PA_1
A
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Start
„1“
PA_10
B
A3
PC_1
A2
PC_2
A1
PC_3
Ausgleich
Spielstand mit LED-Anzeige
PC_4
B1
PC_5
B2
PC_6
B3

## Slide 5: Analogien im Zustandsdiagramm
Das UML-Zustandsdiagramm für Lösung ohne „Ausgangsschaltnetz“

## Slide 6: Analogien im Zustandsdiagramm
Der Zustand wird direkt durch PortC repräsentiert
PortOut zustand(PortC,0x7F);
#define Ausgleich 0b0001000
#define A3 0b1110000
#define A2 0b0110000
#define A1 0b0010000
#define B1 0b0000100
#define B2 0b0000110
#define B3 0b0000111

## Slide 7: Analogien im Zustandsdiagramm
Wir definieren die Zustände so, dass in jedem Zustand die richtige Ausgabe unmittelbar erfolgt
PortOut zustand(PortC,0x7F);
#define Ausgleich 0b0001000
#define A3 0b1110000
#define A2 0b0110000
#define A1 0b0010000
#define B1 0b0000100
#define B2 0b0000110
#define B3 0b0000111

## Slide 8: Analogien im Zustandsdiagramm
Bei Start erfolgt immer ein Übergang in Zustand Ausgleich
void start()
{
zustand=Ausgleich;
}

## Slide 9: Analogien im Zustandsdiagramm
Bei Taste A erfolgt ein Zustandsübergang in Abhängigkeit vom Ausgangszustand
void tasteA()
{
switch (zustand)
{
case Ausgleich: zustand = A1; break;
case A1: zustand = A2; break;
case A2: zustand = A3; break;
case B1: zustand = Ausgleich; break;
case B2: zustand = B1; break;
}
}

## Slide 10: Analogien im Zustandsdiagramm
Bei Taste B erfolgt ein Zustandsübergang in Abhängigkeit vom Ausgangszustand
void tasteB()
{
switch (zustand)
{
case Ausgleich: zustand = B1; break;
case B1: zustand = B2; break;
case B2: zustand = B3; break;
case A1: zustand = Ausgleich; break;
case A2: zustand = A1; break;
}
}

## Slide 11: Analogien im Zustandsdiagramm
Das UML-Zustands-diagramm für Lösung mit „Ausgangs-schaltnetz“

## Slide 12: Analogien im Zustandsdiagramm
Die Ausgangswerte werden in einem array sn[ ] gespeichert und zur Anzeige gebracht

## Slide 13: Analogien im Zustandsdiagramm
PortOut anzeige(PortC,0x7F);
int sn[7]={0b0000111,0b0000110, 0b0000100, 0b0001000, 0b0010000, 0b0110000, 0b1110000};
int zustand=3;
Die Anzeige erfolgt auf PortC

## Slide 14: Analogien im Zustandsdiagramm
PortOut anzeige(PortC,0x7F);
int sn[7]={0b0000111,0b0000110, 0b0000100, 0b0001000, 0b0010000, 0b0110000, 0b1110000};
int zustand=3;
Das array sn[ ] (Schaltnetz) speichert die Ausgangswerte

## Slide 15: Analogien im Zustandsdiagramm
PortOut anzeige(PortC,0x7F);
int sn[7]={0b0000111,0b0000110, 0b0000100, 0b0001000, 0b0010000, 0b0110000, 0b1110000};
int zustand=3;
Der jeweilige Zustand wird in der Zustandvariablen int zustand; gespeichert

## Slide 16: Analogien im Zustandsdiagramm
PortOut anzeige(PortC,0x7F);
int sn[7]={0b0000111,0b0000110, 0b0000100, 0b0001000, 0b0010000, 0b0110000, 0b1110000};
int zustand=3;
0: B3
1: B2
2: B1
3: Unentschieden
4: A1
5: A2
6: A3

## Slide 17: Analogien im Zustandsdiagramm
void start()
{ zustand=3;
anzeige=sn[zustand];
}
void aufA()
{ if (zustand>0 && zustand < 6)
zustand=zustand+1;
anzeige=sn[zustand];
}
void aufB()
{
if (zustand<6) zustand--;
if (zustand==-1) zustand=0;
anzeige=sn[zustand];
}
In der ISRs wird der Zustand weitergeschaltet und entsprechend dem „Schaltnetz“ ausgegeben