## Slide 1: Tasten zählen mit Polling
Gleichzeitig entprellt
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: Tasten zählen mit Polling
Bei Tastendruck auf Taste 1 soll genau einmal gezählt werden
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige

## Slide 3: Tasten zählen mit Polling
Das Zustandsdiagramm:
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige

## Slide 4: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
#define Entprellzeit 20
DigitalIn Taste1(PA_1);
DigitalIn Taste2(PA_6);
PortOut anzeige(PortC,0xFF);
#define Initialisierung 3
#define Losgelassen 0
#define Gedrueckt1 1
#define Gedrueckt2 2
int zustand;
void init()
{
Taste1.mode(PullDown);
Taste2.mode(PullDown);
anzeige=0;
}
Deklarationen, Definitionen und init()

## Slide 5: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
#define Entprellzeit 20
DigitalIn Taste1(PA_1);
DigitalIn Taste2(PA_6);
PortOut anzeige(PortC,0xFF);
#define Initialisierung 3
#define Losgelassen 0
#define Gedrueckt1 1
#define Gedrueckt2 2
int zustand;
void init()
{
Taste1.mode(PullDown);
Taste2.mode(PullDown);
anzeige=0;
}
Deklarationen, Definitionen und init()

## Slide 6: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
#define Entprellzeit 20
DigitalIn Taste1(PA_1);
DigitalIn Taste2(PA_6);
PortOut anzeige(PortC,0xFF);
#define Initialisierung 3
#define Losgelassen 0
#define Gedrueckt1 1
#define Gedrueckt2 2
int zustand;
void init()
{
Taste1.mode(PullDown);
Taste2.mode(PullDown);
anzeige=0;
}
Deklarationen, Definitionen und init()

## Slide 7: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
#define Entprellzeit 20
DigitalIn Taste1(PA_1);
DigitalIn Taste2(PA_6);
PortOut anzeige(PortC,0xFF);
#define Initialisierung 3
#define Losgelassen 0
#define Gedrueckt1 1
#define Gedrueckt2 2
int zustand;
void init()
{
Taste1.mode(PullDown);
Taste2.mode(PullDown);
anzeige=0;
}
Deklarationen, Definitionen und init()

## Slide 8: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
#define Entprellzeit 20
DigitalIn Taste1(PA_1);
DigitalIn Taste2(PA_6);
PortOut anzeige(PortC,0xFF);
#define Initialisierung 3
#define Losgelassen 0
#define Gedrueckt1 1
#define Gedrueckt2 2
int zustand;
void init()
{
Taste1.mode(PullDown);
Taste2.mode(PullDown);
anzeige=0;
}
Deklarationen, Definitionen und init()

## Slide 9: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
int main()
{ zustand=Initialisierung;
init();
zustand=Losgelassen;
while (true) {
switch (zustand)
{ case Losgelassen:
if (Taste1==1)
{ zustand=Gedrueckt1;
anzeige=anzeige+1;
}
break;
case Gedrueckt1:
if (Taste1==0) zustand=Losgelassen;
break;
}
thread_sleep_for(Entprellzeit);
}
}
Hauptprogramm

## Slide 10: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
int main()
{ zustand=Initialisierung;
init();
zustand=Losgelassen;
while (true) {
switch (zustand)
{ case Losgelassen:
if (Taste1==1)
{ zustand=Gedrueckt1;
anzeige=anzeige+1;
}
break;
case Gedrueckt1:
if (Taste1==0) zustand=Losgelassen;
break;
}
thread_sleep_for(Entprellzeit);
}
}
Hauptprogramm

## Slide 11: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
int main()
{ zustand=Initialisierung;
init();
zustand=Losgelassen;
while (true) {
switch (zustand)
{ case Losgelassen:
if (Taste1==1)
{ zustand=Gedrueckt1;
anzeige=anzeige+1;
}
break;
case Gedrueckt1:
if (Taste1==0) zustand=Losgelassen;
break;
}
thread_sleep_for(Entprellzeit);
}
}
Hauptprogramm

## Slide 12: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
int main()
{ zustand=Initialisierung;
init();
zustand=Losgelassen;
while (true) {
switch (zustand)
{ case Losgelassen:
if (Taste1==1)
{ zustand=Gedrueckt1;
anzeige=anzeige+1;
}
break;
case Gedrueckt1:
if (Taste1==0) zustand=Losgelassen;
break;
}
thread_sleep_for(Entprellzeit);
}
}
Hauptprogramm

## Slide 13: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
int main()
{ zustand=Initialisierung;
init();
zustand=Losgelassen;
while (true) {
switch (zustand)
{ case Losgelassen:
if (Taste1==1)
{ zustand=Gedrueckt1;
anzeige=anzeige+1;
}
break;
case Gedrueckt1:
if (Taste1==0) zustand=Losgelassen;
break;
}
thread_sleep_for(Entprellzeit);
}
}
Hauptprogramm

## Slide 14: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
int main()
{ zustand=Initialisierung;
init();
zustand=Losgelassen;
while (true) {
switch (zustand)
{ case Losgelassen:
if (Taste1==1)
{ zustand=Gedrueckt1;
anzeige=anzeige+1;
}
break;
case Gedrueckt1:
if (Taste1==0) zustand=Losgelassen;
break;
}
thread_sleep_for(Entprellzeit);
}
}
Hauptprogramm

## Slide 15: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
int main()
{ zustand=Initialisierung;
init();
zustand=Losgelassen;
while (true) {
switch (zustand)
{ case Losgelassen:
if (Taste1==1)
{ zustand=Gedrueckt1;
anzeige=anzeige+1;
}
break;
case Gedrueckt1:
if (Taste1==0) zustand=Losgelassen;
break;
}
thread_sleep_for(Entprellzeit);
}
}
Hauptprogramm

## Slide 16: Tasten zählen mit Polling
PC_0
„1“
PA_1
Mikrocontroller
„1“
PA_6
Taste1
PC_1
PC_2
PC_3
Taste2
PC_4
PC_5
PC_6
PC_7
Anzeige
int main()
{ zustand=Initialisierung;
init();
zustand=Losgelassen;
while (true) {
switch (zustand)
{ case Losgelassen:
if (Taste1==1)
{ zustand=Gedrueckt1;
anzeige=anzeige+1;
}
break;
case Gedrueckt1:
if (Taste1==0) zustand=Losgelassen;
break;
}
thread_sleep_for(Entprellzeit);
}
}
Aufgaben:
Zeichnen Sie das Zustandsdiagramm mit 2 Tasten für hoch- und runterzählen
Ergänzen und testen Sie das Programm