## Slide 1: Zustandsdiagramm
Bahnübergang automatisieren

## Slide 2: Zustandsdiagramm

## Slide 3: Zustandsdiagramm
Signal | Art | Anschluss
SchrankeHeben | Ausgang | PC_0
SchrankeSenken | Ausgang | PC_1
AmpelRot | Ausgang | PC_2
AmpelGruen | Ausgang | PC_3
Lichtschranke1 | Interrupt Eingang | PA_1
Lichtschranke2 | Interrupt Eingang | PA_6
SchrankeOffen | Interrupt Eingang | PA_10
SchrankeZu | Interrupt Eingang | PB_0

## Slide 4: Zustandsdiagramm
Programmstart

## Slide 5: Zustandsdiagramm
Zug erreicht Lichtschranke 1

## Slide 6: Zustandsdiagramm
Schranke unten

## Slide 7: Zustandsdiagramm
Zug verlässt Lichtschranke 2

## Slide 8: Zustandsdiagramm
Die Schranke ist
wieder offen

## Slide 9: Zustandsdiagramm
Das komplette Programm

## Slide 10: Zustandsdiagramm
Implementierung
//Definition der Zuständen
#define Initialisierung 0
#define Offen 1
#define Schliessen1 2
#define Zu1 3
#define Oeffnen1 4
#define Schliessen2 5
#define Zu26
#define Oeffnen2 7
int zustand=Initialisierung
//Deklaration der Ein- und Ausgänge
DigitalOut SchrankeHeben(PC_0);
DigitalOut SchrankeSenken(PC_0);
DigitalOut AmpelRot(PC_2);
DigitalOut AmpelGruen(PC_3);
InterruptIn Lichtschranke1(PA_1);
InterruptIn Lichtschranke2(PA_6);
InterruptIn SchrankeOffen(PA_10);
InterruptIn SchrankeZu(PB_0);

## Slide 11: Zustandsdiagramm
Implementierung
void init()
{
//Intialisierung der Ein- und Ausgänge
Lichtschranke1.mode(PullDown);
Lichtschranke2.mode(PullDown);
SchrankeOffen.mode(PullDown);
SchrankeZu.mode(PullDown);
Lichtschranke1.rise(&Lichtschranke1Aktiv);
Lichtschranke2.rise(&Lichtschranke2Aktiv);
Lichtschranke1.fall(&Lichtschranke1Inaktiv);
Lichtschranke2.fall(&Lichtschranke2Inaktiv);
SchrankeOffen.rise(&SchrankeGeoeffnet);
SchrankeZu.rise(&SchrankeUnten);
SchrankeHeben=0;
SchrankeSenken=0;
AmpelRot=0;
AmpelGruen=0;
}

## Slide 12: Zustandsdiagramm
Implementierung
void blinken()
{
AmpelGruen=!AmpelGruen;
AmpelRot=!AmpelGruen;
}
int main()
{ init();
//Wechsel in Zustand Offen
zustand=Offen;
AmpelGruen=1;
AmpelRot=0;
SchrankeHeben=0;
while (true) {
switch(zustand)
{ case Schliessen1:
case Schliessen2:
case Oeffnen1:
case Oeffnen2: blinken(); break;
}
thread_sleep_for(200);
}
}

## Slide 13: Zustandsdiagramm
Implementierung
void Lichtschranke1Aktiv()
{
switch(zustand)
{
case Offen:
zustand=Schliessen1;
SchrankeSenken=1;
break;
}
}

## Slide 14: Zustandsdiagramm
Implementierung
void Lichtschranke2Aktiv()
{
switch(zustand)
{
case Offen:
zustand=Schliessen2;
SchrankeSenken=1;
break;
}
}

## Slide 15: Zustandsdiagramm
Implementierung
void SchrankeUnten()
{
switch (zustand)
{
case Schliessen1:
zustand=Zu1;
SchrankeSenken=0;
AmpelRot=1;
AmpelGruen=0;
break;
case Schliessen2:
zustand=Zu2;
SchrankeSenken=0;
AmpelRot=1;
AmpelGruen=0;
break;
}
}

## Slide 16: Zustandsdiagramm
Implementierung
void Lichtschranke1Inaktiv()
{
switch (zustand)
{
case Zu2:
zustand=Oeffnen2;
SchrankeHeben=1;
break;
}
}

## Slide 17: Zustandsdiagramm
Implementierung
void Lichtschranke2Inaktiv()
{
switch (zustand)
{
case Zu1:
zustand=Oeffnen1;
SchrankeHeben=1;
break;
}
}

## Slide 18: Zustandsdiagramm
Implementierung
void SchrankeGeoeffnet()
{
switch (zustand)
{
case Oeffnen1:
case Oeffnen2:
zustand=Offen;
SchrankeHeben=0;
AmpelGruen=1;
AmpelRot=0;
break;
}
}