## Slide 1: Interne Ereignisse im Zustandsdiagramm
Interrupts
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Eine Digitaluhr soll programmiert werden
„1“
PA_1
Mode
Mikrocontroller
„1“
PA_6
TV
„1“
PA_10
TR
11:30:15
LCD-Anzeige

## Slide 3: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Die Taster benötigen PullDown und sind als Interrupteingänge zu konfigurieren
„1“
PA_1
Mode
Mikrocontroller
„1“
PA_6
TV
„1“
PA_10
TR
11:30:15
LCD-Anzeige

## Slide 4: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Taste „mode“ wechselt die Betriebsarten:
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
„1“
PA_1
Mode
Mikrocontroller
„1“
PA_6
TV
„1“
PA_10
TR
11:30:15
LCD-Anzeige

## Slide 5: Ereignisse im Zustandsdiagramm
4 Zusände
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()

## Slide 6: Ereignisse im Zustandsdiagramm
do-Aktivität: Zeit anzeigen
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
do/ anzeigen()
do/ anzeigen()
do/ anzeigen()

## Slide 7: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
do/ anzeigen()
Internes Ereignis (Interrupt):
Zeittakt()
Ausgelöst im Sekundenrythmus vom Timer TIM6

## Slide 8: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
do/ anzeigen()
Interne Ereignisse (Interrupts):
tv() und tr(), Taste Vor (tv) und Taste Rück (tr) stellen die Stunde ein.

## Slide 9: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
Interne Ereignisse (Interrupts):
tv() und tr(), Taste Vor (tv) und Taste Rück (tr) stellen die Minute ein.
do/ anzeigen()
tv()
tr()

## Slide 10: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
Ereignis (Interrup):
tv() setzt die die Sekunde auf 0 und wechselt in den Zustand „Anzeigen“ zurück
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()

## Slide 11: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
Die Zustände und die Zustandsvariable int zustand
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
/* mbed Microcontroller Library
* Copyright (c) 2019 ARM Limited
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
#include "mbed.h"
#include "LCD.h„
lcd mylcd;
#define Anzeigen 0
#define Stunde_stellen 1
#define Minute_stellen 2
#define Sekunde_stellen 3
int zustand=0;

## Slide 12: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
Library LCD_i2c_GSOE in das Projekt importieren
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
/* mbed Microcontroller Library
* Copyright (c) 2019 ARM Limited
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
#include "mbed.h"
#include "LCD.h„
lcd mylcd;
#define Anzeigen 0
#define Stunde_stellen 1
#define Minute_stellen 2
#define Sekunde_stellen 3
int zustand=0;

## Slide 13: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
Die Ereignisse (Interrupts):
Alle Tasten mit Pulldown
ISRs: mode(), tv(), tr()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
InterruptIn Mode(PA_1);
InterruptIn TV(PA_6);
InterruptIn TR(PA_10);
void initInterrupt()
{
Mode.mode(PullDown);
Mode.rise(&mode);
TV.mode(PullDown);
TV.rise(&tv);
TR.mode(PullDown);
TR.rise(&tr);
}

## Slide 14: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
Zeitereigniss (Interrupt):
Alle 1 Sekunde
ISR: zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
void initTimer()
{
RCC->APB1ENR|=0b10000; //Clock Enable
TIM6->PSC=31999; //Prescaler 1ms
TIM6->ARR=1000; //Autoreload 1000*1ms = 1s
TIM6->DIER=1; //UIE = 1 (Update Interrupt Enable)
TIM6->SR=0; //UIF =0 (Update Interrupt Flag)
TIM6->CR1=1; //CEN=1 (Counter Enable)
/* TIM6_IRQn interrupt configuration */
NVIC_SetVector(TIM6_IRQn, (uint32_t)&zeittakt);
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM6_IRQn);
}

## Slide 15: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
Die globalen Variablen
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
int stunde=23, minute=59, sekunde=0;

## Slide 16: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
Zeitereignis
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
void zeittakt()
{ if (zustand==Anzeigen)
{ sekunde++;
if (sekunde==60)
{ sekunde=0;
minute++;
if (minute==60)
{ minute=0:
stunde++;
if (stunde==24)
{ stunde=0;
}
} } }
TIM6->SR=0;
HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(TIM6_IRQn);
}

## Slide 17: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
Im Zustand „Anzeigen“ wird die Zeit im Sekundentakt hochgezählt
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
void zeittakt()
{ if (zustand==Anzeigen)
{ sekunde++;
if (sekunde==60)
{ sekunde=0;
minute++;
if (minute==60)
{ minute=0;
stunde++;
if (stunde==24)
{ stunde=0;
}
} } }
TIM6->SR=0;
HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(TIM6_IRQn);
}

## Slide 18: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
void tv()
{ switch (zustand)
{ case stunde_stellen: stunde++;
if (stunde==24) stunde=0;
break;
case minute_stellen: minute++;
if (minute==60) {
minute=0; stunde++;
if (stunde==24) stunde=0;
}
break;
case sekunde_stellen: sekunde=0;
zustand=Anzeigen;
break
}
}
Im Zustand „Stunde_einstellen“ wird die Stunde erhöht

## Slide 19: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
Im Zustand „Minute_einstellen“ wird die Minute erhöht
void tv()
{ switch (zustand)
{ case stunde_stellen: stunde++;
if (stunde==24) stunde=0;
break;
case minute_stellen: minute++;
if (minute==60) {
minute=0; stunde++;
if (stunde==24) stunde=0;
}
break;
case sekunde_stellen: sekunde=0;
zustand=Anzeigen;
break
}
}

## Slide 20: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
Im Zustand „Sekunde_einstellen“ wird die Sekunde auf 0 gesetzt und in den Zustand „Anzeigen gewechselt
void tv()
{ switch (zustand)
{ case stunde_stellen: stunde++;
if (stunde==24) stunde=0;
break;
case minute_stellen: minute++;
if (minute==60) {
minute=0; stunde++;
if (stunde==24) stunde=0;
}
break;
case sekunde_stellen: sekunde=0;
zustand=Anzeigen;
break
}
}

## Slide 21: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
void tr()
{
switch (zustand)
{
case stunde_stellen: stunde--;
if (stunde==-1) stunde=23;
break;
case minute_stellen: minute--;
if (minute==-1) {
minute=59; stunde--;
if (stunde==-1) stunde=23;
}
break;
}
}
Ebenso Ereignis tr()
Im Zustand „Sekunde_einstellen“ gibt es nichts zu tun

## Slide 22: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
void mode()
{
switch(zustand)
{
case Anzeigen: zustand=Stunde_stellen; break;
case Stunde_stellen: zustand=Minute_stellen; break;
case Minute_stellen: zustand=Sekunde_stellen; break;
}
}
Bei Taste Mode in den jeweiligen Folgezustand wechseln

## Slide 23: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
int main()
{
initTimer();
initInterrupt();
mylcd.clear();
while (true) {
switch(zustand)
{
case Anzeigen:
case Stunde_stellen:
case Minute_stellen:
case Sekunde_stellen: anzeigen();
break;
}
}
}
Hauptprogramm:
Alles Initialisieren und
In allen Zuständen die do-Aktivität „anzeigen()“ ausführen

## Slide 24: Ereignisse im Zustandsdiagramm
Anzeigen
Stunde_einstellen
Minute_einstellen
Sekunde_einstellen
mode()
mode()
mode()
tv()
do/ anzeigen()
zeittakt()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
tv()
tr()
do/ anzeigen()
void anzeigen()
{
mylcd.cursorpos(0);
mylcd.printf("%d:%d:%d ",stunde,minute,sekunde);
}
Das Unterprogramm „anzeigen()“ sorgt für die Ausgabe.