## Slide 1: Programmieren mit Zuständen

## Slide 2: Programmieren mit Zuständen
Entwurf

## Slide 3: Programmieren mit Zuständen
Entwurf
Implementierung

## Slide 4: Programmieren mit Zuständen
Entwurf
Implementierung
Entwurf erweitern

## Slide 5: Programmieren mit Zuständen
Entwurf
Implementierung
Entwurf erweitern
Erweiterung implementieren

## Slide 6: Programmieren mit Zuständen
Entwurf
Implementierung
Entwurf erweitern
Erweiterung implementieren
usw.

## Slide 7: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
Ablauf: Nach dem Reset der Schaltung sind Pumpe, Lüfter und Motor ausgeschaltet, sowie der Schieber geschlossen (alle 0). Nachdem der Taster TrocknenEin betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geöffnet, sowie Motor und Lüfter eingeschaltet (alle logisch 1). Die Pumpe bleibt noch aus (logisch 0). Das Förderband transportiert das Getreide durch die Trocknungskammer. Sobald das Getreide am Ende des Förderbandes ankommt, spricht die Lichtschranke an (Signal Lichtschranke=1). Dadurch schaltet SW1 zusätzlich noch die Pumpe ein (logisch 1). Nachdem der Taster TrockenAus betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geschlossen (logisch 0) und danach, Wenn die Lichtschranke nicht mehr aktiviert ist (Signal Lichtschranke=0), wird alles wieder ausgeschaltet.

## Slide 8: Programmieren mit Zuständen
PA_1
PA_6
PA_10
PB_0
PB_4
Alle off

## Slide 9: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
Ablauf: Nach dem Reset der Schaltung sind Pumpe, Lüfter und Motor ausgeschaltet, sowie der Schieber geschlossen (alle 0). Nachdem der Taster TrocknenEin betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geöffnet, sowie Motor und Lüfter eingeschaltet (alle logisch 1). Die Pumpe bleibt noch aus (logisch 0). Das Förderband transportiert das Getreide durch die Trocknungskammer. Sobald das Getreide am Ende des Förderbandes ankommt, spricht die Lichtschranke an (Signal Lichtschranke=1). Dadurch schaltet SW1 zusätzlich noch die Pumpe ein (logisch 1). Nachdem der Taster TrockenAus betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geschlossen (logisch 0) und danach, Wenn die Lichtschranke nicht mehr aktiviert ist (Signal Lichtschranke=0), wird alles wieder ausgeschaltet.

## Slide 10: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
Ablauf: Nach dem Reset der Schaltung sind Pumpe, Lüfter und Motor ausgeschaltet, sowie der Schieber geschlossen (alle 0). Nachdem der Taster TrocknenEin betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geöffnet, sowie Motor und Lüfter eingeschaltet (alle logisch 1). Die Pumpe bleibt noch aus (logisch 0). Das Förderband transportiert das Getreide durch die Trocknungskammer. Sobald das Getreide am Ende des Förderbandes ankommt, spricht die Lichtschranke an (Signal Lichtschranke=1). Dadurch schaltet SW1 zusätzlich noch die Pumpe ein (logisch 1). Nachdem der Taster TrockenAus betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geschlossen (logisch 0) und danach, Wenn die Lichtschranke nicht mehr aktiviert ist (Signal Lichtschranke=0), wird alles wieder ausgeschaltet.

## Slide 11: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
Ablauf: Nach dem Reset der Schaltung sind Pumpe, Lüfter und Motor ausgeschaltet, sowie der Schieber geschlossen (alle 0). Nachdem der Taster TrocknenEin betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geöffnet, sowie Motor und Lüfter eingeschaltet (alle logisch 1). Die Pumpe bleibt noch aus (logisch 0). Das Förderband transportiert das Getreide durch die Trocknungskammer. Sobald das Getreide am Ende des Förderbandes ankommt, spricht die Lichtschranke an (Signal Lichtschranke=1). Dadurch schaltet SW1 zusätzlich noch die Pumpe ein (logisch 1). Nachdem der Taster TrockenAus betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geschlossen (logisch 0) und danach, Wenn die Lichtschranke nicht mehr aktiviert ist (Signal Lichtschranke=0), wird alles wieder ausgeschaltet.

## Slide 12: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_1
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
Ablauf: Nach dem Reset der Schaltung sind Pumpe, Lüfter und Motor ausgeschaltet, sowie der Schieber geschlossen (alle 0). Nachdem der Taster TrocknenEin betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geöffnet, sowie Motor und Lüfter eingeschaltet (alle logisch 1). Die Pumpe bleibt noch aus (logisch 0). Das Förderband transportiert das Getreide durch die Trocknungskammer. Sobald das Getreide am Ende des Förderbandes ankommt, spricht die Lichtschranke an (Signal Lichtschranke=1). Dadurch schaltet SW1 zusätzlich noch die Pumpe ein (logisch 1). Nachdem der Taster TrockenAus betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geschlossen (logisch 0) und danach, Wenn die Lichtschranke nicht mehr aktiviert ist (Signal Lichtschranke=0), wird alles wieder ausgeschaltet.

## Slide 13: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_1
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
Ablauf: Nach dem Reset der Schaltung sind Pumpe, Lüfter und Motor ausgeschaltet, sowie der Schieber geschlossen (alle 0). Nachdem der Taster TrocknenEin betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geöffnet, sowie Motor und Lüfter eingeschaltet (alle logisch 1). Die Pumpe bleibt noch aus (logisch 0). Das Förderband transportiert das Getreide durch die Trocknungskammer. Sobald das Getreide am Ende des Förderbandes ankommt, spricht die Lichtschranke an (Signal Lichtschranke=1). Dadurch schaltet SW1 zusätzlich noch die Pumpe ein (logisch 1). Nachdem der Taster TrockenAus betätigt wurde (high-aktiv), wird der Schieber geschlossen (logisch 0) und danach, Wenn die Lichtschranke nicht mehr aktiviert ist (Signal Lichtschranke=0), wird alles wieder ausgeschaltet.

## Slide 14: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/

## Slide 15: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
Z0
0,0,0,0
Y={Schieber, Motor, Lüfter, Pumpe}
Z1
1,1,1,0
Z2
1,1,1,1
Z3
0,1,1,1
Reset
TE=1
TA=1
LS=1
LS=0
TE=0
LS=0
TA=0
LS=1

## Slide 16: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
#include "mbed.h"
#include "LCD.h"
lcd mylcd;
int zeit= 100; //Zeit in ms
PortOut zustand(PortC,0b1111);
DigitalOut warnlampe(PC_7);
InterruptIn TrocknenEin(PA_10);
InterruptIn TrocknenAus(PA_6);
DigitalIn Lichtschranke(PB_0);
Deklaration der Ein- und Ausgänge:

## Slide 17: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
Definition der Zustände:
//Zustandsdefinitionen
#define Aus 0b0000
#define Anlaufen 0b1110
#define Betrieb 0b1111
#define Abschalten 0b0111

## Slide 18: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
Definition der Zustände:
//Zustandsdefinitionen
#define Aus 0b0000
#define Anlaufen 0b1110
#define Betrieb 0b1111
#define Abschalten 0b0111

## Slide 19: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
Definition der Zustände:
//Zustandsdefinitionen
#define Aus 0b0000 //alles aus
#define Anlaufen 0b1110 //Schieber, Lüfter, Motor = 1, Pumpe=0
#define Betrieb 0b1111 //Schieber, Lüfter, Motor, Pumpe =1
#define Abschalten 0b0111 //Schieber=0, Lüfter, Motor, Pumpe =1
Z0
0,0,0,0
Y={Schieber, Motor, Lüfter, Pumpe}
Z1
1,1,1,0
Z2
1,1,1,1
Z3
0,1,1,1
Reset
TE=1
TA=1
LS=1
LS=0
TE=0
LS=0
TA=0
LS=1

## Slide 20: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
Definition der Zustände:
//Zustandsdefinitionen
#define Aus 0b0000 //alles aus
#define Anlaufen 0b1110 //Schieber, Lüfter, Motor = 1, Pumpe=0
#define Betrieb 0b1111 //Schieber, Lüfter, Motor, Pumpe =1
#define Abschalten 0b0111 //Schieber=0, Lüfter, Motor, Pumpe =1
Z0
0,0,0,0
Y={Schieber, Motor, Lüfter, Pumpe}
Z1
1,1,1,0
Z2
1,1,1,1
Z3
0,1,1,1
Reset
TE=1
TA=1
LS=1
LS=0
TE=0
LS=0
TA=0
LS=1
Die Definitionen entsprechen einem Schaltwerk ohne Ausgangsschaltnetz

## Slide 21: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
void melden(const char* txt){
mylcd.clear();
mylcd.cursorpos(0);
mylcd.printf("%s",txt);
}
void trocknenEin(){
}
void trocknenAus(){
}
void init(){
TrocknenEin.mode(PullDown);
TrocknenAus.mode(PullDown);
Lichtschranke.mode(PullDown);
TrocknenEin.rise(&trocknenEin);
TrocknenAus.rise(&trocknenAus);
zustand=Aus;
}

## Slide 22: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
int main()
{
init();
melden("bereit");
while (true) {
HAL_Delay(zeit);
}
}

## Slide 23: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
int main()
{
init();
melden("bereit");
while (true) {
switch (zustand)
{
}
HAL_Delay(zeit);
}
}

## Slide 24: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
int main()
{
init();
melden("bereit");
while (true) {
switch (zustand)
{
case Anlaufen:
}
HAL_Delay(zeit);
}
}

## Slide 25: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
int main()
{
init();
melden("bereit");
while (true) {
switch (zustand)
{
case Anlaufen:
if (Lichtschranke==1){
}
}
HAL_Delay(zeit);
}
}

## Slide 26: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
int main()
{
init();
melden("bereit");
while (true) {
switch (zustand)
{
case Anlaufen:
if (Lichtschranke==1){
zustand=Betrieb;
}
}
HAL_Delay(zeit);
}
}

## Slide 27: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
int main()
{
init();
melden("bereit");
while (true) {
switch (zustand)
{
case Anlaufen:
if (Lichtschranke==1){
zustand=Betrieb;
melden(„Betrieb“);
}
}
HAL_Delay(zeit);
}
}

## Slide 28: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
int main()
{
init();
melden("bereit");
while (true) {
switch (zustand)
{
case Anlaufen:
if (Lichtschranke==1){
zustand=Betrieb;
melden(„Betrieb“);
}
break:
case Abschalten:
if (Lichtschranke==0){
zustand=Aus;
melden(„bereit“);
}
break;
}
HAL_Delay(zeit);
}
}

## Slide 29: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
void trocknenEin()
{
}

## Slide 30: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
void trocknenEin()
{
if (zustand==Aus){
}
}

## Slide 31: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
void trocknenEin()
{
if (zustand==Aus){
zustand=Anlaufen;
}
}

## Slide 32: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
void trocknenEin()
{
if (zustand==Aus){
zustand=Anlaufen;
melden(„Anlauf“);
}
}

## Slide 33: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
void trocknenAus()
{
if (zustand==Betrieb){
zustand=Abschalten;
melden(„Abschalten“);
}
}

## Slide 34: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1/
void trocknenAus()
{
if (zustand==Betrieb){
zustand=Abschalten;
melden(„Abschalten“);
}
}

## Slide 35: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PB_4
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1oesung/

## Slide 36: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1oesung/
HALT-Funktion
Zusätzlich zum regulären Ablauf soll es eine HALT-Funktion geben, um gegebenenfalls Schmutz oder Fremdkörper aus dem Getreide entfernen zu können. Wenn Schalter „HALT“ auf Low geschaltet wird, müssen Motor, Pumpe und Lüfter angehalten und der Schieber geschlossen werden. Solange HALT auf Low gestellt ist, darf der Ablauf nicht gestartet oder fortgesetzt werden können. Nachdem Schalter „HALT“ zurück auf High geschaltet wird, wird der Ablauf an der unterbrochenen Stelle, mit den vorherigen Stellsignalen für Motor, Pumpe, Lüfter und Schieber, fortgesetzt.

## Slide 37: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1oesung/
HALT-Funktion
Zusätzlich zum regulären Ablauf soll es eine HALT-Funktion geben, um gegebenenfalls Schmutz oder Fremdkörper aus dem Getreide entfernen zu können. Wenn Schalter „HALT“ auf Low geschaltet wird, müssen Motor, Pumpe und Lüfter angehalten und der Schieber geschlossen werden. Solange HALT auf Low gestellt ist, darf der Ablauf nicht gestartet oder fortgesetzt werden können. Nachdem Schalter „HALT“ zurück auf High geschaltet wird, wird der Ablauf an der unterbrochenen Stelle, mit den vorherigen Stellsignalen für Motor, Pumpe, Lüfter und Schieber, fortgesetzt.
InterruptIn HALT(PB_4); void halt(){} void init() { HALT.mode(PullDown); HALT.rise(&halt); …
.

## Slide 38: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1oesung/
.

## Slide 39: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1oesung/
.
PortOut zustand(PortC,0b111111);
DigitalOut warnlampe(PC_7);
InterruptIn TrocknenEin(PA_10);
InterruptIn TrocknenAus(PA_6);
DigitalIn Lichtschranke(PB_0);
//Zustandsdefinitionen
#define Aus 0b0000
#define Anlaufen 0b1110
#define Betrieb 0b1111
#define Abschalten 0b0111
#define HaltAnlaufen 0b010000
#define HaltBetrieb 0b100000
#define HaltAbschalzen 0b110000

## Slide 40: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe1oesung/
.
void halt(){
switch (zustand)
{
case Anlaufen: zustand=HaltAnlaufen; melden("Halt"); break;
case Betrieb: zustand=HaltBetrieb; melden("Halt"); break;
case Abschalten: zustand=HaltAbschalten; melden("Halt"); break;
}
}

## Slide 41: Programmieren mit Zuständen
M
Trocknungskammer
Lüfter
PC_1
Silo 1
Schieber
PC_3
Lichtschranke PB_0
P
Pumpe
PC_0
Silo 2
Rohr
Förderband
Luft
Motor PC_2
Bedienpult
TE
Trocknen Ein
PA_10
HALT
PA_10
Trocknen Aus
PA_6
TA
TrocknenEin
TrocknenAus
Lichtschranke
Schieber
Motor
Lüfter
Pumpe
PC_0
MC
PC_1
PC_2
PC_3
PC_0
PA_10
PA_6
PB_0
Betrieb
Warnlampe
PC_7
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe2Loesung/
.
while (true) {
switch(zustand)
{
…
case HaltAnlaufen:
if (HALT==0){
zustand=Anlaufen;
melden("Anlaufen");
}
break;
case HaltBetrieb:
…
}
HAL_Delay(zeit);
}

## Slide 42: Programmieren mit Zuständen
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe2Loesung/
.
Lüfterüberwachung Für die optimale Trocknung des Getreides, ist es erforderlich, dass der Lüfter mit einer Mindestdrehzahl läuft. Zur Drehzahlmessung verfügt der Lüfter über einen Impulsausgang der bei jeder Umdrehung einen Rechteckimpuls ausgibt.
a)
Abbildung 3: Lüfterimpulse
Zeit
1U.: T>=20ms
Zeit
1U.: T< 20ms
b)
Impulsausgang des Lüfters
1
0
1
0
In a) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads weniger als 20ms => Drehzahl ok, Warnlampe ausschalten (warnlampe=0). In b) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads länger als 20ms => Drehzahl zu niedrig, Warnlampe einschalten (warnlampe=1).
a)

## Slide 43: Programmieren mit Zuständen
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe2Loesung/
.
Lüfterüberwachung Für die optimale Trocknung des Getreides, ist es erforderlich, dass der Lüfter mit einer Mindestdrehzahl läuft. Zur Drehzahlmessung verfügt der Lüfter über einen Impulsausgang der bei jeder Umdrehung einen Rechteckimpuls ausgibt.
a)
Abbildung 3: Lüfterimpulse
Zeit
1U.: T>=20ms
Zeit
1U.: T< 20ms
b)
Impulsausgang des Lüfters
1
0
1
0
In a) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads weniger als 20ms => Drehzahl ok, Warnlampe ausschalten (warnlampe=0). In b) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads länger als 20ms => Drehzahl zu niedrig, Warnlampe einschalten (warnlampe=1).
a)

## Slide 44: Programmieren mit Zuständen
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe2Loesung/
.
Lüfterüberwachung Für die optimale Trocknung des Getreides, ist es erforderlich, dass der Lüfter mit einer Mindestdrehzahl läuft. Zur Drehzahlmessung verfügt der Lüfter über einen Impulsausgang der bei jeder Umdrehung einen Rechteckimpuls ausgibt.
a)
Abbildung 3: Lüfterimpulse
Zeit
1U.: T>=20ms
Zeit
1U.: T< 20ms
b)
Impulsausgang des Lüfters
1
0
1
0
In a) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads weniger als 20ms => Drehzahl ok, Warnlampe ausschalten (warnlampe=0). In b) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads länger als 20ms => Drehzahl zu niedrig, Warnlampe einschalten (warnlampe=1).
a)
Andauernde Aktivität
Beim Verlassen Lampe ausschalten
Internes Ereignis

## Slide 45: Programmieren mit Zuständen
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe2Loesung/
.
Lüfterüberwachung Für die optimale Trocknung des Getreides, ist es erforderlich, dass der Lüfter mit einer Mindestdrehzahl läuft. Zur Drehzahlmessung verfügt der Lüfter über einen Impulsausgang der bei jeder Umdrehung einen Rechteckimpuls ausgibt.
a)
Abbildung 3: Lüfterimpulse
Zeit
1U.: T>=20ms
Zeit
1U.: T< 20ms
b)
Impulsausgang des Lüfters
1
0
1
0
In a) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads weniger als 20ms => Drehzahl ok, Warnlampe ausschalten (warnlampe=0). In b) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads länger als 20ms => Drehzahl zu niedrig, Warnlampe einschalten (warnlampe=1).
a)
Andauernde Aktivität
Beim Verlassen Lampe ausschalten
Internes Ereignis
int z=0;
void ueberwachen()
{
if (z>5) warnlampe=0;
else warnlampe=1;
z=0;
}
void luefter()
{
z++;
}
InterruptIn Luefter(PA_1);
void init()
{
Luefter.rise(&luefter);

## Slide 46: Programmieren mit Zuständen
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe2Loesung/
.
Lüfterüberwachung Für die optimale Trocknung des Getreides, ist es erforderlich, dass der Lüfter mit einer Mindestdrehzahl läuft. Zur Drehzahlmessung verfügt der Lüfter über einen Impulsausgang der bei jeder Umdrehung einen Rechteckimpuls ausgibt.
a)
Abbildung 3: Lüfterimpulse
Zeit
1U.: T>=20ms
Zeit
1U.: T< 20ms
b)
Impulsausgang des Lüfters
1
0
1
0
In a) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads weniger als 20ms => Drehzahl ok, Warnlampe ausschalten (warnlampe=0). In b) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads länger als 20ms => Drehzahl zu niedrig, Warnlampe einschalten (warnlampe=1).
a)
Andauernde Aktivität
Beim Verlassen Lampe ausschalten
Internes Ereignis
int z=0;
void ueberwachen()
{
if (z>5) warnlampe=0;
else warnlampe=1;
z=0;
}
void luefter()
{
z++;
}
InterruptIn Luefter(PA_1);
void init()
{
Luefter.rise(&luefter);

## Slide 47: Programmieren mit Zuständen
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe2Loesung/
.
Lüfterüberwachung Für die optimale Trocknung des Getreides, ist es erforderlich, dass der Lüfter mit einer Mindestdrehzahl läuft. Zur Drehzahlmessung verfügt der Lüfter über einen Impulsausgang der bei jeder Umdrehung einen Rechteckimpuls ausgibt.
a)
Abbildung 3: Lüfterimpulse
Zeit
1U.: T>=20ms
Zeit
1U.: T< 20ms
b)
Impulsausgang des Lüfters
1
0
1
0
In a) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads weniger als 20ms => Drehzahl ok, Warnlampe ausschalten (warnlampe=0). In b) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads länger als 20ms => Drehzahl zu niedrig, Warnlampe einschalten (warnlampe=1).
a)
Andauernde Aktivität
Beim Verlassen Lampe ausschalten
Internes Ereignis
int z=0;
void ueberwachen()
{
if (z>5) warnlampe=0;
else warnlampe=1;
z=0;
}
void luefter()
{
z++;
}
InterruptIn Luefter(PA_1);
void init()
{
Luefter.rise(&luefter);

## Slide 48: Programmieren mit Zuständen
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe2Loesung/
.
Lüfterüberwachung Für die optimale Trocknung des Getreides, ist es erforderlich, dass der Lüfter mit einer Mindestdrehzahl läuft. Zur Drehzahlmessung verfügt der Lüfter über einen Impulsausgang der bei jeder Umdrehung einen Rechteckimpuls ausgibt.
a)
Abbildung 3: Lüfterimpulse
Zeit
1U.: T>=20ms
Zeit
1U.: T< 20ms
b)
Impulsausgang des Lüfters
1
0
1
0
In a) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads weniger als 20ms => Drehzahl ok, Warnlampe ausschalten (warnlampe=0). In b) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads länger als 20ms => Drehzahl zu niedrig, Warnlampe einschalten (warnlampe=1).
a)
Andauernde Aktivität
Beim Verlassen Lampe ausschalten
Internes Ereignis
while (true) {
switch(zustand)
{
…
case Betrieb: ueberwachen();
break;
}
HAL_Delay(zeit);
}
100ms
Endlosschleife: do-Aktivität ergänzen

## Slide 49: Programmieren mit Zuständen
https://os.mbed.com/users/jack1930/code/ZustandGetreidetrocknungStufe3Loesung/
.
Lüfterüberwachung Für die optimale Trocknung des Getreides, ist es erforderlich, dass der Lüfter mit einer Mindestdrehzahl läuft. Zur Drehzahlmessung verfügt der Lüfter über einen Impulsausgang der bei jeder Umdrehung einen Rechteckimpuls ausgibt.
a)
Abbildung 3: Lüfterimpulse
Zeit
1U.: T>=20ms
Zeit
1U.: T< 20ms
b)
Impulsausgang des Lüfters
1
0
1
0
In a) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads weniger als 20ms => Drehzahl ok, Warnlampe ausschalten (warnlampe=0). In b) dauert eine Umdrehung des Lüfterrads länger als 20ms => Drehzahl zu niedrig, Warnlampe einschalten (warnlampe=1).
a)
Andauernde Aktivität
Beim Verlassen Lampe ausschalten
Internes Ereignis
void trocknenAus()
{
if (zustand==Betrieb)
{
warnlampe=0;
zustand=Abschalten;
melden("Abschalten");
}
}
100ms
Bei trocknenAus(): exit-Aktivität ergänzen

## Slide 50: Programmieren mit Zuständen
PA_1
PA_6
PA_10
PB_0
PB_4
Alle off
Brücke für Impulse schließen