## Slide 1: Vorstellung des ARM-MC
Mit Evaluationsboard

## Slide 2: Vorstellung des ARM-MC
Warum benötigen wir
einen Mikrocontroller?

## Slide 3: Vorstellung des ARM-MC
Programmieren lernen?
Geht auch mit Visual Studio

## Slide 4: Vorstellung des ARM-MC
Steuerungsaufgaben?
Geht auch mit EA-Karte am PC

## Slide 5: Vorstellung des ARM-MC
IoT?
Geht auch mit ESP01 am USB des PC

## Slide 6: Vorstellung des ARM-MC
Mobile Anwendungen?
Geht auch mit Rasberry Pi

## Slide 7: Vorstellung des ARM-MC
Was sonst?
Spaß an der Technik vermitteln!
Funktionsweise der digitalen
Welt vermitteln!

## Slide 8: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
STM32 Nucleo
Evaluationsboard
Tools
ARM Advanced Risc Machine

## Slide 9: Vorstellung des ARM-MC
ARM Advanced Risc Machine
Britisches Unternehmen, seit 1990
entwickelt das Design von RISC-Prozessoren
Fertigung von den Lizenznehmern

## Slide 10: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
32 Bit Architektur
32 MHz
RISC: 1 Befehl pro Takt
Harvard-Architektur
3-stufige Pipline
32 x 32Bit in einem Takt
Load-Store-Architektur

## Slide 11: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller

## Slide 12: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
512kB Flash
80kB SRAM
3 x 16Bit Digital-IO
9 Timer
3 SPI
2 I2C
5 USART
1 12-Bit ADC mit 21 Kanälen
2 DAC

## Slide 13: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
ldr R3,=GPIOB
ldrb R1,[R3,IDR]
add R1,#5
ldr R3,=GPIOC
strb R1,[R3,ODR]
R0
R1
R2
R3
Rechenwerk ALU
Codespeicher ROM
CPU
ODR
IDR
ODR
IDR
ODR
IDR
GPIOA
GPIOB
GPIOC
EA-Speicher
Ich habe ein Rechenwerk.
Damit kann ich rechnen
Körbchen-modell:

## Slide 14: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
D0
D1
D2
A1
A0
1
1
1
1
0
0
0
0
Adresse 0
Adresse 1
Adresse 2
Adresse 3
D2 D1 D0
D2 D1 D0
D2 D1 D0
D2 D1 D0
MUX0
MUX1
MUX2
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
Multiplexer MUX0 schaltet Bit 0 des Ausgewählten Bytes auf den Ausgang D0 des Codespeichers (ROM)
Codespeicher

## Slide 15: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
Multiplexer
Entweder soll das Register bei einem Takt einen neuen Wert vom Datenbus DB einspeichern, oder den alten Wert behalten.
D Q
D-Flipflop
0
1
DB
S
DB | Q | S | Takt | Q
X | 0 | 0 |  | 0
X | 1 | 0 |  | 1
0 | X | 1 |  | 0
1 | X | 1 |  | 1
Register

## Slide 16: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
Register
32 Flipflops bilden ein Register in der ARM CPU
…
D0
D31
Register R0

## Slide 17: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
CPU als Informations-logik
0
0
1
R1
R0
D Q
R2
D Q
D Q
De-
MUX
MUX
0
1
0
1
0
1
1
0
1
2
3
0
1
2
3
S
S
S
0
0
0
0
1
0
0
x
x
x
x
x
0
0
0
S1 S0
S1 S0
S
0
1
I
I-Data
Quell-Register
Ziel-Register
Maschinencode-Register
Datenbus
0
Befehls-
code
00 0000 xxxxx 0000 001 1
00 0001 xxxxx 0000 000 0
00 0010 xxxxx 0001 000 0
Der Maschinencode wird decodiert, die Multiplexer werden eingestellt.
Instructiondecode
Codespeicher ROM

## Slide 18: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
Pipeline
Befehlspipeline
...
ROM
Befehlsregister
Rechenlogik
R14
R13
R1
R0
32MHz
R15 0x80000008
25
Holen
Dekodieren
Holen
Holen
Dekodieren
Ausführen
add R0,R1
50
4. bzw. wieder 1. Takt
Holen
Dekodieren
Ausführen
Nächster Takt:
4. Befehl Holen
3. Befehl Dekodieren
2. Befehl Ausführen

## Slide 19: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
RAM
8 Flipflops bilden ein Byte im RAM der ARM CPU
D0
D7
Byte
Multiplexer
D Q
D-Flipflop
0
1
DB
S

## Slide 20: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
RAM
80 kByte bilden das RAM des STM32L152RET Mikrocontrollers
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x2000000C
0x2000000D
0x2000000E
0x2000000F
0x20013FFC
0x20013FFD
0x20013FFE
0x20013FFF
0x2000000A
0x2000000B
0x20000009
0x20000008
...

## Slide 21: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
RAM
Hier beinhaltet das Register R1 die gewünschte Speicheradresse
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x2000000C
0x2000000D
0x2000000E
0x2000000F
0x20013FFC
0x20013FFD
0x20013FFE
0x20013FFF
0x2000000A
0x2000000B
0x20000009
0x20000008
...
0x3A
schreiben
0x3A
R0
strb R0,[R1]
0x20000002
R1

## Slide 22: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
ALU
Das Ergebnis für das Zero-Bit Z ist 1
Z = ! (0|0|0|...) =1
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
sub
s
R2
R1
#150
Befehlsregister
>=1
1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Subtrahiere
150
150
0
150
0
subs Befehl mit s => die Bits im PSR werden eingestellt.

## Slide 23: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
0
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Gleichzeitig wird das UIF Flipflop (Update-Interrupt-Flag) auf 1 gesetzt
1
1

## Slide 24: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
Leitwerk
Das Leitwerk schaltet eine Verbindung von R1 nach R0
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
ALU
MUL/DIV
Barrelshifter
Leitwerk bzw. Steuerung
Instruction Register IR
mov
Code-Speicher
Instructionbus
R0
R1
add R0,R1,R2

## Slide 25: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
Leitwerk
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
ALU
MUL/DIV
Barrelshifter
Leitwerk bzw. Steuerung
Instruction Register IR
LSL
Code-Speicher
Instructionbus
R0
R3
2
Das Leitwerk (Steuerung) entschlüsselt (dekodiert) Maschinenbefehle indem es Verbindungen zwischen den einzelnen Funktionsblöcken schaltet. Dazu benötigt es eine Menge Multiplexer

## Slide 26: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
Barrelshifter
0b0100=0b0001<<2
2
0b0001
1
0
0
0
0
0
1
0
0b0100

## Slide 27: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
STM32 Load-Store-Architektur
Barrel-
shifter
ALU
MUL
DIV
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
PSR
RAM
Peripherie
ROM
main: ldr R0,=GPIOB
ldr R1,=OpAdr ldr R2,=GPOIC
ldr R3,[R0,IDR]
GPIOB
OpAdr
GPOIC
25
Laden aus der
Peripherie

## Slide 28: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Advanced High Performance Bus (AHB)
GPIOA
GPIOB
GPIOC
Bridge
TIM6
TIM7
EXTI
…
APB
Ermöglichen gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Speicher
Code
Code
Code
Code
Code
Data
Data
Data
Data
Data
Cortex-M3
Speicher-
architektur

## Slide 29: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
Cortex-M3
Speicher-
architektur
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Advanced High Performance Bus (AHB)
GPIOA
GPIOB
GPIOC
Bridge
TIM6
TIM7
EXTI
…
APB
Adressbus HADDR mit 32 Adressleitungen
Steuerbus mit u. a.:
HSEL Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
Datenbus HWDATA mit 32 Datenleitungen
Datenbus HRDATA mit 32 Datenleitungen
Jeder Kommunikationspfad verfügt über Adress-, Daten-, und Steuerbusse

## Slide 30: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
Cortex-M3 Speicherarchitektur
0x20000004
Steuerbus mit u. a.:
HSEL=1 Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE=1 Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
0x12345678
ARM Cortex M3
SRAM
0x12
0x34
0x56
0x78
0x12
0x34
0x56
0x78
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x2000000A
0x2000000B
0x20000000
R0
R1
R2
str R1,[R0,4]
Beim str-Befehl kommuniziert die CPU mit dem Speicher schreibend
Datenbus HRDATA mit 32 Datenleitungen

## Slide 31: Vorstellung des ARM-MC
STM32L152RET Mikrocontroller
RISC - CISC
 | 8051 CISC | ARM RISC
Addition einer Zahl aus dem RAM zu einem Register | add A,Adresse (12 Takte) 2 Byte | ldr R1,=Adresse (1 Takt) ldr R2,[R1,0] (1 Takt) add R0,R0,R2 (1 Takt)
Eine Speicherstellen im RAM um 1 verringern, bei ungleich 0 verzweige zur Sprungmarke | djnz Adresse,Sprungmarke 4 Byte | ldr R1,=Adresse ldr R2,[R1,0] subs R2,#1 str R2,[R1,0] bne Sprungmarke 5 Takte
Ein Register erhöhen | inc A (12 Takte) 1 Byte | add R0,#1 (1 Takt) Alle Befehle 32 Bit
CISC arbeitet oft Befehl für Befehl ab
RISC verwendet eine Pipeline

## Slide 32: Vorstellung des ARM-MC
STM32 Nucleo
ST-Link-Adapter
Mikrocontroller-Platine
MC
Arduinoheader
Morphoheader

## Slide 33: Vorstellung des ARM-MC
STM32 Nucleo

## Slide 34: Vorstellung des ARM-MC
Evaluationsboard

## Slide 35: Vorstellung des ARM-MC
Evaluationsboard
6 Taster
8 Schalter
LCD
8 LED
2mm Buchsen
LED-Display
8 Hochstromausgänge
Analog Poti
Stromversorgung für Versuche
Alle Ports auf Stift- oder Buchsenleiste
2 IR-Sendediode
Anschluss für HC05 Bluetooth
2 IR-Empfänger
ESP01 WLAN Buchse
Frequenzgenerator 555
LAN-Buchse ENC28J60
USB
2 Ultraschall
Temperatursensor

## Slide 36: Vorstellung des ARM-MC
Evaluationsboard
Beispiel:
Steuerung des Arexx Roboters RP5 mit Bluetooth

## Slide 37: Vorstellung des ARM-MC
Evaluationsboard

## Slide 38: Vorstellung des ARM-MC
Tools
MBED Online IDE für C/CPP

## Slide 39: Vorstellung des ARM-MC
Tools
MBED Online IDE für C/CPP

## Slide 40: Vorstellung des ARM-MC
Tools
SW4STM32 für Assembler
Alternativ:
STM32CUBE IDE
(Achtung alle .asm müssen in .s umbenannt werden)

## Slide 41: Vorstellung des ARM-MC
Tools
Weitere:
Keil
EnBitz
CoIDE

## Slide 42: Vorstellung des ARM-MC
Tools