## Slide 1: Ports konfigurieren
Port PB0 als Eingang mit Pulldown einstellen
GPIOC PC7..PC0 als Ausgang konfigurieren

## Slide 2: Ports konfigurieren
1. IO-Port aktivieren = mit Takt versorgen
GPIOA
GPIOB
GPIOC
reserved
AHB peripheral clock enable register (RCC_AHBENR)
0
1
2
&
&
&
32MHz
ldr R0,=rcc
ldr R1,[R0,RCC_AHBENR]
orr R1,Bit2+Bit1+Bit0
str R1,[R0,RCC_AHBENR]
Will man einen Port verwenden, so muss man ihn zuerst aktivieren

## Slide 3: Ports konfigurieren
Aufbau eines General Purpose Input Output GPIO
(vereinfacht)
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
Ein Port hat viele Register über die er konfiguriert werden kann

## Slide 4: Ports konfigurieren
Aufbau eines General Purpos Input Output GPIO
(vereinfacht)
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
Alle GPIO sind gleich aufgebaut. Z.B.
LDR R0,=GPIOB
LDRB R1,[R0,IDR]
Holt die Daten vom IDR von GPIOB und lädt sie in R1
Offset | Register
0x0 | MODER
0x4 | 
0x8 | 
0xC | PUPDR
0x10 | IDR
0x14 | ODR
0x18 | BSR
0x1A | BRR
Basisadresse GPIOx
ODR
IDR
ODR
IDR
ODR
IDR

## Slide 5: Ports konfigurieren
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
Mit dem MODER kann man die Funktion des Portpins einstellen

## Slide 6: Ports konfigurieren
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
0b00 bedeutet Input

## Slide 7: Ports konfigurieren
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
0b01 bedeutet Output (Ausgang)

## Slide 8: Ports konfigurieren
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
0b10 bedeutet: Zusatzfunktion

## Slide 9: Ports konfigurieren
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
0b11 bedeutet: Analogeingang

## Slide 10: Ports konfigurieren
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
MODER15[1:0] MODER14[1:0] MODER13[1:0] MODER12[1:0] MODER11[1:0] MODER10[1:0] MODER9[1:0] MODER8[1:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MODER7[1:0] MODER6[1:0] MODER5[1:0] MODER4[1:0] MODER3[1:0] MODER2[1:0] MODER1[1:0] MODER0[1:0]
MODERx | [ 1 : | 0]
Eingang | 0 | 0
Ausgang | 0 | 1
Alternate | 1 | 0
Analog | 1 | 1
Input Data Register IDR
Portpin
Output Data Register ODR
Portpin
Spezialfunktion
Portpin
Analogeingang
Portpin
Das MODER hat 32 Bit. Immer 2Bit gehören zu einem Portpin

## Slide 11: Ports konfigurieren
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
MODER15[1:0] MODER14[1:0] MODER13[1:0] MODER12[1:0] MODER11[1:0] MODER10[1:0] MODER9[1:0] MODER8[1:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MODER7[1:0] MODER6[1:0] MODER5[1:0] MODER4[1:0] MODER3[1:0] MODER2[1:0] MODER1[1:0] MODER0[1:0]
MODERx | [ 1 : | 0]
Eingang | 0 | 0
Ausgang | 0 | 1
Alternate | 1 | 0
Analog | 1 | 1
Input Data Register IDR
Portpin
Output Data Register ODR
Portpin
Spezialfunktion
Portpin
Analogeingang
Portpin
Bit 1 und 0 gehören zu Portpin 0 z.B. PB0

## Slide 12: Ports konfigurieren
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
MODER15[1:0] MODER14[1:0] MODER13[1:0] MODER12[1:0] MODER11[1:0] MODER10[1:0] MODER9[1:0] MODER8[1:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MODER7[1:0] MODER6[1:0] MODER5[1:0] MODER4[1:0] MODER3[1:0] MODER2[1:0] MODER1[1:0] MODER0[1:0]
MODERx | [ 1 : | 0]
Eingang | 0 | 0
Ausgang | 0 | 1
Alternate | 1 | 0
Analog | 1 | 1
Input Data Register IDR
Portpin
Output Data Register ODR
Portpin
Spezialfunktion
Portpin
Analogeingang
Portpin
Bit 3 und 2 gehören zu Portpin 1 z.B. PB1
Usw.

## Slide 13: Ports konfigurieren
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
MODER15[1:0] MODER14[1:0] MODER13[1:0] MODER12[1:0] MODER11[1:0] MODER10[1:0] MODER9[1:0] MODER8[1:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MODER7[1:0] MODER6[1:0] MODER5[1:0] MODER4[1:0] MODER3[1:0] MODER2[1:0] MODER1[1:0] MODER0[1:0]
MODERx | [ 1 : | 0]
Eingang | 0 | 0
Ausgang | 0 | 1
Alternate | 1 | 0
Analog | 1 | 1
Input Data Register IDR
Portpin
Output Data Register ODR
Portpin
Spezialfunktion
Portpin
Analogeingang
Portpin
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Eingang
Eine Beispiels-konfiguration

## Slide 14: Ports konfigurieren
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
MODER15[1:0] MODER14[1:0] MODER13[1:0] MODER12[1:0] MODER11[1:0] MODER10[1:0] MODER9[1:0] MODER8[1:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MODER7[1:0] MODER6[1:0] MODER5[1:0] MODER4[1:0] MODER3[1:0] MODER2[1:0] MODER1[1:0] MODER0[1:0]
MODERx | [ 1 : | 0]
Eingang | 0 | 0
Ausgang | 0 | 1
Alternate | 1 | 0
Analog | 1 | 1
Input Data Register IDR
Portpin
Output Data Register ODR
Portpin
Spezialfunktion
Portpin
Analogeingang
Portpin
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Eingang
Ausgang
Eine Beispiels-konfiguration

## Slide 15: Ports konfigurieren
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
MODER15[1:0] MODER14[1:0] MODER13[1:0] MODER12[1:0] MODER11[1:0] MODER10[1:0] MODER9[1:0] MODER8[1:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MODER7[1:0] MODER6[1:0] MODER5[1:0] MODER4[1:0] MODER3[1:0] MODER2[1:0] MODER1[1:0] MODER0[1:0]
MODERx | [ 1 : | 0]
Eingang | 0 | 0
Ausgang | 0 | 1
Alternate | 1 | 0
Analog | 1 | 1
Input Data Register IDR
Portpin
Output Data Register ODR
Portpin
Spezialfunktion
Portpin
Analogeingang
Portpin
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Eingang
Ausgang
Eingang
Eine Beispiels-konfiguration

## Slide 16: Ports konfigurieren
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
MODER15[1:0] MODER14[1:0] MODER13[1:0] MODER12[1:0] MODER11[1:0] MODER10[1:0] MODER9[1:0] MODER8[1:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MODER7[1:0] MODER6[1:0] MODER5[1:0] MODER4[1:0] MODER3[1:0] MODER2[1:0] MODER1[1:0] MODER0[1:0]
MODERx | [ 1 : | 0]
Eingang | 0 | 0
Ausgang | 0 | 1
Alternate | 1 | 0
Analog | 1 | 1
Input Data Register IDR
Portpin
Output Data Register ODR
Portpin
Spezialfunktion
Portpin
Analogeingang
Portpin
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Eingang
Ausgang
Eingang
Alternate
Eine Beispiels-konfiguration

## Slide 17: Ports konfigurieren
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
MODER15[1:0] MODER14[1:0] MODER13[1:0] MODER12[1:0] MODER11[1:0] MODER10[1:0] MODER9[1:0] MODER8[1:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MODER7[1:0] MODER6[1:0] MODER5[1:0] MODER4[1:0] MODER3[1:0] MODER2[1:0] MODER1[1:0] MODER0[1:0]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eingang
Eingang
GPIOB Portpins PB7 .. PB0 sollen Eingänge sein
(Schalter und Taster)
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
ldr R0,=GPIOB
mov R1,0b0000000000000000
strh R1,[R0,MODER]

## Slide 18: Ports konfigurieren
2. Eingang oder Ausgang oder sonst was: Das Moderegister MODER
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
MODER15[1:0] MODER14[1:0] MODER13[1:0] MODER12[1:0] MODER11[1:0] MODER10[1:0] MODER9[1:0] MODER8[1:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MODER7[1:0] MODER6[1:0] MODER5[1:0] MODER4[1:0] MODER3[1:0] MODER2[1:0] MODER1[1:0] MODER0[1:0]
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Ausgang
Ausgang
GPIOC Portpins PC7 .. PC0 sollen Ausgänge sein
(LEDs)
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
ldr R0,=GPIOC
mov R1,0b0101010101010101
strh R1,[R0,MODER]

## Slide 19: Ports konfigurieren
3. Pullup oder Pulldown oder kein Pull
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
„1“
Taster
Am Portpin wird ein Taster angeschlossen.

## Slide 20: Ports konfigurieren
3. Pullup oder Pulldown oder kein Pull
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
„1“
Taster
Wenn der Taster gedrückt wird, wird der Portpin „1“

## Slide 21: Ports konfigurieren
3. Pullup oder Pulldown oder kein Pull
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
„1“
Taster
Wenn der Taster nicht gedrückt wird, also offen ist, wird weder „1“ noch „0“ zum Portpin geleitet. Der Signalpegel ist undefiniert!!!
offen

## Slide 22: Ports konfigurieren
3. Pullup oder Pulldown oder kein Pull
IDR
ODR
BSR
BRR
Datenbus
„1“
MODER
„0“
PUPDR
alternate
analog
01
10
11
Portpin
00
„1“
Taster
Um dem ab zu helfen stellen wir mit dem sogenannten Pulldown eine schwache Verbindung nach „0“ her.
offen

## Slide 23: Ports konfigurieren
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
PUPDR15[1:0] PUPDR14[1:0] PUPDR13[1:0] PUPDR12[1:0] PUPDR11[1:0] PUPDR10[1:0] PUPDR9[1:0] PUPDR8[1:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
PUPDR7[1:0] PUPDR6[1:0] PUPDR5[1:0] PUPDR4[1:0] PUPDR3[1:0] PUPDR2[1:0] PUPDR1[1:0] PUPDR0[1:0]
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Pulldown
Pulldown
Die Portpins PB7..PB0 müssen mit Pulldown konfiguriert werden
Pulldown
Pulldown
Pulldown
Pulldown
Pulldown
Ausgang
ldr R0,=GPIOB
mov R1,0b1010101010101010
str R1,[R0,PUPDR]
3. Pullup oder Pulldown oder kein Pull
PUPDRx | [ 1 : | 0]
Kein Pull | 0 | 0
Pullup | 0 | 1
Pulldown | 1 | 0
Reserviert | 1 | 1

## Slide 24: Ports konfigurieren
Damit ist die Initalisierung der Portpins abgeschlossen
main:
ldr R0,=rcc
ldr R1,[R0,RCC_AHBENR]
orr R1,Bit2+Bit1+Bit0
str R1,[R0,RCC_AHBENR]
ldr R0,=GPIOB
mov R2,0
strh R2,[R0,MODER]
mov R1,0b1010101010101010
strh R1,[R0,PUPDR]
ldr R1,=GPIOC
mov R2,0b0101010101010101
strh R2,[R1,MODER]

## Slide 25: Ports konfigurieren
Takt einschalten
main:
ldr R0,=rcc
ldr R1,[R0,RCC_AHBENR]
orr R1,Bit2+Bit1+Bit0
str R1,[R0,RCC_AHBENR]
ldr R0,=GPIOB
mov R2,0
strh R2,[R0,MODER]
mov R1,0b1010101010101010
strh R1,[R0,PUPDR]
ldr R1,=GPIOC
mov R2,0b0101010101010101
strh R2,[R1,MODER]

## Slide 26: Ports konfigurieren
GPIOB Portpins als Eingänge einstellen
und
Pulldowns einschalten
main:
ldr R0,=rcc
ldr R1,[R0,RCC_AHBENR]
orr R1,Bit2+Bit1+Bit0
str R1,[R0,RCC_AHBENR]
ldr R0,=GPIOB
mov R2,0
strh R2,[R0,MODER]
mov R1,0b1010101010101010
strh R1,[R0,PUPDR]
ldr R1,=GPIOC
mov R2,0b0101010101010101
strh R2,[R1,MODER]

## Slide 27: Ports konfigurieren
GPIOC Portpins als Ausgänge konfigurieren
main:
ldr R0,=rcc
ldr R1,[R0,RCC_AHBENR]
orr R1,Bit2+Bit1+Bit0
str R1,[R0,RCC_AHBENR]
ldr R0,=GPIOB
mov R2,0
strh R2,[R0,MODER]
mov R1,0b1010101010101010
strh R1,[R0,PUPDR]
ldr R1,=GPIOC
mov R2,0b0101010101010101
strh R2,[R1,MODER]

## Slide 28: Ports konfigurieren
Damit ist die Initalisierung der Portpins abgeschlossen
main:
…
schleife: //Endlosschleife
ldrb R2,[R0,IDR]
strb R2,[R1,ODR]
B schleife

## Slide 29: Ports konfigurieren