## Slide 1: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Multifunctionshield + Schrittmotorshield

## Slide 2: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Projekthighlights:
Schrittmotor an PC3..PC0
Multifunctionshield
  Analoge Geschwindigkeitsvorgabe mit Poti
  4-stellige Geschwindigkeits-anzeige auf Siebensegment-anzeige
  Interruptgesteuerte Richtungsumkehr mit Taste A1

## Slide 3: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
LED
Taste
IN4
IN3
IN2
IN1
SM
-
+
Nucleo | Schrittmotor
CN7 Pin 38 PC0 | IN1 GPIO-Output
CN7 Pin 36 PC1 | IN2 GPIO-Output
CN7 Pin 35 PC2 | IN3 GPIO-Output
CN7 Pin 37 PC3 | IN4 GPIO-Output
CN7 Pin 18 +5V | +
CN7 Pin 19 GND | -
Anschlussbelegung und Konfiguration:
Anschluss des Schrittmotors
Stufe 1: Schrittmotor anschließen

## Slide 4: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Konfiguration von PC3..PC0 als GPIO_Output
Stufe 2: Neues Projekt anlegen, PC3..PC0 als
Ausgänge konfigurieren
Nucleo | Schrittmotor
CN7 Pin 38 PC0 | IN1 GPIO-Output
CN7 Pin 36 PC1 | IN2 GPIO-Output
CN7 Pin 35 PC2 | IN3 GPIO-Output
CN7 Pin 37 PC3 | IN4 GPIO-Output
CN7 Pin 18 +5V | +
CN7 Pin 19 GND | -

## Slide 5: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Beim STM32L152 können grundsätzlich 4 Betriebsarten der Ports unterschieden werden
Info
GPIO_Output

## Slide 6: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Beim STM32L152 können grundsätzlich 4 Betriebsarten der Ports unterschieden werden
Info
GPIO_Output
GPIO_Input

## Slide 7: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Beim STM32L152 können grundsätzlich 4 Betriebsarten der Ports unterschieden werden
Info
GPIO_Output
GPIO_Input
Analogeingang

## Slide 8: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Beim STM32L152 können grundsätzlich 4 Betriebsarten der Ports unterschieden werden
Info
GPIO_Output
GPIO_Input
Analogeingang
Alternate: alternative Funktionen

## Slide 9: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
HSE und x12
Takteinstellung

## Slide 10: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
mainasm.s und regs.s kopieren und einfügen nicht vergessen
Programm

## Slide 11: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
mainasm einbinden
und …
Programm

## Slide 12: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
… an der richtigen Stelle aufrufen
Programm

## Slide 13: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
In der Schleife die Schritte ausgeben
Programm
Ebenso die 3 weiteren Schritte

## Slide 14: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Jetzt erst einmal testen
Programm
Clean Project
+
Debug As