## Slide 1: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Multifunctionshield + Schrittmotorshield

## Slide 2: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Projekthighlights:
Schrittmotor an PC3..PC0
Multifunctionshield
  Analoge Geschwindigkeitsvorgabe mit Poti
  4-stellige Geschwindigkeits-anzeige auf Siebensegment-anzeige
  Interruptgesteuerte Richtungsumkehr mit Taste A1

## Slide 3: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Projekthighlights:
Schrittmotor an PC3..PC0
Multifunctionshield
  Analoge Geschwindigkeitsvorgabe mit Poti
  4-stellige Geschwindigkeits-anzeige auf Siebensegment-anzeige
  Interruptgesteuerte Richtungsumkehr mit Taste A1
Wir benötigen das Multifunctionshield.
Stufe 2: Analoge Geschwindigkeitsvorgabe

## Slide 4: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Projekthighlights:
Schrittmotor an PC3..PC0
Multifunctionshield
  Analoge Geschwindigkeitsvorgabe mit Poti
  4-stellige Geschwindigkeits-anzeige auf Siebensegment-anzeige
  Interruptgesteuerte Richtungsumkehr mit Taste A1
Die Drehzahl wird mit einem kleinen Schraubenzieher eingestellt
Stufe 2: Analoge Geschwindigkeitsvorgabe

## Slide 5: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Die Einstellung des Potis verändert einen Zahlenwert von 0 bis 4095
Stufe 2: Analoge Geschwindigkeitsvorgabe
Mikrocontroller
R0=0 .. 4095
PA0

## Slide 6: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
LED
Taste
IN4
IN3
IN2
IN1
SM
-
+
Nucleo | Schrittmotor
CN7 Pin 38 PC0 | IN1 GPIO-Output
CN7 Pin 36 PC1 | IN2 GPIO-Output
CN7 Pin 35 PC2 | IN3 GPIO-Output
CN7 Pin 37 PC3 | IN4 GPIO-Output
CN7 Pin 18 +5V | +
CN7 Pin 19 GND | -
 | MulitFunctionshield
CN8 Pin1 PA0 | Poti PA0
Anschlussbelegung und Konfiguration:
Der Anschluss erfolgt einfach durch Aufstecken des Multifunctionshield
Stufe 2: Analoge Geschwindigkeitsvorgabe

## Slide 7: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
PA0 als ADC_IN0 konfigurieren
Stufe 2: Analoge
Geschwindigkeitsvorgabe

## Slide 8: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Stufe 2: Analoge
Geschwindigkeitsvorgabe

## Slide 9: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Stufe 2: Analoge
Geschwindigkeitsvorgabe
Aus der Formelsammlung

## Slide 10: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Stufe 2: Analoge
Geschwindigkeitsvorgabe
HAL_ADC_GetValue speichert den Einstellwert in R0
Wir verwenden aber R5 als Geschwindigkeits-variabel
mov R5,R0 //Geschwindigkeit in R5