## Slide 1: Das Interruptsystem des STM32
Den Programmablauf mit der Hardware steuern

## Slide 2: Das Interruptsystem des STM32
GPIOx
IDRx
GPIOC
IDR
GPIOB
IDR
GPIOA
IDR
Multi-plexer
Mux.
D
„1“
SYSCFG_EXTICR1
RTSR
FTSR
PR
&
IMR
EXTI
Portpin
&
isrEnableReg0
NVIC
Das Interruptsystem des STM32

## Slide 3: Das Interruptsystem des STM32
GPIOx
IDRx
GPIOC
IDR
GPIOB
IDR
GPIOA
IDR
Multi-plexer
0
0
0
1
Mux.
D
„1“
SYSCFG_EXTICR1
RTSR
FTSR
PR
&
IMR
EXTI
Portpin
&
isrEnableReg0
NVIC
0b0001 im EXTICR des SYSCFG-Moduls wählt ein Portbit von GPIOB als Interruptquelle aus
Ldr R4,=SysCFG
ldr R3,=0b0001000100010001 //EXTI 3..0 GPIOB: PB3, PB2, Pb1, PB0
str R3,[R4,SYSCFG_EXTICR1]

## Slide 4: Das Interruptsystem des STM32
GPIOx
IDRx
GPIOC
IDR
GPIOB
IDR
GPIOA
IDR
Multi-plexer
0
0
0
1
Mux.
1
D
„1“
SYSCFG_EXTICR1
RTSR
FTSR
PR
&
IMR
EXTI
Portpin
&
isrEnableReg0
NVIC
Eine 1 im Rising Transitions Register wählt die steigende Flanke aus
ldr R4,=EXTI //external Interrupt Controller
mov R3,Bit0 //Bit0 = PB0 mit steigender Flanke
str R3,[R4,RTSR] //RTSR = Rising Transitions Register

## Slide 5: Das Interruptsystem des STM32
GPIOx
IDRx
GPIOC
IDR
GPIOB
IDR
GPIOA
IDR
Multi-plexer
0
0
0
1
Mux.
1
D
„1“
SYSCFG_EXTICR1
RTSR
FTSR
PR
&
IMR
EXTI
Portpin
&
isrEnableReg0
NVIC
Bei einer steigenden Flanke am GPIOB Portpin wird das Pendingregister gesetzt

## Slide 6: Das Interruptsystem des STM32
GPIOx
IDRx
GPIOC
IDR
GPIOB
IDR
GPIOA
IDR
Multi-plexer
0
0
0
1
Mux.
1
D
„1“
SYSCFG_EXTICR1
RTSR
FTSR
PR
&
1
IMR
EXTI
Portpin
&
isrEnableReg0
NVIC
Wenn das Maskierungsbit im Interrupt-Mask-Register IMR gesetzt ist, wird der Interrupt an den NVIC weitergeleitet.
(Nested Vector Interrupt Controller)
ldr R4,=EXTI //external Interrupt Controller
mov R3,Bit0 //Bit0 = PB0 INterrupt freigeben
str R3,[R4,IMR] //IMR = Interrupt Mask Register

## Slide 7: Das Interruptsystem des STM32
GPIOx
IDRx
GPIOC
IDR
GPIOB
IDR
GPIOA
IDR
Multi-plexer
0
0
0
1
Mux.
1
D
„1“
SYSCFG_EXTICR1
RTSR
FTSR
PR
&
1
IMR
EXTI
Portpin
&
1
isrEnableReg0
NVIC
Der Interrupt wird ausgeführt wenn er im NVIC freigegeben ist
ldr R4,=nvic
ldr R3,=0xFFFFFFFF
str R3,[R4,isrEnableReg0]
str R3,[R4,isrEnableReg1]

## Slide 8: Das Interruptsystem des STM32
NVIC
g_pfnVectors:
.word _estack
…
.word RCC_IRQHandler
.word meinInterrupt+1//EXTI0_IRQHandler
.word EXTI1_IRQHandler
…
Speicher des Mikrocontrollers
NVIC startet die ISR, die in einer Tabelle, der sogenannten Vektortabelle, eingetragen ist

## Slide 9: Das Interruptsystem des STM32
NVIC
g_pfnVectors:
.word _estack
…
.word RCC_IRQHandler
.word meinInterrupt+1//EXTI0_IRQHandler
.word EXTI1_IRQHandler
…
Speicher des Mikrocontrollers
NVIC startet die ISR, die in einer Tabelle, der sogenannten Vektortabelle, eingetragen ist

## Slide 10
Die Vektortabelle