## Slide 1: Interrupt
Reagieren auf unerwartete Ereignisse

## Slide 2: Interrupt
Der µController muss schnell und unmittelbar jederzeit bereit sein auf folgende Ereignisse zu reagieren:
Not-Aus-Taster
Lichtschranke
Andere Signale mit höchster Priorität

## Slide 3: Interrupt
Funktionsprinzip:
Wann geht’s los?

## Slide 4: Interrupt
Funktionsprinzip:
Das Hauptprogramm läuft in der Endlosschleife

## Slide 5: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Das Hauptprogramm läuft in der Endlosschleife

## Slide 6: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Ein Ereignis tritt ein
z.B. Jemand drückt eine Taste

## Slide 7: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Das nennt man Interrupt (Unterbrechung)

## Slide 8: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
PB0
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PB0, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.

## Slide 9: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PB0, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.
PB0
Hauptprogramm wird
sofort unterbrochen
Der Prozessor verzweigt automatisch in ein Unterprogramm.
Die Interrupt Service Rountine (ISR)

## Slide 10: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PB0, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.
PB0
Hauptprogramm wird
sofort unterbrochen
Die Register R0..R3, R12, LR und PSR werden in einem speziellen Bereich des RAM, dem sogenannten Stack gesichert
R0
R1
R2
R3
R12
LR
PSR
Stack
(RAM)

## Slide 11: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Ein Unterprogram, die sogenannte Interrupt Service Routine kurz ISR wird automatisch gestartet und führt die programmierten Instruktionen aus.
PB0
Hauptprogramm wird
sofort unterbrochen
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PB0, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.
Die ISR wird abgearbeitet

## Slide 12: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Ein Unterprogram, die sogenannte Interrupt Service Routine kurz ISR wird automatisch gestartet und führt die programmierten Instruktionen aus.
PB0
Hauptprogramm wird
sofort unterbrochen
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PB0, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.
Sobald die ISR vollständig ausgeführt wurde, erfolgt der Rücksprung ins Hauptprogramm

## Slide 13: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Ein Unterprogram, die sogenannte Interrupt Service Routine kurz ISR wird automatisch gestartet und führt die programmierten Instruktionen aus.
PB0
Hauptprogramm wird
sofort unterbrochen
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PB0, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.
Die auf dem Stack (Bereich im RAM) gesicherten Register R0..R3, R12, LR, PSR werden zurückgeholt
R0
R1
R2
R3
R12
LR
PSR
Stack
(RAM)

## Slide 14: Interrupt
Funktionsprinzip:
Hauptprogramm
Interrupt
Ein Unterprogram, die sogenannte Interrupt Service Routine kurz ISR wird automatisch gestartet und führt die programmierten Instruktionen aus.
PB0
Hauptprogramm wird
sofort unterbrochen
Beim Interrupt handelt es sich um ein Ereignis wie z.B. Ein Tastendruck auf PB0, verursacht vielleicht durch eine Lichtschranke.
Das Hauptprogramm wird an der Stelle fortgesetzt an der es unterbrochen wurde.

## Slide 15: Interrupt
Voraussetzung: Der Portpin muss als Eingang (gegebenenfalls mit Pull) eingestellt sein.
NVIC alle Interrupts einschalten ldr R4,=nvic ldr R3,=0xFFFFFFFF str R3,[R4,isrEnableReg0] str R3,[R4,isrEnableReg1]
Interruptquelle auswählen ldr R4,=SysCFG ldr R3,=0b0001000100010001 //EXTI 3..0 GPIOB: PB3, PB2, Pb1, PB0 str R3,[R4,SYSCFG_EXTICR1]
Steigende Flanke ldr R4,=EXTI //external Interrupt Controller mov R3,Bit0 //Bit0 = PB0 mit steigender Flanke str R3,[R4,RTSR] //RTSR = rising Transitions Register
Das ist zu tun

## Slide 16: Interrupt
Voraussetzung: Der Portpin muss als Eingang (gegebenenfalls mit Pull) eingestellt sein.
Interrupt freigeben ldr R4,=EXTI //external Interrupt Controller mov R3,Bit0 //Bit0 = PB0 Interrupt freigeben str R3,[R4,IMR] //IMR = Interrupt Mask Register

## Slide 17: Interrupt
Voraussetzung: Der Portpin muss als Eingang (gegebenenfalls mit Pull) eingestellt sein.
ISR (nach der Endlosschleife) .global meinInterrupt meinInterrupt: //Pendingbit zurücksetzen ldr R4,=EXTI mov R3,Bit0 //Bit0 gehört zum externen Interrupt 0 str R3,[R4,PR] //Zum Rücksetzen des Pendingbits muss eine 1 // in das entsprechende Bit im Pending //Register (PR) eingetragen werden //ISR Code bx lr //Return

## Slide 18: Interrupt
Voraussetzung: Der Portpin muss als Eingang (gegebenenfalls mit Pull) eingestellt sein.
ISR in Vektortabelle in Startup\startup_stm32l152retx.s eintragen:
/*
g_pfnVectors:
.word _estack
...
.word RCC_IRQHandler
.word meinInterrupt+1 //EXTI0_IRQHandler
.word EXTI1_IRQHandler
...
*/
Startadresse der ISR +1

## Slide 19: Interrupt
Anordnung der ISR im Codespeicher:
main:
…
Schleife:
b Schleife
…
ISR:
bx lr
Die Interrupt-Service-Routine wird dem Interrupt zugeordnet, indem in einer Sprungtabelle, der Interruptvectortabelle die Anfangsadresse der ISR eingetragen wird.
}
Hauptprogramm
}
ISR endet immer mit bx lr
Return from Interrupt

## Slide 20: Interrupt
Jetzt probieren wir das aus!!!