## Slide 1: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Multifunctionshield + Schrittmotorshield

## Slide 2: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Projekthighlights:
Schrittmotor an PC3..PC0
Multifunctionshield
  Analoge Geschwindigkeitsvorgabe mit Poti
  4-stellige Geschwindigkeits-anzeige auf Siebensegment-anzeige
  Interruptgesteuerte Richtungsumkehr mit Taste A1

## Slide 3: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Projekthighlights:
Schrittmotor an PC3..PC0
Multifunctionshield
  Analoge Geschwindigkeitsvorgabe mit Poti
  4-stellige Geschwindigkeits-anzeige auf Siebensegment-anzeige
  Interruptgesteuerte Richtungsumkehr mit Taste A1
Taste PA1 soll als Richtungsumschalttaste verwendet werden

## Slide 4: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Projekthighlights:
Schrittmotor an PC3..PC0
Multifunctionshield
  Analoge Geschwindigkeitsvorgabe mit Poti
  4-stellige Geschwindigkeits-anzeige auf Siebensegment-anzeige
  Interruptgesteuerte Richtungsumkehr mit Taste A1
Die Drehrichtung soll mit LED D1 angezeigt werden.

## Slide 5: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
LED
Taste
IN4
IN3
IN2
IN1
SM
-
+
Nucleo | Schrittmotor
CN7 Pin 38 PC0 | IN1 GPIO-Output
CN7 Pin 36 PC1 | IN2 GPIO-Output
CN7 Pin 35 PC2 | IN3 GPIO-Output
CN7 Pin 33 PC3 | IN4 GPIO-Output
CN7 Pin 18 +5V | +
CN7 Pin 19 GND | -
Nucleo | Multifunctionshield
CN8 Pin 2 PA1 | Taste PA1
CN5 Pin 6 PA5 | LED D1
Anschlussbelegung und Konfiguration:
Anschluss des Schrittmotors
Stufe 2: Interrupteingang nutzen

## Slide 6: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Nucleo | Schrittmotor
CN7 Pin 38 PC0 | IN1 GPIO-Output
CN7 Pin 37 PC3 | IN4 GPIO-Output
CN7 Pin 36 PC1 | IN3 GPIO-Output
CN7 Pin 35 PC2 | IN2 GPIO-Output
CN7 Pin 18 +5V | +
CN7 Pin 19 GND | -
Nucleo | Multifunctionshield
CN8 Pin 2 PA1 | Taste PA1
CN5 Pin 6 PA5 | LED D1
Stufe 2: Interrupteingang nutzen
PA1 als GPIO_EXTI1 konfigurieren

## Slide 7: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
PA1 als GPIO_EXTI1 für steigende Flanke konfigurieren

## Slide 8: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Den externen Tasteninterrupt im Nested Vector Interrupt Controller (NVIC) freigeben

## Slide 9: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Konfiguration übersetzen

## Slide 10: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Zwischen b schleife und .end
Programm

## Slide 11: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Schreiben wir ein Unterprogramm mit dem Namen
HAL_GPIO_EXTI_Callback
Programm

## Slide 12: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Das Unterprogramm endet mit
bx lr (=Return)
Programm

## Slide 13: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Das Unterprogramm schaltet Bit5 von GPIOA um
Programm
R6 speichert GPIOA

## Slide 14: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Wir machen das Unterprogramm global im Projekt bekannt damit der Compiler das Unterprogramm als Interruptprogramm kennt
Programm

## Slide 15: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Jetzt erst einmal testen
Programm
Clean Project
+
Debug As
Bei Tastendruck muss die LED D1 ein- und ausschalten
(Achtung, prellt)

## Slide 16: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Programm
Änderungen im Hauptprogramm
R6 speichert GPIOA
R6 speichert GPIOA

## Slide 17: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Programm
Falls die LED aus ist: Sprung zur Drehrichtung links
R6 speichert GPIOA
R6 speichert GPIOA

## Slide 18: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Programm
Der Code für linksrum unterscheidet sich nur in der Schrittfolge
rechtsrum
linksrum