## Slide 1: Timer
Q D
1
16
16
TIMx->ARR
TIMx->CNT
CTR DIV 16
EQ CMP
TIMxPSC
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4
Reset
Enable
ldr R0,=rcc
ldr R1,[R0,RCC_APB1ENR]
orr R1,0b110001
str R1,[R0,RCC_APB1ENR]
ldr R3,=TIM2
mov R1,#x
str R1,[R3,PSC]
ldr R3,=TIM2
mov R1,#1
str R1,[R3,CR1]
ldr R3,=TIM2
mov R1,#0
str R1,[R3,CNT]
ldr R3,=TIM2
mov R1,#y
str R1,[R3,ARR]
ldr R3,=TIM2
mov R1,#0
str R1,[R3,SR]
T=1µs: x=31
T=1ms: x=31999
0b110001 für TIM2, TIM6 und TIM7
Periode=(y+1)*T
T
Zähler bei 0 starten
Timer starten (CEN=1)
ldr R1,=GPIOC
schleife:
//UIF prüfen
ldr R2,[R3,SR]
tst R2,Bit0
beq schleife
//UIF zurücksetzen
mov R2,#0
str R2,[R3,SR]
//Aktionen bei UIF=1
ldrb R2,[R1,ODR]
eor R2,Bit1
strb R2,[R1,ODR]
b schleife