## Slide 1: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Multifunctionshield + Schrittmotorshield

## Slide 2: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Projekthighlights:
Schrittmotor an PC3..PC0
Multifunctionshield
  Analoge Geschwindigkeitsvorgabe mit Poti
  4-stellige Geschwindigkeits-anzeige auf Siebensegment-anzeige
  Interruptgesteuerte Richtungsumkehr mit Taste A1
Timer
Hardwaretimer für die Geschwindigkeits-einstellung

## Slide 3: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Der Mikrocontroller hat viele Timer

## Slide 4: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Mit vielen Einstellungen

## Slide 5: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Wir aktivieren Timer TIM2

## Slide 6: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Mit Taktquelle:
Internal Clock

## Slide 7: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Alles andere bleibt disabled

## Slide 8: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Der Zähltakt wird mit dem Prescalerwert 319 auf 10 µs eingesstellt

## Slide 9: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Hinter Counter Period verbirgt sich der Autoreloadwert

## Slide 10: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
4999 bedeutet eine Periode von 5000 * 10µs =50ms

## Slide 11: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Übersetzen nicht vergessen

## Slide 12: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Timer TIM2 auswählen
main:
ldr R0,=hadc
bl HAL_ADC_Start
ldr R4,=GPIOC
mov R5,#10 //Geschwindigkeit
ldr R6,=GPIOA
ldr R8,=TIM2 //Timerauswahl
mov R0,#1
str R0,[R8,CR1]//R0=1 setzt CEN auf 1
str R0,[R8,CNT]//Counter startet bei 1
schleife:
ldr R0,=hadc
bl HAL_ADC_GetValue
strh R0,[R8,ARR]//AD-Wandelwert => Autoreload
mov R5,R0

## Slide 13: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Eine 1 im Controlregister 1 (CR1) setzt das Counter Enable Bit (CEN) auf 1 und startet den Timer
main:
ldr R0,=hadc
bl HAL_ADC_Start
ldr R4,=GPIOC
mov R5,#10 //Geschwindigkeit
ldr R6,=GPIOA
ldr R8,=TIM2 //Timerauswahl
mov R0,#1
str R0,[R8,CR1]//R0=1 setzt CEN auf 1
str R0,[R8,CNT]//Counter startet bei 1
schleife:
ldr R0,=hadc
bl HAL_ADC_GetValue
strh R0,[R8,ARR]//AD-Wandelwert => Autoreload
mov R5,R0

## Slide 14: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Der Counter startet bei 1
main:
ldr R0,=hadc
bl HAL_ADC_Start
ldr R4,=GPIOC
mov R5,#10 //Geschwindigkeit
ldr R6,=GPIOA
ldr R8,=TIM2 //Timerauswahl
mov R0,#1
str R0,[R8,CR1]//R0=1 setzt CEN auf 1
str R0,[R8,CNT]//Counter startet bei 1
schleife:
ldr R0,=hadc
bl HAL_ADC_GetValue
strh R0,[R8,ARR]//AD-Wandelwert => Autoreload
mov R5,R0

## Slide 15: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
In der Endlosschleife speichern wir den jeweiligen Wandelwert im Autoreloadregister (ARR). Damit legen wir fest, wie weit der Counter zählt und dann wieder bei 0 beginnt
main:
ldr R0,=hadc
bl HAL_ADC_Start
ldr R4,=GPIOC
mov R5,#10 //Geschwindigkeit
ldr R6,=GPIOA
ldr R8,=TIM2 //Timerauswahl
mov R0,#1
str R0,[R8,CR1]//R0=1 setzt CEN auf 1
str R0,[R8,CNT]//Counter startet bei 1
schleife:
ldr R0,=hadc
bl HAL_ADC_GetValue
strh R0,[R8,ARR]//AD-Wandelwert => Autoreload
mov R5,R0

## Slide 16: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Das Warten mit HAL_Delay wird jetzt überflüssig
mov R0,#0b0110 //Schritt des Schrittmotors
strb R0,[R4,ODR] //Ausgeben
//lsr R0,R5,8 //Wartezeit = R5/256
//bl HAL_Delay //warten
warte2:
ldr R0,[R8,SR] //Statusregister abfragen
tst R0,Bit0
beq warte2
mov R0,#0
strb R0,[R8,SR]

## Slide 17: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
In der Endlosschleife fragen wir in jedem Schritt des Schrittmotors das Statusregister des Timers ab
mov R0,#0b0110 //Schritt des Schrittmotors
strb R0,[R4,ODR] //Ausgeben
//lsr R0,R5,8 //Wartezeit = R5/256
//bl HAL_Delay //warten
warte2:
ldr R0,[R8,SR] //Statusregister abfragen
tst R0,Bit0
beq warte2
mov R0,#0
strb R0,[R8,SR]

## Slide 18: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Bit0 ist das Updateinterruptflag (UIF)
mov R0,#0b0110 //Schritt des Schrittmotors
strb R0,[R4,ODR] //Ausgeben
//lsr R0,R5,8 //Wartezeit = R5/256
//bl HAL_Delay //warten
warte2:
ldr R0,[R8,SR] //Statusregister abfragen
tst R0,Bit0 //Bit0 = UIF
beq warte2
mov R0,#0
strb R0,[R8,SR]

## Slide 19: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Solange das Updateinterruptflag (UIF) 0 ist gab es noch keinen Überlauf
mov R0,#0b0110 //Schritt des Schrittmotors
strb R0,[R4,ODR] //Ausgeben
//lsr R0,R5,8 //Wartezeit = R5/256
//bl HAL_Delay //warten
warte2:
ldr R0,[R8,SR] //Statusregister abfragen
tst R0,Bit0 //Bit0 = UIF
beq warte2 //!=0 => weiter warten
mov R0,#0
strb R0,[R8,SR]

## Slide 20: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Nach jedem Überlauf muss das UIF wieder zurückgesetzt werden
mov R0,#0b0110 //Schritt des Schrittmotors
strb R0,[R4,ODR] //Ausgeben
//lsr R0,R5,8 //Wartezeit = R5/256
//bl HAL_Delay //warten
warte2:
ldr R0,[R8,SR] //Statusregister abfragen
tst R0,Bit0 //Bit0 = UIF
beq warte2 //!=0 => weiter warten
mov R0,#0 //UIF zurücksetzen
strb R0,[R8,SR]

## Slide 21: Projekt Schrittmotor mit Siebensegmentanzeige und analoger Geschwindigkeitsvorgabe
Beachte: Alle Labels müssen unterschiedlich sein:
z.B. warte1
warte2
Usw.
mov R0,#0b0110 //Schritt des Schrittmotors
strb R0,[R4,ODR] //Ausgeben
//lsr R0,R5,8 //Wartezeit = R5/256
//bl HAL_Delay //warten
warte2:
ldr R0,[R8,SR] //Statusregister abfragen
tst R0,Bit0 //Bit0 = UIF
beq warte2 //!=0 => weiter warten
mov R0,#0 //UIF zurücksetzen
strb R0,[R8,SR]
//Nächster Schritt genauso