## Slide 1: Timer und Interrupt
Basic Timer TIM6 und TIM7
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
TIMx->ARR
TIMx->CNT
CTR DIV 16
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Bei einem Timerüberlauf wird das Update-Interrupt-Flag (UIF) des Timers auf 1 gesetzt. Wenn Update-Interrupt-Enable des Timers auf 1 gesetzt ist, wird UIF=1 an den Nested Vector Interrupt Controller (NVIC) weitergeleitet

## Slide 3: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
49999
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Takt aus dem Prescaler

## Slide 4: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
50000
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Takt aus dem Prescaler
1

## Slide 5: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
50000
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Counter erreicht Zählwert 50000
1

## Slide 6: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
50000
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Der gleiche Wert steht im Autoreloadregister: 50000
1

## Slide 7: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
50000
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Der Vergleicherausgang wird 1
1
1

## Slide 8: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
0
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Der Counter wird auf Null zurückgesetzt
1
1

## Slide 9: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
0
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Gleichzeitig wird das UIF Flipflop (Update-Interrupt-Flag) auf 1 gesetzt
1
1

## Slide 10: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
0
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Wenn im Timer das UIE Bit (Update Interrupt Enable) gesetzt ist …
1
1

## Slide 11: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
0
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Wird die 1 an den Nested Vector Interrupt Controller (NVIC) zur Verarbeitung weitergeleitet
1
1

## Slide 12: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
0
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
NVIC speichert die Interruptanforderung im Pendingbit
TIM6_IRQn
1
1
TIM6_IRQn
1

## Slide 13: Timer und Interrupt
CEN =
TIMx->CR1 Bit0
Q D
1
16
16
50000
0
EQ CMP
TIMxPSC
UIF =
TIMx->SR Bit0
UIE =
TIMx->DIER Bit0
32MHz
RCC->APB1ENR
Bit 4 oder 5
Reset
Enable
1
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
1
TIM6_IRQn
1

## Slide 14: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
1
Hauptprogramm, Unterprogramm oder ISR mit niedrigerer Priorität
NVIC unterbricht bzw. stoppt das laufende Programm
TIM6_IRQn
1

## Slide 15: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
1
Hauptprogramm, Unterprogramm oder ISR mit niedrigerer Priorität
NVIC sichert CPU-Register auf dem Stack im RAM
R0
R1
R2
R3
CPU
Stack
RAM
R0
R1
R2
R3
TIM6_IRQn
1

## Slide 16: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
1
Hauptprogramm, Unterprogramm oder ISR mit niedrigerer Priorität
ISR
TIM6_IRQn
1
NVIC verzweigt in die Interrupt Service Routine (ISR)

## Slide 17: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
1
Hauptprogramm, Unterprogramm oder ISR mit niedrigerer Priorität
ISR
R0
R1
R2
R3
CPU
Stack
RAM
R0
R1
R2
R3
TIM6_IRQn
1
Nachdem alle Anweisungen der ISR abgearbeitetet sind:
NVIC holt die gesicherten Registerinhalte vom Stack (RAM) zurück

## Slide 18: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
1
Hauptprogramm, Unterprogramm oder ISR mit niedrigerer Priorität
ISR
TIM6_IRQn
1
NVIC verzweigt zurück zum laufenden Programm

## Slide 19: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Timer
Dazu sind Initialisierungen erforderlich
UIE
UIF
TIM6_IRQn
1

## Slide 20: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Timer
Das Update Interrupt Flag zurücksetzen.
UIE
0
UIF
mov R1,#0
str R1,[R3,SR]
//UIF =0 (Update Interrupt Flag)
//UIF zurücksetzen auf Anfangswert

## Slide 21: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Timer
Timerinterrupt freigeben
UIE
0
UIF
//1. UIF =0 (Update Interrupt Flag)
//UIF zurücksetzen auf Anfangswert
mov R1,#0
str R1,[R3,SR]
//2. Timerinterrupt freigeben
movR1,#1
str R1,[R3,DIER]

## Slide 22: Timer und Interrupt
//1. UIF =0 (Update Interrupt Flag)
//UIF zurücksetzen auf Anfangswert
mov R1,#0
str R1,[R3,SR]
//2. Timerinterrupt freigeben
movR1,#1
str R1,[R3,DIER]
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Timer TIM6
UIE
0
UIF
Die Anfangsadresse der ISR in der Vektortabelle eintragen, an der Stelle (TIM6_IRQn) die für z.B. TIM6 reserviert ist
.word RTC_Alarm_IRQHandler
.word USB_FS_WKUP_IRQHandler
.word isrTIM6+1//TIM6_IRQHandler
.word isrTIM7+1//TIM7_IRQHandler
.word 0
.word TIM5_IRQHandler
TIM6->DIER=1;
//UIE = 1 (Update Interrupt Enable)
Vektor-
tabelle
RAM
TIM6_IRQn
TIM7_IRQn
isrTIM6+1
isrTIM7+1
startup_stm32l152retx.s

## Slide 23: Timer und Interrupt
//1. UIF =0 (Update Interrupt Flag)
//UIF zurücksetzen auf Anfangswert
mov R1,#0
str R1,[R3,SR]
//2. Timerinterrupt freigeben
movR1,#1
str R1,[R3,DIER]
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Timer TIM6
UIE
0
UIF
Über die Tabelle weiß NVIC, welche ISR bei diesem speziellen Interrupt gestartet werden soll.
.word RTC_Alarm_IRQHandler
.word USB_FS_WKUP_IRQHandler
.word isrTIM6+1//TIM6_IRQHandler
.word isrTIM7+1//TIM7_IRQHandler
.word 0
.word TIM5_IRQHandler
TIM6->DIER=1;
//UIE = 1 (Update Interrupt Enable)
Vektor-
tabelle
RAM
TIM6_IRQn
TIM7_IRQn
isrTIM6+1
isrTIM7+1

## Slide 24: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Timer TIM6
UIE
0
UIF
Interruptfreigabe im NVIC
ldr r4,=nvic
ldr r1,=0xFFFFFFFF
str r1,[r4,isrEnableReg0]
str r1,[r4,isrEnableReg1]
//1. UIF =0 (Update Interrupt Flag)
//UIF zurücksetzen auf Anfangswert
mov R1,#0
str R1,[R3,SR]
//2. Timerinterrupt freigeben
movR1,#1
str R1,[R3,DIER]

## Slide 25: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Timer TIM6
UIE
1
UIF
In der Interrupt Service Routine (ISR)
//4. ISR schreiben (Timerauswahl in R3)
.global isrTIM6
.global isrTIM7
.global isrTIM2
isrTIM2:
isrTIM6:
isrTIM7:
mov R2,#0//5. UIF zurücksetzen
str R2,[R3,SR] …
0

## Slide 26: Timer und Interrupt
NVIC
Nested Vector Interrupt Controller
Timer TIM6
UIE
0
UIF
Z.B. LED blinken
//LED blinken
ldrb R2,[R1,ODR]
eor R2,Bit1
strb R2,[R1,ODR]
bx lr