## Slide 1: Arithmetisch- Logische Einheit
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller
Mikrocontrollerbasics

## Slide 2
Das Rechenwerk
Wie funktioniert eigentlich das Rechenwerk?

## Slide 3
Das Rechenwerk
Übliche Darstellung, aber was ist drin?
ALU

## Slide 4
32Bit Volladdierer
add
sub
nop
mov
and
orr
mvn
Multiplexer (Auswahlschalter)
OP1
OP2
Ergebnis
Auswahl

## Slide 5
add
sub
nop
mov
and
orr
mvn
Multiplexer (Auswahlschalter)
OP1
OP2
Ergebnis
Auswahl
32Bit Subtrahierer

## Slide 6
add
sub
nop
mov
and
orr
mvn
Multiplexer (Auswahlschalter)
OP1
OP2
Ergebnis
Auswahl
Tu nichts, abgeschaltet

## Slide 7
add
sub
nop
mov
and
orr
mvn
Multiplexer (Auswahlschalter)
OP1
OP2
Ergebnis
Auswahl
Durchleitung

## Slide 8
add
sub
nop
mov
and
orr
mvn
Multiplexer (Auswahlschalter)
OP1
OP2
Ergebnis
Auswahl
32Bit UND-Gatter

## Slide 9
add
sub
nop
mov
and
orr
mvn
Multiplexer (Auswahlschalter)
OP1
OP2
Ergebnis
Auswahl
32Bit ODER-Gatter

## Slide 10
add
sub
nop
mov
and
orr
mvn
Multiplexer (Auswahlschalter)
OP1
OP2
Ergebnis
Auswahl
32Bit NICHT-Gatter

## Slide 11
add
sub
nop
mov
and
orr
mvn
Multiplexer (Auswahlschalter)
OP1
OP2
Ergebnis
Auswahl
Beide Operanten werden gleichzeitig mit 7 Rechenschaltnetzen verbunden

## Slide 12
add
sub
nop
mov
and
orr
mvn
Multiplexer (Auswahlschalter)
OP1
OP2
Ergebnis
Auswahl
Mit einem Multiplexer wird, je nach Anweisung, das passende Rechenergebnis ausgewählt

## Slide 13
add
sub
nop
mov
and
orr
mvn
Multiplexer (Auswahlschalter)
OP1
OP2
Ergebnis
Auswahl
Dafür hat die ALU geeignete Auswahlanschlüsse

## Slide 14
Die ALU berechnet also aus 2 Operanten ein Ergebnis.
ALU
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis

## Slide 15
Die Operanten können Register oder Zahlen sein
ALU
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis

## Slide 16
Das Ergebnis kann in einem Register abgelegt werden.
ALU
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis

## Slide 17
ALU
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
Z. B. Die Grundrechenarten
add
sub

## Slide 18
ALU
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
Z. B. Logische Operationen
! mvn (mov not)
& and
| orr

## Slide 19
Ergebnis := Operant1 × Operant2
Die ALU verknüpft 2 Operanten
ALU
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis

## Slide 20
Zusatzelektronik zur Steuerung der ALU und zum Auswerten des Ergebnisses
ALU
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
add
R2
R1
R0
Befehlsregister
>=1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero

## Slide 21
ALU
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
add
R2
R1
R0
Befehlsregister
>=1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Die Anweisung steht im Befehlsregister

## Slide 22
MSB Bit31 negativ
ALU
Register
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
add
S
R2
R1
R0
Befehlsregister
>=1
N
Z
C
PSR
Carry
Zero
Optional kann mit dem Zusatz s geprüft werden, ob das Ergebnis
negativ
Null
Carry Überlauf
ist.
Das Ergebnis wird in den entsprechenden Bit des Programm Status Registers PSR gespeichert

## Slide 23
add schaltet die ALU auf addieren
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
add
R2
R1
R0
Befehlsregister
>=1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Addiere
R1
R0

## Slide 24
150+230=380
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
add
R2
R1
R0
Befehlsregister
>=1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Addiere
150
230
380

## Slide 25
150+230=380
in R2 gespeichert
ALU
Register
230
R0
150
R1
380
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
add
R2
R1
R0
Befehlsregister
>=1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Addiere
150
230
380

## Slide 26
ALU
Register
230
R0
150
R1
380
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
add
s
R2
R1
R0
Befehlsregister
>=1
0
0
0
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Addiere
150
230
380
Mit s (adds) werden die Bits N, Z und C im Program Status Register (PSR) eingestellt

## Slide 27
ALU
Register
230
R0
150
R1
380
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
add
R2
R1
R0
Befehlsregister
>=1
0
0
0
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Addiere
150
230
380
Das Ergebnis ist:
Nicht negativ => N=0
Nicht 0 => Z=0
Hat keinen Übertrag => C=0

## Slide 28
erledigt!
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
add
s
R2
R1
R0
Befehlsregister
>=1
0
0
0
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Addiere
150
230
380

## Slide 29
R2=R1-150
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
sub
s
R2
R1
#150
Befehlsregister
>=1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Subtrahiere
150
150
380
150
0

## Slide 30
Das Ergebnis für das Zero-Bit Z ist 1
Z = ! (0|0|0|...) =1
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
sub
s
R2
R1
#150
Befehlsregister
>=1
1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Subtrahiere
150
150
0
150
0
subs Befehl mit s => die Bits im PSR werden eingestellt.

## Slide 31
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
sub
s
R2
R1
#150
Befehlsregister
>=1
0
1
1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Subtrahiere
150
150
0
150
0
Das Ergebnis ist:
Nicht negativ => N=0
Null => Z=1
Die Subtraktion hat keinen Übertrag => Carry = 1!! komisch

## Slide 32
R2=R1-150
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
sub
s
R3
R1
R0
Befehlsregister
>=1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Subtrahiere
150
230
0
-80 =
0xFFFFFFB0

## Slide 33
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
0xFFFFFFB0
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
sub
s
R3
R1
R0
Befehlsregister
>=1
1
0
0
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Subtrahiere
150
230
0
subs Befehl mit s => die Bits im PSR werden eingestellt.
-80 =
0xFFFFFFB0
Das Ergebnis für das Zero-Bit Z ist 0
Z = ! (1|1|1|...) =0

## Slide 34
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
0xFFFFFFB0
R3
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
sub
s
R2
R1
R0
Befehlsregister
>=1
1
0
0
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Subtrahiere
150
230
0
150
Das Ergebnis ist:
Negativ => N=1
nicht Null => Z=0
Die Subtraktion hat einen Übertrag => Carry = 0!!! komisch
-80 =
0xFFFFFFB0

## Slide 35
R4=R0 & R1
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
0xFFFFFFB0
R3
0b10000110
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
and
R4
R1
R0
Befehlsregister
>=1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Logisches UND
0b10010110
0b11100110
0
0b10000110

## Slide 36
R4=R0 & R1
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
0xFFFFFFB0
R3
0b10000110
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
and
R4
R1
R0
Befehlsregister
>=1
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Logisches UND
0b10010110
0b11100110
0
0b10000110
0b10010110 &
0b11100110 =
-------------------
0b10000110

## Slide 37
ALU
Register
230
R0
150
R1
R2
0xFFFFFFB0
R3
0b10000110
R4
R5
R15
2. Operant
Operant
Ergebnis
and
S
R4
R1
R0
Befehlsregister
>=1
0
0
0
N
Z
C
MSB Bit31 negativ
PSR
Carry
Zero
Logisches UND
0b10010110
0b11100110
0
0b10000110
=134
Das Ergebnis ist:
nicht Negativ => N=0
nicht Null => Z=0
Das UND hat keinen Übertrag => Carry = 0