## Slide 1: Mikrocontroller Architektur
Was geht ab?

## Slide 2: Mikrocontroller Architektur
Daten-verarbeitung
16 32Bit Register für z.B. Operanten und Rechenergebnisse
Barrelshifter für Schieboperationen z.B.:
lsr logical shift right x<<n;
Multiplizier- und Dividierwerk .Z.B. mul, udiv
Arithmetisch-, logische Einheit (Unit) für übrige Rechenoperationen: Z.B. add sub, and, orr
Register mit Spezialfunktion:
R13: Stackpointer
R14: Linkregister
R15: Programmcounter
PSR: Programm-Status-Register

## Slide 3: Mikrocontroller Architektur
Programm-ablauf steuern
Phase 1: Befehl aus dem Speicher holen
Phase 2: Befehl dekodieren
Phase 3: Befehl ausführen
Befehl1
Befehl2
Befehl3
Befehl4
Befehl5
Befehl6
Befehl7
Befehl8
Befehl9
Takt 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Befehlspipeline:
In jedem Prozessortakt werden 3 Befehle gleichzeitig verarbeitet: 3-stufige Pipeline. So schafft der Prozessor pro Takt 1 Befehl!!
1/32000000 s

## Slide 4: Mikrocontroller Architektur
Speicher
32-Bit-Architektur:
Mit 32 Adressleitungen können 232 Bytes adressiert werden.
(4294967296 Bytes = 4 GB)
Der Adressraum ist aufgeteilt in:
Datenspeicher RAM
Codespeicher Flash ROM
und
OnChip-Peripherie

## Slide 5: Mikrocontroller Architektur
Speicher- anschluss
Der ARM-Cortex Prozessor verfügt über ein
„Businterconnect-Modul, welches die Speicher mit der CPU verbindet.
Datenbus: 32 Anschlussleitungen erlauben die Übertragung von 32 Bit-Daten (4Byte) in einem Prozessortakt
Adressbus: Mit 32 Auswahlleitungen (Adressleitungen) können 4GB Daten oder Code angesprochen werden
Steuerbus: Dient der Steuerung des Datentransfers. Die Wichtigsten Verbindungen sind:
CS : Chipselect: Wählt den Speicher aus
RD: Read: Schaltet den Speicher auf lesen
WR: Write: Schaltet den Speicher auf schreiben