## Slide 1: RISC - CISC
Reduced Instruction Set Computer Complex Intruction Set Computer
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: RISC - CISC
Der CISC-Mikrocontroller benötigt nur 1 Befehl, der RISC-Microkontroller benötigt 3 Befehle
 | 8051 CISC | ARM RISC
Addition einer Zahl aus dem RAM zu einem Register | add A,Adresse | ldr R1,=Adresse ldr R2,[R1,0] add R0,R0,R2

## Slide 3: RISC - CISC
Der CISC-Mikrocontroller benötigt dafür 12 Takte, der RISC-Microkontroller 3 Takte.
 | 8051 CISC | ARM RISC
Addition einer Zahl aus dem RAM zu einem Register | add A,Adresse (12 Takte) | ldr R1,=Adresse (1 Takt) ldr R2,[R1,0] (1 Takt) add R0,R0,R2 (1 Takt)

## Slide 4: RISC - CISC
CISC extrem! Mit einem Befehl:
Wert aus dem RAM laden
Wert um 1 verringern
Wert ins RAM zurückspeichern
Bei ungleich 0 verzweigen
 | 8051 CISC | ARM RISC
Addition einer Zahl aus dem RAM zu einem Register | add A,Adresse (12 Takte) | ldr R1,=Adresse (1 Takt) ldr R2,[R1,0] (1 Takt) add R0,R0,R2 (1 Takt)
Eine Speicherstellen im RAM um 1 verringern, bei ungleich 0 verzweige zur Sprungmarke | djnz Adresse,Sprungmarke | ldr R1,=Adresse ldr R2,[R1,0] subs R2,#1 str R2,[R1,0] bne Sprungmarke

## Slide 5: RISC - CISC
CISC braucht weniger Codespeicher
RISC braucht weniger Takte
 | 8051 CISC | ARM RISC
Addition einer Zahl aus dem RAM zu einem Register | add A,Adresse (12 Takte) | ldr R1,=Adresse (1 Takt) ldr R2,[R1,0] (1 Takt) add R0,R0,R2 (1 Takt)
Eine Speicherstellen im RAM um 1 verringern, bei ungleich 0 verzweige zur Sprungmarke | djnz Adresse,Sprungmarke 24 Takte | ldr R1,=Adresse ldr R2,[R1,0] subs R2,#1 str R2,[R1,0] bne Sprungmarke 5 Takte

## Slide 6: RISC - CISC
CISC hat ein komplexes Leitwerk in dem, bei jedem Befehl, ein sogenanntes Mikro-Programm abläuft
 | 8051 CISC | ARM RISC
Addition einer Zahl aus dem RAM zu einem Register | add A,Adresse (12 Takte) | ldr R1,=Adresse (1 Takt) ldr R2,[R1,0] (1 Takt) add R0,R0,R2 (1 Takt)
Eine Speicherstellen im RAM um 1 verringern, bei ungleich 0 verzweige zur Sprungmarke | djnz Adresse,Sprungmarke 24 Takte | ldr R1,=Adresse ldr R2,[R1,0] subs R2,#1 str R2,[R1,0] bne Sprungmarke 5 Takte

## Slide 7: RISC - CISC
Bei CISC sind die Befehle unterschiedlich lang, bei RISC meist gleich lang.
 | 8051 CISC | ARM RISC
Addition einer Zahl aus dem RAM zu einem Register | add A,Adresse (12 Takte) 2 Byte | ldr R1,=Adresse (1 Takt) ldr R2,[R1,0] (1 Takt) add R0,R0,R2 (1 Takt)
Eine Speicherstellen im RAM um 1 verringern, bei ungleich 0 verzweige zur Sprungmarke | djnz Adresse,Sprungmarke 4 Byte | ldr R1,=Adresse ldr R2,[R1,0] subs R2,#1 str R2,[R1,0] bne Sprungmarke 5 Takte
Ein Register erhöhen | inc A 1 Byte | add R0,#1 Alle Befehle 32 Bit

## Slide 8: RISC - CISC
CISC arbeitet oft Befehl für Befehl ab
RISC verwendet eine Pipeline
 | 8051 CISC | ARM RISC
Addition einer Zahl aus dem RAM zu einem Register | add A,Adresse (12 Takte) 2 Byte | ldr R1,=Adresse (1 Takt) ldr R2,[R1,0] (1 Takt) add R0,R0,R2 (1 Takt)
Eine Speicherstellen im RAM um 1 verringern, bei ungleich 0 verzweige zur Sprungmarke | djnz Adresse,Sprungmarke 4 Byte | ldr R1,=Adresse ldr R2,[R1,0] subs R2,#1 str R2,[R1,0] bne Sprungmarke 5 Takte
Ein Register erhöhen | inc A 1 Byte | add R0,#1 Alle Befehle 32 Bit

## Slide 9: RISC - CISC
 | 8051 CISC | ARM RISC
Speicherbedarf des Programms | niedrig | hoch
Geschwindigkeit | niedrig | hoch
Komplexität der Befehle | hoch | niedrig
Stromverbrauch | hoch (viele Takte) | niedrig
ARM = Advanced Risc Machine