## Slide 1: STM32 Blockdiagramm
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: STM32 Blockdiagramm
Die ARM Cortex M CPU hat 16 32 Bit Register
MUL
DIV
Barrel-
shifter
ALU
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
PSR

## Slide 3: STM32 Blockdiagramm
MUL
DIV
Barrel-
shifter
ALU
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
PSR
Eine Arithmetisch Logische Einheit (ALU)
Für: +, -, &, |, !

## Slide 4: STM32 Blockdiagramm
MUL
DIV
Barrel-
shifter
ALU
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
PSR
Ein 32 Bit Multiplizierer / Dividierer
Für: * , /

## Slide 5: STM32 Blockdiagramm
MUL
DIV
Barrel-
shifter
ALU
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
PSR
Ein 32 Bit Shifter
Für Schiebeoperationen
a = 5 <<2;
b = a >>3;

## Slide 6: STM32 Blockdiagramm
MUL
DIV
Barrel-
shifter
ALU
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
PSR
Ob ein Ergebnis 0 oder
Negativ ist wird im Programm Status Register angezeigt

## Slide 7: STM32 Blockdiagramm
Das Prozessor Core System
Decoder
Instruction Fetch Unit
Memory Interface
NVIC

## Slide 8: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
Decoder
Instruction Fetch Unit
Memory Interface
NVIC
Bus Interconnect (Bus Matrix)
Instruction Bus
Data Bus
ARM Cortex M3

## Slide 9: STM32 Blockdiagramm
Datenbus und Befehlsbus sind getrennt
=>
Harvard Architektur
Decoder
Instruction Fetch Unit
Memory Interface
NVIC
Bus Interconnect (Bus Matrix)
Instruction Bus
Data Bus
ARM Cortex M3

## Slide 10: STM32 Blockdiagramm
Zum Anschluss von
SRAM
Flash-ROM
Peripherie
Decoder
Instruction Fetch Unit
Memory Interface
NVIC
Bus Interconnect (Bus Matrix)
Instruction Bus
Data Bus
ARM Cortex M3

## Slide 11: STM32 Blockdiagramm
Der Prozessor wird mit den Speichern und der Peripherie verbunden.
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie

## Slide 12: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
ICODE: Für Instruktionen aus dem Codespeicher

## Slide 13: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
DCODE: Für Daten aus dem Codespeicher

## Slide 14: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
System: Für Daten aus dem SRAM

## Slide 15: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Die Busmatrix erlaubt beliebige Verbindungen

## Slide 16: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Die Busmatrix erlaubt beliebige Verbindungen
ICode | DCode | System | 
X | X | X | Flash-ROM
X | X | X | SRAM
X | X | X | Peripherie

## Slide 17: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Bei den Datenverbindungen handelt es sich um
AHB-Lite Busse
Advanced High Performance

## Slide 18: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Adressbus HADDR mit 32 Adressleitungen
Steuerbus mit u. a.:
HSEL Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
Datenbus HWDATA mit 32 Datenleitungen
Datenbus HRDATA mit 32 Datenleitungen
Advanced High Performance (AHP)
Es können 232 Byte andressiert werden

## Slide 19: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Adressbus HADDR mit 32 Adressleitungen
Steuerbus mit u. a.:
HSEL Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
Datenbus HWDATA mit 32 Datenleitungen
Datenbus HRDATA mit 32 Datenleitungen
Advanced High Performance (AHP)
4 Byte gleichzeitig in den Speicher geschrieben werden

## Slide 20: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Adressbus HADDR mit 32 Adressleitungen
Steuerbus mit u. a.:
HSEL Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
Datenbus HWDATA mit 32 Datenleitungen
Datenbus HRDATA mit 32 Datenleitungen
Advanced High Performance (AHP)
4 Byte gleichzeitig aus den Speichern gelesen werden

## Slide 21: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Adressbus HADDR mit 32 Adressleitungen
Steuerbus mit u. a.:
HSEL Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
Datenbus HWDATA mit 32 Datenleitungen
Datenbus HRDATA mit 32 Datenleitungen
Advanced High Performance (AHP)
Der Datentransfer wird mit Steuerleitungen gesteuert

## Slide 22: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Adressbus HADDR mit 32 Adressleitungen
Steuerbus mit u. a.:
HSEL Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
Datenbus HWDATA mit 32 Datenleitungen
Datenbus HRDATA mit 32 Datenleitungen
Advanced High Performance (AHP)
Ein Anschlussbeispiel
Anschlussbeispiel Quelle: ARM
CPU
ROM
RAM
Peripherie

## Slide 23: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Advanced High Performance (AHP)
Die GPIO sind direkt am AHB angeschlossen
GPIOA
GPIOB
GPIOC

## Slide 24: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Advanced High Performance (AHP)
Eine Brücke verbindet AHB mit dem langsameren APB
(Advanced Peripheral Bus)
GPIOA
GPIOB
GPIOC
Bridge
TIM6
TIM7
EXTI
…
APB

## Slide 25: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
Advanced High Performance (AHP)
Am APB sind langsamer Module angeschlossen
GPIOA
GPIOB
GPIOC
Bridge
TIM6
TIM7
EXTI
…
APB

## Slide 26: STM32 Blockdiagramm
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Periherie
STM32L152RET
GPIOA
GPIOB
GPIOC
Bridge
TIM6
TIM7
EXTI
…
APB