## Slide 1: Speicher Architektur
Wo steht was und wie kommt man daran?
Ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: Speicher Architektur
Speicher
32-Bit-Architektur:
Mit 32 Adressleitungen können 232 Bytes adressiert werden.
(4294967296 Bytes = 4 GB)
Der Adressraum ist aufgeteilt in:
Datenspeicher RAM
Codespeicher Flash ROM
und
OnChip-Peripherie
Linearer Adressbereich

## Slide 3: Speicher Architektur
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Advanced High Performance Bus (AHB)
GPIOA
GPIOB
GPIOC
Bridge
TIM6
TIM7
EXTI
…
APB
Verschiedene Kommunikations-pfade ..

## Slide 4: Speicher Architektur
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Advanced High Performance Bus (AHB)
GPIOA
GPIOB
GPIOC
Bridge
TIM6
TIM7
EXTI
…
APB
Ermöglichen gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Speicher
Code
Code
Code
Code
Code
Data
Data
Data
Data
Data

## Slide 5: Speicher Architektur
ARM Cortex M3
ICode
DCode
System
Busmatrix
Flash-ROM
SRAM
Advanced High Performance Bus (AHB)
GPIOA
GPIOB
GPIOC
Bridge
TIM6
TIM7
EXTI
…
APB
Adressbus HADDR mit 32 Adressleitungen
Steuerbus mit u. a.:
HSEL Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
Datenbus HWDATA mit 32 Datenleitungen
Datenbus HRDATA mit 32 Datenleitungen
Jeder Kommunikationspfad verfügt über Adress-, Daten-, und Steuerbusse

## Slide 6: Speicher Architektur
Adressbus HADDR mit 32 Adressleitungen
Steuerbus mit u. a.:
HSEL Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
Datenbus HWDATA mit 32 Datenleitungen
Datenbus HRDATA mit 32 Datenleitungen
ARM Cortex M3
SRAM
0x12
0x34
0x56
0x78
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x2000000A
0x2000000B
0x20000000
R0
R1
R2
Ein Beispiel

## Slide 7: Speicher Architektur
0x20000000
Steuerbus mit u. a.:
HSEL=1 Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE=0 Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
Datenbus HWDATA mit 32 Datenleitungen
0x12345678
ARM Cortex M3
SRAM
0x12
0x34
0x56
0x78
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x2000000A
0x2000000B
0x20000000
R0
R1
R2
ldr R1,[R0]
Beim ldr-Befehl kommuniziert die CPU mit dem Speicher lesend

## Slide 8: Speicher Architektur
0x20000004
Steuerbus mit u. a.:
HSEL=1 Leitung zur Speicherauswahl
HWRITE=1 Leitung zur Auswahl: Lesen oder Schreiben
0x12345678
ARM Cortex M3
SRAM
0x12
0x34
0x56
0x78
0x12
0x34
0x56
0x78
0x20000000
0x20000001
0x20000002
0x20000003
0x20000004
0x20000005
0x20000006
0x20000007
0x20000008
0x20000009
0x2000000A
0x2000000B
0x20000000
R0
R1
R2
str R1,[R0,4]
Beim str-Befehl kommuniziert die CPU mit dem Speicher schreibend
Datenbus HRDATA mit 32 Datenleitungen