## Slide 1: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
Bitmanipulationen
Hallo, ich bin Mik, Dein Mikrocontroller

## Slide 2: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
Aufgabe: Die Lampe an PC1 soll leuchten

## Slide 3: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.ODR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,ODR]
Lösungsvorschlag:
Bit1 = 0b0010 in R0
R0 auf GPIOC.ODR ausgeben

## Slide 4: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
0
1
0
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.ODR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,ODR]
Juhu, hat funktioniert! Lampe an PC1 leuchtet

## Slide 5: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
0
1
0
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.ODR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,ODR]
Leider sind die Lampen an PC2 und PC0 ausgegangen. Ist das schlimm?

## Slide 6: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
0
1
0
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.ODR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,ODR]
Könnte leider sein!!!!!

## Slide 7: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
ldr R0, [R3, ODR]
1
0
1
0
R0
0
1
0
0
R1
ODER
1
1
1
0
R2
ODR
mov R1, Bit1
orr R2, R0, R1
str R2, [R3, ODR]
ODR
so gehts richtig

## Slide 8: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
ldr R0, [R3, ODR]
1
0
1
0
R0
0
1
0
0
R1
ODER
1
1
1
0
R2
ODR
mov R1, Bit1
orr R2, R0, R1
str R2, [R3, ODR]
ODR
alter Inhalt von ODR in R0 laden

## Slide 9: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
ldr R0, [R3, ODR]
1
0
1
0
R0
0
1
0
0
R1
ODER
1
1
1
0
R2
ODR
mov R1, Bit1
orr R2, R0, R1
str R2, [R3, ODR]
ODR
Bit1 =0b0010 in R1 tun

## Slide 10: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
ldr R0, [R3, ODR]
1
0
1
0
R0
0
1
0
0
R1
ODER
1
1
1
0
R2
ODR
mov R1, Bit1
orr R2, R0, R1
str R2, [R3, ODR]
ODR
Beides verodern nach R2

## Slide 11: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
ldr R0, [R3, ODR]
1
0
1
0
R0
0
1
0
0
R1
ODER
1
1
1
0
R2
ODR
mov R1, Bit1
orr R2, R0, R1
str R2, [R3, ODR]
ODR
R2 auf GPIOC.ODR ausgeben

## Slide 12: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
1
1
PC2
PC3
PC1
PC0
So gehört das!!

## Slide 13: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.ODR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,ODR]
Das muss einfacher gehen!

## Slide 14: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.ODR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,ODR]
ODR ist jedenfalls mindestens umständlich.

## Slide 15: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.BSR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,BSR]
Die GPIOs verfügen über weitere Register: Z.B. Das Bit Setz Register BSR
nämlich ODRneu = ODRalt | BSR

## Slide 16: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.BSR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,BSR]
Die Einsen im BSR setzen die zugehörigen Bits im ODR auf 1

## Slide 17: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
1
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.BSR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,BSR]
Ergebnis: PC1 wird 1, die übrigen Portbits bleiben unverändert!!

## Slide 18: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
Aufgabe: Die Lampe an PC2 soll nicht mehr leuchten

## Slide 19: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b1011 -> GPIOC.ODR
mvn R0,Bit2
strb R0,[R3,ODR]
Lösungsvorschlag:
Bit1 = 0b1011 in R0
R0 auf GPIOC.ODR ausgeben

## Slide 20: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
1
0
1
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b1011 -> GPIOC.ODR
mvn R0,Bit2
strb R0,[R3,ODR]
Juhu, hat funktioniert! Lampe an PC2 ist aus!

## Slide 21: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
1
0
1
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b1011 -> GPIOC.ODR
mvn R0,Bit2
strb R0,[R3,ODR]
Leider sind die Lampen an PC3 und PC1 angegangen. Ist das schlimm?

## Slide 22: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
1
0
1
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b1011 -> GPIOC.ODR
mvn R0,Bit2
strb R0,[R3,ODR]
Könnte leider sein!!!!!

## Slide 23: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
ldr R0, [R3, ODR]
1
0
1
0
R0
0
1
1
1
R1
UND
0
0
1
0
R2
ODR
mvn R1, Bit2
and R2, R0, R1
str R2, [R3, ODR]
ODR
so gehts richtig

## Slide 24: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
ldr R0, [R3, ODR]
1
0
1
0
R0
0
1
1
1
R1
UND
0
0
1
0
R2
ODR
mvn R1, Bit2
and R2, R0, R1
str R2, [R3, ODR]
ODR
alter Inhalt von ODR in R0 laden

## Slide 25: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
ldr R0, [R3, ODR]
1
0
1
0
R0
0
1
1
1
R1
UND
0
0
1
0
R2
ODR
mvn R1, Bit2
and R2, R0, R1
str R2, [R3, ODR]
ODR
NICHT Bit2 =0b1011 in R1 tun

## Slide 26: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
ldr R0, [R3, ODR]
1
0
1
0
R0
0
1
1
1
R1
UND
0
0
1
0
R2
ODR
mvn R1, Bit2
and R2, R0, R1
str R2, [R3, ODR]
ODR
Beides verunden nach R2

## Slide 27: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
ldr R0, [R3, ODR]
1
0
1
0
R0
0
1
1
1
R1
UND
0
0
1
0
R2
ODR
mvn R1, Bit2
and R2, R0, R1
str R2, [R3, ODR]
ODR
R2 auf GPIOC.ODR ausgeben

## Slide 28: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
0
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
So gehört das!!

## Slide 29: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b1011 -> GPIOC.ODR
mvn R0,Bit2
strb R0,[R3,ODR]
Das muss einfacher gehen!

## Slide 30: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b1011 -> GPIOC.ODR
mvn R0,Bit2
strb R0,[R3,ODR]
ODR ist jedenfalls mindestens umständlich.

## Slide 31: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0100 -> GPIOC.BRR
mov R0,Bit2
strb R0,[R3,BRR]
Die GPIOs verfügen über weitere Register: Z.B. Das Bit Rücksetz Register BRR
nämlich ODRneu = ODRalt & NICHT BRR

## Slide 32: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0100 -> GPIOC.BRR
mov R0,Bit2
strb R0,[R3,BRR]
Die Einsen im BRR setzen die zugehörigen Bits im ODR auf 0

## Slide 33: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
0
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0100 -> GPIOC.BRR
mov R0,Bit2
strb R0,[R3,BRR]
Ergebnis: PC2 wird 0, die übrigen Portbits bleiben unverändert!!

## Slide 34: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
0
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0100 -> GPIOC.BRR
mov R0,Bit2
strb R0,[R3,BRR]
Ergebnis: Eine 1 im BSR setzt das betreffende Bit im ODR auf 1 und ändert sonst nichts
MC
0
1
1
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.BSR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,BSR]

## Slide 35: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
0
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0100 -> GPIOC.BRR
mov R0,Bit2
strb R0,[R3,BRR]
Ergebnis: Eine 1 im BRR setzt das betreffende Bit im ODR auf 0 zurück und ändert sonst nichts
MC
0
1
1
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.BSR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,BSR]

## Slide 36: Portbit einzeln setzen und rücksetzen
MC
0
1
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0010 -> GPIOC.BSR
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,BSR]
MC
0
0
0
1
PC2
PC3
PC1
PC0
0b0100 -> GPIOC.BRR
mov R0,Bit2
strb R0,[R3,BRR]
Juhu! Mit den Registern GPIOC.BSR und
GPIOC.BRR können wir einzelne Portbits sehr leicht auf 1 setzen oder auf Null zurücksetzen.
Einfach die betreffenden Bits statt auf ODR auf BSR oder BRR ausgeben:
ldr R3,=GPIOC
mov R0,Bit1
strb R0,[R3,BSR] //PC1 auf 1 setzen
mov R0,Bit2
strb R0,[R3,BRR] //PC2 auf 0 rücksetzen